Содержание

| Введение Цели и задачи территориального планирования 1 Комплексная оценка современного состояния и использования территории муниципального образования «Новомалыклинское сельское поселение» Новомалыклинского района Ульяновской области 1.1 Природные условия 1.1.1 Климат 1.1.2 Рельеф 1.1.3 Гидрография 1.1.4 Гидрогеологические условия территории 1.1.5 Опасные природные процессы 1.1.6 Полезные ископаемые 1.1.7 Геология и почвообразующие породы 1.1.8 Почвы 1.1.9 Растительность 1.1.10 Ландшафт и зеленые насаждения 1.1.11 Природный рекреационный комплекс 1.1.12 Состояние окружающей среды 1.1.13 Землепользование 1.1.14 Оценка природно-ресурсного потенциала 1.2 Существующая градостроительная ситуация МО «Новомалыклинское сельское поселение» 1.2.1 Краткая историческая справка МО «Новомалыклинское сельское поселение» 1.2.2 Историко-культурные ресурсы МО «Новомалыклинское сельское поселение» 1.2.3 Современная планировочная организация территории МО «Новомалыклинское сельское поселение» 1.2.4 Характеристика современного землепользования МО «Новомалыклинское сельское поселение» 1.3 Анализ возможностей территориального и экономического развития МО «Новомалыклинское сельское поселение» (существующее положение) 1.3.1 База экономического развития 1.3.2 Население. Демографическая ситуация 1.3.3 Жилищный фонд 1.3.4 Культурно-бытовое обслуживание населения 1.3.5 Градообразующая база 1.3.6 Состояние транспортной инфраструктуры 1.3.6.1 Автомобильный транспорт 1.3.6.2 Железнодорожный транспорт 1.3.7 Состояние инженерной инфраструктуры 1.3.7.1 Водоснабжения 1.3.7.2 Системы водоотведения 1.3.7.3 Газоснабжение 1.3.7.4 Теплоснабжение 1.3.7.5 Электроснабжение 1.3.7.6 Связь и информационные технологии 1.3.7.7 Состояние пожарной охраны МО «Новомалыклинское сельское поселение» 1.4 Объекты с особым режимом использования территории МО «Новомалыклинское сельское поселение» 1.4.1 Ритуальное обслуживание населения 1.4.2 Сбор и утилизация твердых бытовых отходов 1.4.3 Захоронение биологических отходов 2 Концепция комплексного развития муниципального образования «Новомалыклинское сельское поселение» Новомалыклинского района Ульяновской области 2.1 Сценарии развития экономической и градостроительной систем МО «Новомалыклинское сельское поселение» 2.2 Градостроительное решение развития территории. Проектные решения 2.2.1 Планировочные решения и функциональное зонирование 2.3 Основная социально-демографическая концепция развития МО «Новомалыклинское сельское поселение» 2.3.1 Прогноз численности населения 2.3.2 Система расселения и трудовые ресурсы 2.4 Развитие производственного комплекса МО «Новомалыклинское сельское поселение» 2.4.1 Развитие транспортной инфраструктуры 2.4.2 Развитие промышленного комплекса и логистики 2.4.3 Развитие агропромышленного комплекса 2.4.4 Развитие инженерной инфраструктуры 2.4.4.1 Системы водоснабжения 2.4.4.2 Системы водоотведения 2.4.4.3 Теплоснабжение 2.4.4.4 Газоснабжение 2.4.4.5 Электроснабжение 2.4.4.6 Информационные технологии и связь 2.4.4.7 Территории с особым режимом использования 2.5 Совершенствование системы расселения МО «Новомалыклинское сельское поселение» 2.6 Развитие жилищного строительства 2.6.1 Типология нового жилищного строительства 2.6.2 Перспективы жилищного строительства 2.7 Развитие системы культуры и бытового обслуживания МО «Новомалыклинское сельское поселение» 2.8 Развитие туризма и отдыха 2.9 Мероприятия по охране, защите и обеспечению сохранности объектов историко-культурного наследия 3 Природно-экологические условия развития территории. Мероприятия по охране окружающей среды 4 Основные технико-экономические показатели генерального плана муниципального образования «Новомалыклинское сельское поселение» Список используемой литературы Приложение А. Ветеринарно-санитарные карточки | 4 10 13 13 13 15 15 16 18 19 19 20 21 21 21 22 29 29 30 30 31 33 37 43 43 47 50 50 56 58 58 60 60 60 64 64 66 69 70 71 71 71 72 73 76 76 79 80 82 82 82 85 85 87 88 89 89 89 91 93 93 94 95 96 99 99 99 102 103 104 106 109 115 117 |
| --- | --- |

Введение

Настоящий проект посвящен разработке Генерального плана муниципального образования (далее  МО) «Новомалыклинское сельское поселение» Новомалыклинского района Ульяновской области.

Генеральный план МО «Новомалыклинское сельское поселение» является составной частью программных мероприятий областной целевой программы. «Обеспечение территорий муниципальных образований Ульяновской области документами территориального планирования и правилами землепользования и застройки на 2008−2009 годы».

Цель разработки документации:

- обеспечение достижения градостроительными средствами устойчивого развития территории МО «Новомалыклинское сельское поселение», создание благоприятных условий проживания населения, исходя из совокупности экологических, экономических, социальных и иных факторов;

- определение стратегии и этапов развития населенных пунктов, входящих в состав Новомалыклинского сельского поселения с учетом историко-культурного, архитектурного, природного и ландшафтного потенциала прилегающих к ним территорий; благоприятной градостроительной ситуации, связанной с близостью исторических и активно развивающихся территорий Ульяновской области; существующих федеральных трасс: железнодорожной магистрали «Москва – Уфа», автомобильной магистрали «Саранск – Ульяновск – Самара» и проектируемой автодороги, проходящей по территории Ульяновской области в направлении г. Челябинск;

- анализ возможного обеспечения проектируемых зон застройки инженерными объектами от централизованных и локальных источников;

- разработка рекомендаций по подключению населенных пунктов к централизованным источникам инженерных объектов города и области;

- инженерно-экологическая оценка возможности подготовки территории для дальнейшего использования под селитебную застройку выполнена в соответствии с градостроительными нормами и правилами и с учетом требований Законов РФ «Об охране окружающей природной среды» и «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения РФ», отраслевыми и региональными нормативами и правилами;

- максимальное использование высокого природного, селитебного, производственного и рекреационного потенциала территории.

Генеральный план МО «Новомалыклинское сельское поселение» разработан ООО «УльяновскСтройПроект» на основании муниципального контракта № 1 от 24.03.2008 г. с администрацией муниципального образования в соответствии с техническим заданием, утвержденным Заказчиком.

Подготовка исходных материалов и предложений для разработки Генерального плана в соответствии с утвержденными заданиями была обеспечена администрацией муниципального образования.

При разработке Генерального плана использованы документы территориального планирования, в том числе:

- проект «Схема территориального планирования Ульяновской области» ФГУП «Российский Государственный Научно-исследовательский и Проектный Институт Урбанистики», г. Санкт-Петербург, 2008 г.;

- проект «Схема территориального планирования МО «Новомалыклин-ский район» Ульяновской области», ООО «УльяновскСтройПроект»,    г. Ульяновск, 2008 г.;

- «Проект районной планировки Новомалыклинского района Ульяновской области», Волжский государственный проектный институт по землеустройству, г. Куйбышев, 1986 г.

Генеральный план муниципального образования «Новомалыклинское сельское поселение» Новомалыклинского района Ульяновской области содержит следующие разделы:

- картографический раздел (цифровая топографическая основа, цифровое космическое изображение);

- социально-экономический раздел (демография, сферы занятости, социально-экономические предпосылки градостроительного развития территорий);

- архитектурно-планировочный раздел (современное использование территории, функциональное зонирование и развитие планировочной структуры, новое жилищное строительство, реорганизация производственных территорий);

- природно-экологический раздел (природные и инженерно-геологические условия, современное состояние окружающей среды, природно-экологический каркас территории, система озеленения);

- инженерно-инфраструктурный раздел (транспортная инфраструктура, инженерная инфраструктура).

Генеральный план выполнен с учетом:

- национальных проектов и федеральных программ;

- стратегии социально-экономического развития Ульяновской области на период до 2020 года;

- целевых программ в области государственного экономического, экологического, социального, культурного и национального развития Ульяновской области, МО «Новомалыклинский район»,                            МО «Новомалыклинское сельское поселение»;

- разработанных ранее документов территориального планирования;

- предложений заинтересованных лиц.

Генеральный план разработан в соответствии с требованиями:

- Градостроительного Кодекса Российской Федерации и изменениями, вступившими в силу с 1.01.2006 г.;

- Лесного Кодекса Российской Федерации и изменениями, вступившими в силу с 27.07.2006 г.;

- РД 34.20.185-94 с учетом изменений и дополнений к разделу 2.;

- Водного Кодекса Российской Федерации, вступившего в силу с 1.01.2007 г.;

- СНиП 2.07.01–89* «Градостроительство, планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- СНиП 11–04–2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации»;

- СНиП 11–02–96 «Инженерно-экологические изыскания для строительства. Основные положения», М., Минстрой России, 1997 г.;

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200–03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

- СНиП 2.04.01–85* «Внутренний водопровод и канализация зданий», Приложение 3;

- СНиП 2.04.02–84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» и СНиП 2.04.03–85 «Канализация наружные сети и сооружения»;

- СНиП 2.04.07–86* «Методики расчета потребности тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение жилых и общественных зданий и сооружений»;

Базовая документация:

- адресная инвестиционная программа по муниципальному образованию «Новомалыклинское сельское поселение» Новомалыклинского района на 2009–2010 годы;

- муниципальная целевая программа «Обеспечение Новомалыклинского района доброкачественной питьевой водой на 2008–2010 годы»;

- областная целевая программа «Обеспечение территорий муниципальных образований Ульяновской области документами территориального планирования и правилами землепользования и застройки на 2008−2009 годы»;

- областная целевая программа «Развитие туризма в Ульяновской области на 2005–2010 годы»;

- областная целевая программа «Газификация населенных пунктов Ульяновской области в 2006–2008 годы»;

- областная целевая программа «Демографическое развитие Ульяновской области на 2005–2010 годы»;

- областная целевая программа «Дети и семья Ульяновской области»  на 2007–2011 годы»;

- областная целевая программа «Модернизация объектов теплоэнергети-ческого комплекса Ульяновской  области» на 2007–2011 годы»;

- областная целевая программа «Обеспечение жильем молодых семей на 2006–2010 годы»;

- областная целевая программа «Развитие инновационной деятельности в Ульяновской  области» на 2006–2010 годы»;

- областная целевая программа «Развитие приоритетных направлений агропромышленного комплекса Ульяновской области на 2007–2009 годы»;

- областная целевая программа «Развитие машиностроения и металлообработки Ульяновской области на 2007–2010 годы»;

- областная целевая программа «Формирование и развитие промышленных зон в Ульяновской  области на 2008–2010 годы»;

- областная целевая программа «Обеспечение устойчивого благополучия животноводства Ульяновской  области на 2005–2010 годы»;

- областная целевая программа «Развитие садоводства Ульяновской области на 2007–2010 годы»;

- областная целевая программа «Развитие малоэтажного индивидуального строительства в Ульяновской области на 2007–2010 годы»;

- областная целевая программа «Охрана окружающей среды Ульяновской области на 2007–2010 годы»;

- областная целевая программа «Пожарная безопасность Ульяновской области на 2006–2009 годы»;

- областная целевая программа «Реконструкция и восстановление наружного освещения в муниципальных образованиях Ульяновской области на 2008–2011 годы»;

- областная целевая программа «Развитие дошкольного образования Ульяновской области на 2007–2010 годы»;

- областная целевая программа «Школьный автобус на 2007–2009 годы»;

- программа развития придорожного сервиса на региональных и местных автомобильных дорогах общего пользования на территории  муниципального образования «Новомалыклинский район на 2007−2010 год»;

- прогноз социально-экономического развития муниципального образования «Новомалыклинское сельское поселение» на 2008 год»;

- стратегия развития муниципального образования «Новомалыклинское сельское поселение» до 2012 года;

- стратегия социально-экономического развития Ульяновской области на период  до  2020 года.

Указания на существующие и планируемые территории, и объекты капитального строительства федерального и регионального значения не являются мероприятиями территориального планирования МО «Новомалык-линское сельское поселение» Ульяновской области, не утверждаются в составе настоящего Генерального плана и приводятся для обеспечения информационной целостности Генерального плана (СНиП от 29.10.2002 г.           № 11–04–2003).

Генеральный план состоит из Положений о территориальном планировании и соответствующих карт (схем), а также содержит материалы по его обоснованию.

Положения о территориальном планировании включают:

- Цели и задачи территориального планирования МО «Новомалыклин-ское сельское поселение» Новомалыклинского района Ульяновской области.

- Мероприятия по территориальному планированию МО «Новомалык-линское сельское поселение» Новомалыклинского района Ульяновской области.

Перечень схем Генерального плана включает:

- Схему современного состояния МО «Новомалыклинское сельское поселение» (опорный план).

- Схему комплексной оценки градостроительного потенциала развития территории МО «Новомалыклинское сельское поселение».

- Схему территорий с особыми условиями использования                      МО «Новомалыклинское сельское поселение».

- Генеральный план МО «Новомалыклинское сельское поселение» (основной чертеж).

- Схему инженерной инфраструктуры МО «Новомалыклинское сельское поселение».

- Схему транспортной инфраструктуры МО «Новомалыклинское сельское поселение».

- Схему защиты территории МО «Новомалыклинское сельское поселение» от опасных природных и техногенных воздействий.

- Схему охраны памятников истории и культуры МО «Новомалыклин-ское сельское поселение».

- Схему территории МО «Новомалыклинское сельское поселение» с указанием землепользователей.

- Фрагмент Генерального плана МО «Новомалыклинское сельское поселение», село Новая Малыкла.

- Фрагмент Генерального плана МО «Новомалыклинское сельское поселение», село Новая Малыкла. Инженерная инфраструктура. Линии электроснабжения, телефонная связь.

- Фрагмент Генерального плана МО «Новомалыклинское сельское поселение», село Новая Малыкла. Инженерная инфраструктура. Водоснабжение, газоснабжение, теплоснабжение.

- Фрагмент Генерального плана МО «Новомалыклинское сельское поселение», посёлок Станция Якушка.

- Фрагмент Генерального плана МО «Новомалыклинское сельское поселение», посёлок Станция Якушка. Инженерная инфраструктура. Водоснабжение, газоснабжение.

- Фрагмент Генерального плана МО «Новомалыклинское сельское поселение», посёлок Станция Якушка. Инженерная инфраструктура. Телефонная связь, линии электроснабжения.

- Фрагмент Генерального плана МО «Новомалыклинское сельское поселение», село Александровка.

- Фрагмент Генерального плана МО «Новомалыклинское сельское поселение», село Александровка. Инженерная инфраструктура. Водоснабжение, газоснабжение.

- Фрагмент Генерального плана МО «Новомалыклинское сельское поселение», село Александровка. Инженерная инфраструктура. Телефонная связь, электроснабжение.

- Фрагмент Генерального плана МО «Новомалыклинское сельское поселение», с. Эчкаюн, п. Новый Сантимир, п. Амировка,                       п. Гимрановка.

- Фрагмент Генерального плана МО «Новомалыклинское сельское поселение», с. Эчкаюн, п. Новый Сантимир, п. Амировка,                       п. Гимрановка. Инженерная инфраструктура. Линии электроснабже-ния, телефонная связь.

- Фрагмент Генерального плана МО «Новомалыклинское сельское поселение», с. Старая Куликовка.

- Фрагмент Генерального плана МО «Новомалыклинское сельское поселение», с. Старая Куликовка. Инженерная инфраструктура. Водоснабжение, газоснабжение.

- Фрагмент Генерального плана МО «Новомалыклинское сельское поселение», с. Старая Куликовка. Инженерная инфраструктура. Телефонная связь, электроснабжение.

Материалы по обоснованию Генерального плана включают:

Том I   Пояснительная записка.

Том II  Графические материалы (листы по перечню).

Том III Разделы: Инженерно-технические мероприятия по предупреж-дению чрезвычайных ситуаций (ИТМ ЧС), «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны» (ИТМ ГО).

Том IV Оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС).

Графическая часть работы выполнена на базе применения геоинформационных технологий. При изготовлении электронных версий тематических, в том числе экологических, карт и картосхем использованы   программные продукты: GRAPHISOFT ArchiCAD 11; MapInfo v.9.0.

## Цели и задачи территориального планирования

Долгосрочные цели и задачи

Разработка Генерального плана МО «Новомалыклинское сельское поселение» является составной частью программных мероприятий областной целевой программы «Обеспечение территорий муниципальных образований Ульяновской области документами территориального планирования и правилами землепользования и застройки на 2008–2009 годы».

Разработка Генерального плана направлена на определение в разрабатываемых документах системы развития территорий исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территорий, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учёта интересов граждан Российской Федерации и их объединений, муниципальных образований и субъектов Российской Федерации.

Разработка Генерального плана Новомалыклинского сельского поселения направлена на определение социальных, экономических, экологических и градостроительных условий, устойчивого развития территории поселения.

Основная цель работы – разработка Генерального плана МО «Новомалыклинское сельское поселение», реализация которого будет способствовать формированию устойчивой организации территории, благоприятной среды жизнедеятельности населения и повышения качества его жизни.

Основными задачами Генерального плана являются:

- проведение комплексной оценки природно-климатических, социально-экономических, планировочных, инфраструктурных, экологических условий с учётом местоположения поселения в структуре Новомалыклинского района Ульяновской области;

- размещение объектов, необходимых для осуществления полномочий органов местного самоуправления муниципального образования, в том числе определение территорий для жилищного строительства и объектов социальной инфраструктуры. А также оценка территорий с точки зрения формирования рекреационно-туристической инфраструктуры, мест отдыха и лечения населения, размещению объектов инженерно-транспортной инфраструктуры, объектов по переработке, утилизации, складированию и захоронению производственных и бытовых отходов;

- сохранение природного и историко-культурного наследия;

- выработка предложений по формированию инвестиционных зон активного экономического развития производственного и общественно-делового назначения и определение первоочередных мероприятий по размещению объектов капитального строительства местного и иного значений;

- выработка предложений по совершенствованию системы расселения населенных пунктов поселения во взаимосвязи с основными направлениями социально-экономической политики Новомалыклин-ского района Ульяновской области и формированию тенденций на увеличение численности трудоспособного населения в муниципальных образованиях области;

- защита территории Новомалыклинского сельского поселения от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, улучшение экологической обстановки с выделением территорий, выполняющих средозащитные и санитарно-гигиенические функции.

Цели и задачи на ближайший период

Государственным заказчиком Генерального плана является Администрация МО «Новомалыклинское сельское поселение».

Исходя из наиболее острых проблем, основной целью социально-экономического развития МО «Новомалыклинское сельское поселение» является стабилизация экономического состояния и переход к устойчивому социально-экономическому развитию.

В рамках основной цели выделим более конкретные цели на период до 2015 г., каждая из которых также может быть разбита на подцели:

- снижение уровня регистрируемой (официальной) безработицы до             1,0–1,2 % от числа экономически активного населения;

- обеспечение снижения естественной и миграционной убыли населения в поселении, выход на динамику стабильного увеличения численности трудоспособного населения и увеличение доли молодежи;

- доведение бюджетной обеспеченности населения как минимум до среднеобластного уровня;

- расширение степени участия поселения в федеральных целевых программах (ФЦП),  районных целевых (РЦП) и других программах до 10–15 проектов в год до 2015 года;

- снижение показателей преступности в поселении не менее чем в 2 раза к уровню 2008 года;

- опережение ввода новых производственных мощностей и объектов электрических, коммунальных и инженерных сетей над их выбытием, обеспечение бесперебойного энерго- и коммунального обеспечения предприятий и населения жилищно-коммунальными услугами (ЖКУ). Общее сокращение степени износа основных производственных фондов до 20–25 %. Повышение ежегодных темпов ввода в действие основных фондов до 5–8 % (особенно в организациях социальной сферы и в сфере сельского хозяйства);

- увеличение доли прибыльных организаций до 60–70 % от их общего количества;

- обеспечение устойчивых положительных темпов роста инвестиций в основной капитал на уровне не менее 20–25 % ежегодно;

- достижение устойчивых положительных темпов прироста физических объемов производства во всех базовых отраслях экономики на уровне не менее 10 % ежегодно;

- расширение номенклатуры производимой продукции в 1,5–2 раза (цель – диверсификация производства). Получение первого опыта по сертификации местного производства на соответствие международным стандартам качества серии ISO 9000;

- увеличение доли продаваемой продукции на внешние рынки до                30 – 40 % (от общего оборота товаров, работ, услуг);

- повышение уровня использования действующих производственных мощностей до 95–100 %;

- минимизация убытков муниципальных предприятий отраслей жилищно-коммунального хозяйства, бытового обслуживания населения и других (вплоть до приватизации или введения процедуры аутсорсинга), развитие конкуренции в этих отраслях и секторах экономики;

- расширение уровня коммерциализации социальной сферы (цель – привлечение внебюджетных средств в развитие учреждений образования, здравоохранения, культуры и искусства, физической культуры и спорта) за счет расширения спектра платных услуг.

Проведенная процедура выявления целей на основе имеющегося ресурсного потенциала позволила выделить виды деятельности, отвечающие критериям стратегического выбора.

1. Комплексная  оценка современного  состояния  и использования  территории  муниципального образования  «Новомалыклинское сельское поселение»  Новомалыклинского  района Ульяновской  области

МО «Новомалыклинское сельское поселение» расположено в центральной части МО «Новомалыклинский район» Ульяновской области. На севере и северо-востоке поселение граничит с МО «Среднесантимирское сельское поселение», на юге  с МО «Высококолковское сельское поселение», на северо-западе  с Мелекесским районом Ульяновской области, на западе  и юго-западе   с МО «Среднеякушкинское сельское поселение», на востоке  с МО «Новочеремшанское сельское поселение» и с землями Кошкинского района Самарской области.

Площадь земель в административных границах МО «Новомалыклинское сельское поселение» составляет 14088 га.

Административным центром МО «Новомалыклинское сельское поселение» является село Новая Малыкла, которое находится в 125 км от областного центра г. Ульяновск и в 20 км от крупного промышленного центра Ульяновской области – г. Димитровград на железнодорожной магистрали «Москва – Уфа».

Численность постоянного населения Новомалыклинского сельского поселения на 01.01.2008 г. составляла 5588 человек. Разнообразен этнический состав населения. Это 35 % – русские; 25 %  татары; 8 %  чуваши; 30 %  мордва.

Ведущей отраслью экономики поселения является сельскохозяйственное производство. Сельское хозяйство многоотраслевое, специализируется на производстве зерновых, технических культур, мясомолочном животноводстве и переработке сельскохозяйственной продукции.

1.1 Природные условия

1.1.1 Климат

Климат МО «Новомалыклинское сельское поселение» характеризуется резко выраженной континентальностью с умеренно холодной зимой и умеренно жарким летом, короткой весной и непродолжительной осенью с преобладанием ясных и малооблачных дней в вегетационный период. Время от времени возникают засухи.

Температура воздуха

Средняя температура самого холодного месяца января  минус 13,8 ºС, самого тёплого месяца июля  плюс 20,0 ºС. Абсолютный минимум равен минус 47 ºС, абсолютный максимум плюс 39 ºС, сумма положительных температур выше 10 ºС составляет 2400 ºС.

Весенние заморозки заканчиваются в среднем во второй декаде мая, но в отдельные годы могут продолжаться до конца мая и даже до начала июня. Первые осенние заморозки начинаются в третьей декаде сентября, а в отдельные годы вполне возможны и более ранние − в конце августа. Продолжительность безморозного периода в среднем 131 день.

Атмосферные осадки

По количеству выпадающих осадков «Новомалыклинское сельское поселение» относится к зоне с недостаточным увлажнением. Среднегодовая сумма осадков равна 406 мм, из них наибольшая в период активной вегетации (с температурами выше 10 ºC) − 180 мм. Летние осадки часто выпадают в виде ливней, при этом основная масса воды бесполезно стекает в овраги и балки, размывая при этом территорию. Ливневый характер осадков в отдельных местах способствует развитию водной эрозии.

Снежный покров

Зима на территории поселения продолжительная, снежная и холодная. Устойчивый снежный покров образуется в конце ноября. Снеготаяние начинается в первой декаде апреля и во второй декаде апреля снег сходит. Мягкопластичное состояние почвы устанавливается к концу апреля. Период схода снега до спелого состояния почвы – 14 дней.

Продолжительность периода с устойчивым снеговым покровом 145 дней. Наибольшей высоты (в среднем 45 см) снежный покров достигает, как правило, во второй декаде марта. Глубина промерзания грунта в среднем 160170 см, а в суровые зимы на малоснежных участках и песчаных грунтах до 180 см. Это может отрицательно сказаться на урожае сельскохозяйственных культур и на деформациях зданий и сооружений при наличии пучинистых грунтов.

Ветер

Над рассматриваемой территорией преобладают ветры северного, северо-западного и юго-западного направлений. Зимой преобладают ветры северо-западного направления с силой 58 м/с; весной и осенью также преобладают ветры северо-западного направления с силой 35 м/с. Летом преобладающим  направлением ветров  юго-восточное с силой 2 м/с.

В мае и июне наблюдается большое количество дней с суховеями. Для летнего периода характерны ливни с ветрами. Средняя скорость ветра летом        3−4 м/с. Более сильные ветры обычно бывают в январе-феврале. Ветровая эрозия на территории поселения не выражена, но имеется потенциальная опасность ее проявления на легких почвах.

Влажность воздуха

Средняя относительная влажность воздуха равна 74 %. Почти ежегодно возникают засушливые периоды различной продолжительности, с высокой температурой и низкой (30 %) относительной влажностью воздуха.

Суточное изменение влажности хорошо выражено летом и менее четко – зимой. Суточные амплитуды в мае – июне достигают 25–35 % при максимальных значениях ранним утром и  минимальных после полудня.

Большое влияние на температурный режим и влажность воздуха оказывает облачность. В среднем за год около 60–70 % времени небо бывает покрыто облаками. Наибольшая облачность падает на ноябрь и декабрь месяцы, менее облачными являются май, июнь и июль.

1.1.2 Рельеф

В географическом отношении территория МО «Новомалыклинское сельское поселение» расположена на водоразделе рек Большой Черемшан, Большой Авраль и Кармала. Рельеф здесь представлен в основном очень пологим северо-западным склоном, переходящим в обширную террасу реки Большой Черемшан с хорошо развитым микрорельефом в виде небольших заболоченных понижений. Преобладающая территория поселения имеет высоту 50–100 м над уровнем моря.

Поверхность современной поймы реки Кармала ровная, слабо наклонена в сторону реки. Ширина её невелика, от нескольких метров до десятков метров. Пойма реки покрыта влаголюбивой растительностью и её поверхность защищена от размыва.

Овраги в большинстве своем остановились в росте и выглядят в форме балок с широкой пологой долиной и задернованными бортами. Такой вид оврагов характерен для левых берегов рек; в правых, более высоких берегах,   они обычно короткие, обрывистые, растущие.

Пологие ложбины и понижения широко наблюдаются на поверхности террас. Карьеры служат для добычи природных строительных материалов  песков и глин. Копаные водоемы, обычно небольших размеров, служат для водопоя скота и полива сельхозугодий.

Курганы очень незначительны по высоте и площади, встречаются изредка,  как следы деятельности человека, но встречаются и курганы природного происхождения.

Развитие современных эрозионных процессов на территории                         МО «Новомалыклинское сельское поселение» показано на рисунке 1.

1.1.3 Гидрография

Гидрографическая сеть МО «Новомалыклинское сельское поселение» развита слабо и представлена рекой Кармала и прудами.

Река Кармала, текущая с юга на север по восточной границе поселения, впадает в реку Большой Черемшан. Судоходных рек на территории МО нет.

Подъем воды в р. Кармала в половодье продолжается 1216 дней, спад – до 30 дней. Межень устанавливается во второй половине мая. Пойма реки затапливается в паводок. Меженные расходы по р. Кармала – 1,01,2 м3/с.

На территории поселения расположено 3 пруда, 2 из которых с объемом воды до 500 тыс. м3 каждый (в с. Новая Малыкла и с. Старая Куликовка), образованы с помощью гидротехнических сооружений

Таблица 1 – Перечень прудов, размещающихся на территории

МО «Новомалыклинское сельское поселение»

| № п/п | Место расположения водного объекта | Форма собственности объекта | Площадь | Техническое состояние | Наличие рыбы, ее виды |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | с. Новая Малыкла | МО «Новомалыклинское сельское поселение» | 10800 м2 | удовл. | карась (белый карась) |
| 2 | с. Эчкаюн | МО «Новомалыклинское сельское поселение» | нет свед. | удовл. | – |
| 3 | с. Старая Куликовка | МО «Новомалыклинское сельское поселение» | нет свед. | удовл. | карась |

Гидрографическая сеть и размещение гидротехнических сооружений в МО «Новомалыклинское сельское поселение» показаны на рисунках 2 и 3 соответственно.

Рыбохозяйственная характеристика реки, протекающей по территории МО «Новомалыклинское сельское поселение»

Малые водотоки Новомалыклинского сельского поселения, к которым относится и река Кармала, выполняют важную функцию в сохранении и воспроизводстве рыбных запасов водоемов (в т.ч. искусственных) и водотоков, к бассейнам которых они принадлежат. Река Кармала служит местом нереста рыб, пастбищем для нагула молоди и местом обитания взрослых рыб.

Характер питания р. Кармала смешанный с преобладанием снегового. Зарастаемость реки незначительная с преобладанием воздушно-водной растительности.

Кормовая база водотока представлена фитопланктоном, среди которого доминируют зеленые (харовые – Charophyceae и нитчатые – Spirogyra) и диатомовые (Diatomea) водоросли, зоопланктоном и зообентосом. Массовыми формами зоопланктона являются дафнии, коловратки, циклопы; зообентоса – олигохеты, личинки хирономид, ручейники, моллюски, пиявки.

Ихтиофауна реки включает виды рыб с разными сроками размножения  весенним (окунь, плотва), зимним (сом) и порционным, преимущественно  летним (карась, ерш, лещ, щука, судак). Как правило, нерестилища фитофильных рыб отмечены на всем протяжении реки, на залитой растительности

1.1.4 Гидрогеологические условия территории

Рассматриваемая территория входит в состав Мелекесского гидрогеологи-ческого района. Водоносные комплексы глубоких горизонтов здесь лишены активного водообмена. Кайнозойские отложения содержат воды пресные со свободным активным водообменом. Между этими крупными горизонтами лежат водоупорные мезозойские породы, служащие региональным водоупором.

Мощность водоносных пород колеблется от 4 до 46 м; глубина залегания кровли от 0 до 102 м. Воды напорно-безнапорные. Местный напор достигает иногда 48 м. Водоносными являются пески разной зернистости с прослоями песчано-гравийной смеси и суглинков. Статистический уровень изменяется от 0 до 77 м. Воды пресные с минерализацией 0,30,7 г/л, гидрокарбонатные кальциево-магниевые и магниево-кальциевые, удовлетворяющие требованиям ГОСТ на питьевую воду. Удельные дебиты 0,026,0 л/с, коэффициент фильтрации от 2,0 до 52,0 м/сут. Горизонт интенсивно используется для целей водоснабжения населенных пунктов и предприятий. Отрицательным моментом при этом является слабая защищенность вод горизонта от загрязнения сверху, с  поверхности на многих участках территории поселения, что вызывает опасение использования этих вод для питьевого водоснабжения. Воды могут быть  использованы с помощью колодцев только для мелких индивидуальных хозяйств, преимущественно для технических нужд.

Подземные воды в поселении интенсивно исследуются и используются для целей водоснабжения. Разведано на территории Новомалыклинского сельского поселения одно месторождение подземных вод  Новомалыклинское.

Новомалыклинское месторождение подземных вод расположено в 45 км к востоку от административного центра поселения, используется для водоснабжения с. Новая Малыкла и ряда близлежащих населенных пунктов. Продуктивный горизонт приурочен к плиоценово-четвертичным отложениям. Мощность его колеблется от 2,7 до 46,3 м и составляет в среднем 32,7 м. Статистический уровень залегания располагается на глубине до 20 м. Глубина скважин достигает 6070 м. Среднее значение коэффициента фильтрации равно 9,3 м/сут. Дебиты опытных кустовых откачек составили 591 и 1393 м3/сут. По своему качеству вода горизонта отвечает требованиям ГОСТ на питьевую воду. Запасы подземных вод месторождения составляют: по категории А –               4500 м3/сут., по категории Б – 3600 м3/сут.

Подземные воды на территории МО «Новомалыклинское сельское поселение» изучены по Материалам Средневолжского геологического управления Министерства Геологии СССР.

Таблица 2 – Размещение и состояние вод в составе геологического разреза территории

| № п/п | Место расположения буровых скважин на воду | Краткое литологическое описание | Геологический возраст пород | Устано-вившийся уровень, м | Дебит л/с |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | с. Александровка, на левом склоне долины реки Большой Черемшан, в нижней части склона 2-й надпойменной террасы левого склона долины р. Большой Черемшан | Песок мелкозернистый | Акчагыльский ярус | 12,0 | 1,3 |
| 2 | с. Старая Куликовка, на левом склоне долины р. Большой Черемшан | Песок крупнозернистый | Акчагыльский ярус | Свед. нет | 2,0 |
| 3 | с. Новая Малыкла, на 1-й надпойменной террасе левого склона долины р. Большой Черемшан | Песок серый, среднезернистый | Среднечетвертичный аллювий (хазарские отложения) | 6,5 | 1,7 |
| 4 | с. Новая Малыкла, на левом склоне долины р. Большой Черемшан | Песок серый | Среднечетвертичный аллювий (хазарские отложения) | 17,0 | Свед. нет |
| 5 | с. Новая Малыкла, на 1-й над-пойменной террасе левого склона долины р. Большой Черемшан | Песок серый, мелко- и средне-зернистый | Верхнечетвертичный и среднечетвертич-ный делювий | 6,9 | 2,1 |
| 6 | п. Станция Якушка, на левом склоне р. Большой Черемшан | Песок желтый, мелкозернистый | Акчагыльский ярус | 30,0 | 2,0 |
| 7 | п. Станция Якушка, на левом склоне р. Большой Черемшан | Переслаивание глины серой и желтой | Акчагыльский ярус | Свед. нет | Свед. нет |
| 8 | п. Эчкаюн, на левом склоне р. Большой Черемшан | Песок серый, крупнозернистый | Акчагыльский ярус | 65,0 | 2,0 |
| 9 | с. Александровка, восточная окраина, на левом склоне р. Большой Черемшан | Суглинок лёгкий, средне-тяжелый, в подошве с прослойками глины | Верхнечетвертичный и среднечетвертич-ный делювий | 9,1 | Свед. нет |

1.1.5 Опасные природные процессы

В границах проектируемой территории заметно выражены опасные процессы природного происхождения (геологические процессы): водная и ветровая эрозия, оползни, подтопление, заболачивание.

Эрозионные процессы получают развитие на территориях, лишенных лесонасаждений, сильно распаханных или имеющих крутые склоны.

Процессам водной эрозии в наибольшей степени подвержены склоны речных долин, оврагов, балок, ложбин стока. При этом преобладает процесс делювиального смыва. В результате делювиального смыва уничтожается верхний наиболее плодородный слой почвы.

Интенсивность делювиального смыва зависит от следующих факторов:

- крутизны и длины склона;

- состава слагающих пород;

- режима атмосферных осадков;

- интенсивности весеннего снеготаяния;

- характера растительного покрова (наличие или отсутствие дернины на склоне).

Последний фактор, более чем любой другой из вышеперечисленных, влияет на интенсивность делювиального смыва. Так, в лесных массивах и на открытых поверхностях с плотной травянистой дерниной делювиальный смыв гасится полностью, в том числе на крутых склонах.

Делювиальный смыв интенсивно протекает на пашнях даже при очень малых углах наклона (2−3 º). Определяющим фактором в развитии данного процесса является высота рельефа: чем больше высота рельефа, тем больше глубина его вертикального расчленения. Основные деструктивные процессы в почвах связаны в первую очередь именно с проявлением водной эрозии.

Сильные ветры в засушливое время года в сочетании с вышеперечисленными особенностями рельефа, геологического строения и недостаточным количеством защитных древесно-кустарниковых насаждений, определяют развитие процессов ветровой эрозии.

Овражная эрозия распространена в нижних частях пологих склонов, где проявляются плащи делювия, и в пределах междуречий. В Новомалыклинском сельском поселении распространены овраги в верхнеюрских и нижнемеловых глинистых отложениях. Они имеют мягкие очертания, так как склоны их обычно осложнены оползнями. Возрастающая антропогенная нагрузка (вырубка леса, распашка земель и прочее) способствует увеличению площади эродированных земель.

Оползни возникают на крутых склонах речных долин и балок, когда водоносный и водоупорный горизонт наклонены в сторону долины.

Оползневые процессы и абразия на территории МО «Новомалыклинское сельское поселение» выражены по берегам реки Кармала.

Наличие перечисленных видов опасных природных процессов осложняет, но не исключает градостроительную деятельность при условии превентивного проведения соответствующей инженерной подготовки территорий.

1.1.6 Полезные ископаемые

Из полезных ископаемых в рассматриваемом МО имеется песок строительный для штукатурно-кладочных растворов. В границах проектирования находится месторождение пресных подземных вод «Новомалыклинское»

1.1.7 Геология и почвообразующие породы

Территория МО «Новомалыклинское сельское поселение» разбивается на три зоны:

- зона водораздельных равнин;

- зона склонов долин рек, ручьев, оврагов;

- зона пойм рек и лож оврагов и балок.

Зона водораздельных равнин – это площади развития I и II надпойменных террас р. Волги и площадей развития плиоценовых останцев.

Большая часть территории поселения покрыта элювиально-делювиальными образованиями – комплексом глинистых грунтов, подстилаемых коренными породами разного литологического состава (суглинками, песками, глинами). Мощность пласта глинистых грунтов составляет от 2 до 20 метров. При этом минимум мощности приурочен к зонам развития аллювиальных песков, максимум – к нижним частям пологих склонов. Основная часть зоны водораздельных равнин распахана. Эта территория пригодна для строительства. Расчетное сопротивление оснований из делювиальных глинистых грунтов и песков составляет 200300 кПа.

На отдельных участках могут встречаться просадочные грунты, требующие при строительстве специального исследования и применения особых мероприятий.

Зона склонов долин рек, ручьев, оврагов по площади невелика, вытянута вдоль врезов. Покровные делювиальные супеси, суглинки, глины порывают эти территории мощностью от одного до нескольких метров. На крутых склонах обнажены коренные породы. Строительство здесь возможно при ограничениях, накладываемых рельефом. Предпочтение следует отдать пологим склонам. Расчетное сопротивление оснований, обычно равно 150200 кПа.

Зона пойм рек, оврагов и балок сравнительно невелика. Эти площади в паводок заливаются водой.

Строительство здесь не рекомендуется и возможно лишь в условиях гидронамыва грунта необходимой мощности и нужного состава. Территория этой зоны может широко использоваться в рекреационных целях.

Из геологических процессов, влияющих на инженерно-геологические свойства грунтов, следует отметить суффозию и эрозионные процессы.

Из эрозионных процессов наибольшее распространение получило  оврагообразование. Чаще всего это мелкие балки с суходольными ложами, переходящие в долины степных рек. Местами, где рельеф позволяет, образуются овраги значительной протяженности (например, овраг Новомалыклинский).

Кристаллический фундамент в районе проектирования вскрывается буровыми скважинами на глубинах 22002400 м. Разрез осадочных пород сложен девонскими, каменноугольными, пермскими, юрскими, неогеновыми и четвертичными отложениями. В каменноугольных отложениях возможно наличие углеводородного сырья (нефть, газ)

В целом инженерно-геологические условия поселения разнообразны, изобилуют площадями, пригодными для строительства.

1.1.8 Почвы

По почвенному районированию области территория МО «Новомалыклинское сельское поселение» относится к восточному почвенному району.

Почвенный покров представлен в основном черноземами, которые занимают более 90 % площади поселения. Отдельными массивами  (в восточной части поселения) встречаются светло-серые лесные почвы, в пойме реки Кармала – пойменные. В восточной части поселения, в депрессиях рельефа имеется небольшой участок луговых почв.

Небольшой участок типичных остаточно-луговых почв расположен в северной части рассматриваемой территории. Севернее с. Новая Малыкла до границы поселения расположен достаточно большой участок черноземов типичных остаточно-луговых.

По механическому составу почвы поселения глинистые и тяжелосуглинистые.

Оценка сельскохозяйственных угодий в МО «Новомалыклинское сельское поселение» равна 26,4 баллам, пашни – 29,7 баллам.

1.1.9 Растительность

Территория МО «Новомалыклинское сельское поселение» расположена в южной части лесостепной почвенно-климатической зоны, в полосе разнотравно-злаковых степей. Леса в поселении отсутствуют.

На водораздельных выровненных плато, склонах и днищах оврагов и балок расположены остепненные луга. Наиболее характерна для них полынно-разнотравная ассоциация. Здесь произрастают овсяница желобчатая, полынь австрийская, молочай прутьевидный, икотник серо-зеленый и др.

1.1.10 Ландшафт и зеленые насаждения

Рельеф местности МО «Новомалыклинское сельское поселение» был подвергнут незначительной антропогенной трансформации, выразившейся в подсыпке грунта при строительстве дорог и частичной планировке населенных пунктов и поверхности полей.

Отсутствие в поселении лесов не только результат деятельности человека, но и вызвано естественно-природными условиями, о чем свидетельствуют остатки нетронутой степи вдоль дорог и по склонам оврагов.

Гидротехнический коэффициент, отражающий степень обеспеченности территории поселения влагой, очень невысок (около 1,0), что говорит о недостаточном увлажнении и засушливости климата. Для сохранения влаги в почве требуются специальная агротехника или организация поливного земледелия.

На ровной поверхности много западин, плавных понижений (суффозионных воронок). Крупные воронки заливаются талой водой и практически выпадают из севооборота.

Слабая густота гидрографической сети и незначительные расходы степных речек говорят о характере их взаимодействия с подземными водами. Основное богатство этого сельскохозяйственного района – черноземы.

1.1.11 Природный рекреационный комплекс

Природный комплекс МО «Новомалыклинское сельское поселение» включает в себя ряд уникальных природных факторов и объектов, таких, как:

- континентальное лето;

- река Кармала;

- степная флора и фауна.

Река Кармала обладает чистой водой и обилием рыбы, водятся в ней плотва, пескарь, ерш.

На территории поселения находятся пруды. В прудах разводят следующие виды прудовых рыб: карп, карась, белый карась.

1.1.12 Состояние окружающей среды

Атмосферный воздух

Основными стационарными источниками загрязнения атмосферного воздуха в современных условиях на территории Новомалыклинского сельского

поселения являются предприятия, автомобильный и железнодорожный транспорт.

Размеры санитарно-защитных зон (СЗЗ) приняты в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

Перечень промышленных предприятий и ориентировочные размеры санитарно-защитных зон, согласно действующим СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», приведены в таблице 3. Проекты установления СЗЗ для предприятий не разработаны.

Таблица 3  Основные стационарные источники загрязнения атмосферного воздуха на территории  МО «Новомалыклинское сельское поселение»

| № п/п | Предприятие | Адрес | § по СанПиН | Класс опасности | Размер СЗЗ, м | Жилая застройка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | ООО «Жгуткомплект». Производство запасных частей для автомашин КАМАЗ, ВАЗ | с. Новая Малыкла, ул. Кооперативная, д. 67 | 7.1.2 | IV | 50 | – |
| 2 | Филиал ОГУ «Объединенная редакция газеты «Звезда». Печатное производство | с. Новая Малыкла, ул. Кооперативная, д. 67 | 7.1.2 | V | 50 | – |
| 3 | ОАО маслодельный завод «Новомалыклинский». Переработка молочной продукции | с. Новая Малыкла, ул. Кооперативная, д. 1 а | 7.1.8 | IV | 100 | – |
| 4 | ООО «Хлеб». Производство хлебобулочных изделий | с. Новая Малыкла, ул. Кооператив-ная, д. 47 | 7.1.8 | V | 50 | – |
| 5 | АЗС ЗАО НСП «Нафта-Ульяновск», АЗС № 30 ООО «Роснефть», АЗС № 1 ООО «Эко-Нефть» | п. Станция Якушка, с. Новая Малыкла | 7.1.12 | V | 50–100 | – |
| 6 | ООО «Цыпочка из Ульяновска». Интенсивное выращивание бройлеров | с. Новая Малыкла, ул. Кооперативная, д. 32 |  |  |  |  |
| 7 | Элеватор. Хранение и переработка зерна | п. Станция Якушка |  |  |  | + |
| 8 | Квартальные котельная. Котельная ОАО маслозавод «Новомалыклинский». Котельная ОАО «Агротехснаб». Котельная ЗАО «Нафта – Ульяновск» | с. Новая Малыкла, п. Станция Якушка | 7.1.10 | IV | 100 |  |
| 9 | Котельные поселения на газовом топливе | с. Новая Малыкла, с. Александровка, п. Станция Якушка, с. Эчкаюн | 7.1.10 | IV | 100 | – |
| 10 | Электроподстанции 110/35/10 кВ | с. Новая Малыкла с. Александровка | 7.1.10 | IV | 100 |  |
| 11 | Склады ГСМ | п. Станция Якушка | 7.1.11 | V | 50 |  |
| 12 | Скотомогильники с захоронениями в ямах (сибиреязвенные) | с. Старая Куликовка | 7.1.12 | I | 1000 | + |
| 13 | Свалка ТБО | с. Новая Малыкла | 7.1.12 | I | 1000 | + |

Продолжение таблицы 3

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | Закрытые и действующие сельские кладбища | с. Новая Малыкла, с. Александровка, п. Амировка, п. Баткак, п. Гимрановка, п. Нижняя Тюгальбуга, п. Новый Сантимир, с. Старая Куликовка, с. Эчкаюн | 7.1.12 | V | 50 | + +    +    |
| 15 | Отстойно-разворотные площадки общественного транспорта | с. Новая Малыкла, с. Александровка | 7.1.12 | V | 50 | + + |
| 16 | Объекты торговли и общественного питания | с. Новая Малыкла, с. Александровка, с. Старая Куликовка, с. Эчкаюн, п. Станция Якушка | 7.1.12 | V | 50 | – |
| 17 | Поля фильтрации | с. Новая Малыкла | 7.1.13 | II | 500 | – |

Санитарно-защитная зона (СЗЗ) отделяет территорию промышленной площадки от жилой застройки, ландшафтно-рекреационной зоны, зоны отдыха.

В современных условиях СЗЗ выдержана не на всех объектах, расположенных на проектируемой территории.

Передвижные источники загрязнения атмосферы

Причинами повышенной концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе, выброшенных передвижными источниками загрязнения, являются увеличение числа единиц автотранспорта, недостаточное развитие обходных трасс, неорганизованное хранение транспорта, неудовлетворительное качество дорожного покрытия, недостаточное озеленение примагистральных зон, использование некачественного топлива.

Загрязнение атмосферного воздуха от автотранспорта в значительной степени проявляется в зоне влияния автодорог регионального и местного значения с интенсивностью транспортного потока 10003000 авт./сут.:

- автодорога областного значения «Самара  Казань»;

- автодороги местного значения.

Водные объекты

Уровень антропогенного воздействия на поверхностные водные объекты в границах МО «Новомалыклинское сельское поселение» характеризуется качеством воды основных объектов гидрографической сети.

В целом выделяют три основные группы антропогенных факторов, формирующих качество воды поверхностных водных объектов:

- фоновое загрязнение, поступающее от организованных и диффузных источников, расположенных выше по течению;

- организованные выпуски различных категорий сточных вод в пределах рассматриваемой акватории;

- диффузное загрязнение с площади водосбора рассматриваемого водного объекта, поступающее с ливневыми и талыми водами, дренажными водами мелиорированных территорий, переносимыми с боковой приточностью.

Другую категорию источников загрязнения поверхностных водных объектов составляют расположенные в пределах водоохранных зон и прибрежных защитных полос свалки, склады, объекты рекреации и т.п.

Основными видами водопользования в границах Новомалыклинского сельского поселения являются: отдых, рыболовство, полив огородов.

Основными причинами загрязнения поверхностных водных объектов в границах зоны проектирования является отсутствие системы централизованной канализации хозяйственно-бытовых сточных вод в частном секторе жилой застройки, а также отсутствие системы очистки стоков и централизованной системы отвода ливневых и талых вод.

Смыв загрязняющих веществ с территорий жилых зон и производственных площадок промышленных предприятий происходит в основном в систему водосборов малых рек и ручьев поселения.

Систематический контроль качества поверхностных вод на территории МО «Новомалыклинское сельское поселение» не ведется.

Химический состав поверхностных вод формируется в результате взаимодействия природных (химический состав атмосферных осадков, почвогрунтов, грунтовых вод, тип и механический состав почв, залесенность и заболоченность водосбора) и антропогенных факторов (распаханность водосбора, отведение сточных вод и поверхностного стока с территории населенных пунктов, предприятий и сельскохозяйственных территорий).

Практически все рассматриваемые водные бассейны относится к интенсивно освоенным водосборам. Значительная часть водосборов занята сельскохозяйственными угодьями, основная часть которых используется под пашню, сенокос или пастбище.

Вода в искусственных прудах по составу загрязнена, но не превышает нормативных значений.

Питьевая вода не полностью соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Приоритетным загрязнением питьевой воды является микробное загрязнение. Причинами ухудшения качества воды являются: загрязнение воды в распределительной сети в связи с изношенностью и отсутствием проведения капитальных ремонтов трубопроводов, несвоевременное проведение очистки и дезинфекции водонапорных башен, накопительных резервуаров и водопроводной сети.

Почвы и подземные воды

Основными причинами, оказывающими влияние на загрязнение почв и подземных вод населенных территорий, являются:

- отсутствие организованного вывоза бытовых отходов с территорий частных домовладений;

- отсутствие организованных мест выгула домашних животных;

- несоблюдение утвержденного порядка захоронения биологических отходов;

- увеличение числа неканализованных объектов мелкой розничной торговли;

- недостаточное количество оборудованных сливных станций для приема жидких бытовых отходов;

- отставание строительства канализационных сетей от строительства в целом;

- отсутствие утвержденных суточных нормативов образования жидких и твердых бытовых отходов от частного сектора.

Мощное воздействие на окружающую среду оказывают сельскохозяйственные объекты. В частности, серьезным источником загрязнения почв, подземных и поверхностных вод являются стоки и навоз животноводческих предприятий и ферм, а также земледелие, сопровождаемое внесением удобрений и ядохимикатов.

Выпас скота в водоохранных зонах рек и водоёмов неизбежно приводит к уничтожению пойменной растительности, загрязнению воды рек, озер, прудов и водохранилищ навозосодержащими стоками, что представляет опасность для сохранения нормативных показателей качества поверхностных вод, почв и равновесного состояния прибрежных и водных экосистем в целом, а значит, может отразиться на  здоровье населения.

Почвы в зоне прохождения автомобильных дорог подвергаются загрязнению соединениями тяжелых металлов, дорожной и резиновой пылью. Потери ГСМ от ходовой части автотранспортных средств и поступление бытового мусора на придорожную полосу оказывает негативное влияние на состояние окружающей среды в целом.

По данным отчетов Центра эпидемиологии и гигиены в Ульяновской области основными источниками загрязнения почв и продуктов сельского хозяйства солями тяжелых металлов в муниципальных образованиях области являются промышленные и транспортные выбросы, а также использование воды на полив из открытых водоемов.

Ежегодно каждый квадратный метр почвы поглощает около 6 кг вредных веществ таких как: свинец, никель, медь, марганец, железо, кадмий, фтор, цинк, мышьяк, окись углерода, оксид азота, диоксид серы. Эти вещества накапливаются, изменяют рН почвы, разрушают поглощающий комплекс, изменяют физические свойства почвы, в результате чего теряется ее структура, уменьшается пористость. Разрушение структуры приводит к снижению водопроницаемости, что резко ухудшает водно-воздушный режим.

Интегральная оценка состояния почв Новомалыклинского сельского поселения показала, что загрязнение их тяжелыми металлами в поселении не зафиксировано. Также не зафиксировано загрязнение почв ионами кадмия и цинка (Медико-экологический атлас Ульяновской области).

Сброс жидких отходов из жилой застройки населенных пунктов сельского поселения в выгребные ямы, а также отсутствие очистных сооружений обуславливает возможность загрязнения подземных вод, загрязнение и переувлажнение почв.

Значительную опасность для экологического состояния территорий представляют скотомогильники и свалки бытовых отходов.

Твердые бытовые IV и V класса опасности размещаются на несанкционированной свалке ТБО у с. Новая Малыкла.

Процесс загрязнения подземных вод при несоблюдении проектных решений в области инженерной подготовки территории под строительство полигона и технологии складирования и захоронения отходов, при невыполнении заложенных природоохранных мероприятий, при размещении отходов на свалках, происходит в три стадии:

- инфильтрация сточных вод через зону аэрации – характеризуется активизацией процессов растворения, выщелачивания и сорбции;

- смешение измененных сточных вод с подземными водами;

- движение загрязненных вод и перенос загрязняющих веществ по водоносному горизонту к области их разгрузки.

Источники негативного влияния на геологическую среду могут размещаться в пределах распространения подземных вод незащищенных (I категория защищенности), слабо защищенных (II категория защищенности) или средне защищенных (IIIIV категория защищенности) от загрязнения с поверхности.

I категория защищенности подземных вод, как правило, приурочена к речным долинам, II  к надпойменным террасам, IIIIV  к склонам речных долин.

На территориях распространения подземных вод IIV категорий защищенности нельзя допускать устройства скотомогильников, хранилищ промотходов, ядохимикатов, удобрений, сброса промышленных и хозяйственно-бытовых сточных вод.

На сегодняшний день многие объекты промышленной и сельскохозяйственной инфраструктуры размещены с нарушением выше- перечисленных требований, что создает потенциальную опасность загрязнения подземных вод, а, следовательно, загрязнение поверхностных водных объектов в местах разгрузки подземных водоносных горизонтов. Таким образом, затрудняется обеспечение населения водой питьевого качества, так как для проектируемой территории хозяйственно-питьевое водоснабжение населения осуществляется также из подземных водозаборов. Положение усугубляется изношенностью оборудования и сетей централизованного водоснабжения.

Источники и уровни физического воздействия

К группе факторов физического воздействия на компоненты окружающей среды селитебных территорий относятся: шум, инфразвук, вибрация, электромагнитное и ионизирующее излучения, физические поля различного происхождения.

Основными источниками шумового и вибрационного загрязнения в границах проектируемой территории являются участки автодорог.

Согласно «Рекомендациям по учету требований по охране окружающей среды при проектировании автомобильных дорог и мостовых переходов», зона действия вибрации автотранспортных магистралей в среднем не превышает             30−50 м от кромки дорожного полотна.

- На проектируемой территории имеется автодорога областного значения «Самара  Казань». Нормативные санитарные разрывы до объектов застройки для нее составляют 50 м.

- Регламент зоны санитарного разрыва от транспортных сооружений предусматривает запрещение размещения в пределах ее границ объектов жилой застройки, детских, дошкольных, школьных учреждений, предприятий общепита, учреждений здравоохранения амбулаторного и стационарного типа, а также необходимость выноса указанных типов сооружений из зоны санитарного разрыва, назначаемой для вновь построенного объекта.

Шум

На рассматриваемой территории источниками шума является движение автомобильного и железнодорожного транспорта.

В настоящее время по территории поселения проходит крупная  автодорога «Самара – Казань» и участок железной дороги «Москва – Уфа». Нормативные санитарные разрывы до объектов застройки для них составляют соответственно 50 м и 200 м.

Данные по измерениям шума на территории Новомалыклинского сельского поселения отсутствуют.

Согласно СНиП 23-03-2003 «Защита от шума», допустимые уровни звука на территории, непосредственно прилегающей к жилым домам, зданиям поликлиник, зданиям амбулаторий, диспансеров, домов отдыха, пансионатов, домов-интернатов для престарелых и инвалидов, детских дошкольных учреждений, школ и других учебных заведений, библиотек не должны превышать уровней, приведенных в таблице 4.

По имеющимся прогнозным данным на всех указанных выше автомобильных дорогах интенсивность движения в ближайшие годы будет возрастать.

Таблица 4  Допустимые уровни звука

| Допустимые уровни |
| --- |
| с 23 до 7 часов | с 7 до 23 часов |
| Эквивалентные уровни звука, дБА | Максимальные уровни звука, дБА | Эквивалентные уровни звука, дБА | Максимальные уровни звука, дБА |
| 45 | 60 | 55 | 70 |

Относительно влияния выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от автотранспорта установлено следующее: в выхлопных газах автомобилей содержится более 200 различных соединений  продуктов полного и неполного сгорания топлива, основные из них: окислы азота, сернистый ангидрид, окись углерода, взвешенные вещества, сажа, соединения свинца, углеводороды различных групп (в основном альдегиды, полициклические ароматические углеводороды), наиболее токсичным среди которых является бенз(а)пирен. Именно эти вещества вносят наибольший вклад в формирование экологически зависимых заболеваний и состояний.

Кроме загрязнения окружающей среды токсичными выхлопными газами, автомобиль добавляет не менее опасные для здоровья человека резиновую пыль и летучие вещества  продукты износа шин. Мелкая резиновая пыль может очень долгое время сохраняться на поверхности дорожного покрытия и на почве, поднимаясь в сухую погоду в воздух и попадая в органы дыхания, где она может оседать и вызвать аллергическую реакцию.

Ввиду того, что не все внутриквартальные улицы в населенных пунктах имеют асфальтовое покрытие, может отмечаться повышенный уровень запыленности и загрязненности атмосферного воздуха. Для снижения негативного воздействия автотранспорта на окружающую среду необходимо предусмотреть придорожное защитное озеленение.

Промышленные предприятия и транспорт, загрязняя атмосферный воздух, одновременно оказывают негативное воздействие на почвы, поверхностные и подземные воды, растительность и животный мир и, как следствие, на здоровье человека.

В целом качество атмосферного воздуха на территории Новомалыклинского сельского поселения можно считать удовлетворительным.

Радиация

В 100-километровую зону потенциально возможного радиоактивного загрязнения при аварийной ситуации на ОАО «Научно-исследовательский институт атомных реакторов» (НИИАР) попадает территории муниципального образования «Новомалыклинское сельское поселение».

НИИАР относится к I категории радиационных объектов, при аварии на которых возможно радиационное воздействие на население.

Данные по радиационному загрязнению района, связанного с деятельностью научно-исследовательского института атомных реакторов, подробно приведены в томе «ОВОС» схемы территориального планирования

Предприятия и организации, имеющие источники ионизирующих излучений и радиоактивные вещества на территории МО не выявлены.

1.1.13 Землепользование

Территория Новомалыклинского сельского поселения представлена:

- землями населенных пунктов (с. Новая Малыкла, с. Александровка,      с. Старая Куликовка, п. Амировка, п. Баткак, п. Гимрановка,                п. Нижняя Тюгальбуга, п. Новый Сантимир, с. Эчкаюн, п. Станция Якушка, разъезд Амировка);

- землями сельскохозяйственного назначения (земли, находящиеся в частной собственности, ООО Новомалыклинский «Агротехснаб», ООО «РуснРусСантимир», ООО «Луговое»);

- землями водного фонда (р. Кармала, пруды);

- землями промышленности, энергетики, транспорта, связи и иного специального назначения.

1.1.14 Оценка природно-ресурсного потенциала

В границах МО «Новомалыклинское сельское поселение» имеются запасы полезных ископаемых осадочного происхождения, в частности запасы месторождений песков, которые могут быть использованы для ремонтных работ.

Земельные и почвенные ресурсы могут обеспечить достаточный объем производства сельскохозяйственной продукции для развития в                         МО «Новомалыклинское сельское поселение» предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности.

Историко-культурные и природные рекреационные ресурсы: памятники истории и археологии, акватории и прибрежные зоны прудов позволяют развивать систему рекреации  в поселении.

1.2 Существующая градостроительная ситуация МО «Новомалыклинское сельское поселение»

1.2.1 Краткая историческая справка

Древнейшими обитателями территории поселения были булгары, затем булгары были сокрушены монгольскими ордами. Долгое время территория МО была диким краем, по которому бродили кочевые племена ногайских татар и  калмыков.

После разгрома московскими войсками Астраханского и Казанского ханств описываемая местность вошла в состав Русского государства. Со второй половины ХVI века в интересах охраны юго-восточных рубежей и «бережения» Волжского торгового пути на Волге началось строительство городов-крепостей и укрепительных линий.

В середине ХVII века началось строительство Симбирско-Карсунской засечной черты. В это же время из Сибири в приволжские степи перекочевали калмыки, которые в большинстве своем вели полукочевой образ жизни. Для приучения калмыков к земледелию с 1738 году левобережье Волги стало заселяться русскими, с чего и началось заселение территории поселения оседлым населением.

В основном крестьяне переселялись в эти места с реки Пянь Нижегородской губернии. В 3040-х гг. ХVIII века ближайший соратник царя князь Дадиани стал переселять своих крепостных на новые места. На территории современного Новомалыклинского сельского поселения в 1735 году появилось селение Средняя Бесовка (ныне с. Александровка).

Село Новая Малыкла было основано в 1744 году. Образовалось оно выходцами из села Старая Малыкла. Деревня состояла из семи крестьянских дворов, построенных в один ряд по правому берегу тихой реки Малыколки. Здесь дружно уживались мордва, чуваши, татары, русские. В 1780 году в Новой Малыкле, принявшей крещение, проживало 197 государственных крестьян и 127 помещичьих душ. В конце ХVIII века в селе стояло 62 двора. Жители занимались земледелием, скотоводством, пчеловодством. К 1889 году Новая Малыкла стала почтовой станцией и волостным центром. Это было типично крестьянское село того времени. С образованием Симбирской губернии деревня Малыкла вошла в состав Ставропольского уезда, а в 1928 году стала уездным центром.

Заселение края шло долго. В конце ХVIII века на территории Малыклинского сельского поселения основаны село Эчкаюн и другие поселки (1921-1922 гг.), деревня Старая Куликовка (1770 г.). В начале ХХ века, в 1907 году основан поселок Станция Якушка

На территории района князь Дадиан получил лучшие земли. Жителям была отведена узкая полоса земель вдоль оврагов. Из-за отдаленности и малоплодия земель, из-за притеснения управляющих помещиков, часть крестьян вынуждена была бросить свои земли и идти в батраки. Поэтому крестьянская война под предводительством Емельяна Пугачева нашла поддержку населения, проживающего на территории современного МО.

Недоброжелательно встретило крестьянство реформу 1861 года. Революционные выступления крестьян слились с общероссийским революционным движением против ограбления крестьян по реформе 1861 года.

Трудно шло установление советской власти как на территории района, так и на территории поселения. Только в марте 1918 года советская власть устанавливается в Новомалыклинской и соседних волостях. Летом 1918 года поднимается мятеж Чехословацкого корпуса, на территории поселения велись упорные бои. В октябре 1918 года местность была освобождена от белогвардейцев.

В феврале 1920 года Новомалыклинскому району, в который входили земли современного Новомалыклинского поселения, была придана самостоятельность, и он вошел в состав Мелекесского уезда Самарской губернии.

В 1930 году села поселения вошли в состав Кошкинского района. В 1935 году Новомалыклинскому району вновь придана самостоятельность.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 19 января 1943 года была образована Ульяновская область, в состав которой и вошла описываемая территория. В1962 году район был объединен с Мелекесским, а в январе 1965 г. Новомалыклинский район был организован вновь.

В соответствии со статьей 17 Закона Ульяновской области «О муниципальных образованиях Ульяновской области» от 24.06.2004 г., муниципальное образование «Новомалыклинский район» наделено статусом муниципального района с административным центром село Новая Малыкла.

За годы Великой Отечественной войны (1941–1945 гг.) Новомалыклин-ская земля дала стране Героя Советского Союза – Чернова Матвея Степановича, а десятки новомалыклинцев награждены боевыми орденами и медалями.

1.2.2 Историко-культурные ресурсы

Историко-культурное наследие МО «Новомалыклинское сельское поселение» сосредоточено в основном в с. Новая Малыкла. Рекреационные возможности МО «Новомалыклинское сельское поселение» представлены памятниками археологии, истории и культуры.

Таблица 5 − Памятники археологии, расположенные на территории                 МО «Новомалыклинское сельское поселение»

| № п/п | Наименование | Местоположение | Датировка | Документ о постановке на госохрану и статус |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Курган «Александровка-2» | 11,8 км к северу от п. Александровка, 400 м к западу от шоссе Александровка  Ивановка | II тыс. до н.э. (?) | Письмо МК РФ от 24.03.1998 г. № 421-34-14. Распоряжение Главы администрации Ульяновской области от 29.07.99 г. № 959-р. Выявленный |

Таблица 6 – Перечень объектов культурного наследия (памятников истории и архитектуры) МО «Новомалыклинское сельское поселение»

| № п/п | Местоположение | Наименование, датировка | Документ о постановке на госохрану и статус | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | с. Новая Малыкла, сельский парк | Могила комсомольца Евгения Екзьмина, убитого кулаками, 1932 г. | Решение облисполкома от 15.11.1961 г., № 962/25. Распоряжение Главы администрации Ульяновской области от 29.07.99 г. № 959-р. Региональный |  |

| 2 | с. Александровка, западная окраина | Усадебный парк Петербургского губернатора Шишкова (Ш-образной формы), начало ХIХ в. | Письмо МК РФ от 24.03.1998 г. № 421-34-14. Распоряжение Главы администрации Ульяновской области от 29.07.99 г. № 959-р. Вновь выявленный |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | с. Новая Малыкла, ул. Кооперативная, д. 4 | Здание церковно-приходской школы, середина ХIХ в. | Письмо МК РФ от 24.03.1998 г. № 421-34-14. Распоряжение Главы администрации Ульяновской области от 29.07.99 г. № 959-р. Вновь выявленный |  |
| 4 | с. Новая Малыкла, ул. Кооперативная, д. 27 | Дом крестьянский, конец ХIХ в. | Письмо МК РФ от 24.03.1998 г. № 421-34-14. Распоряжение Главы администрации Ульяновской области от 29.07.99 г. № 959-р. Вновь выявленный |  |
| 5 | с. Новая Малыкла, ул. Кооперативная | Ансамбль Новомалыклинской земской больницы: здание приемного покоя (амбулатория), 1905 г.; здание лечебного корпуса, 1905 г.; дом врачей, 1905 г.; дом врача Булыгина, 1910 г. | Письмо МК РФ от 24.03.1998 г. № 421-34-14. Распоряжение Главы администрации Ульяновской области от 29.07.99 г. № 959-р. Вновь выявленный |  |
| 6 | с. Новая Малыкла | Мечеть, середина ХIХ в. | Письмо МК РФ от 24.03.1998 г. № 421-34-14. Распоряжение Главы администрации Ульяновской области от 29.07.99 г. № 959-р. Вновь выявленный | Находилась в с. Абдреево, уничтожена вследствие пожара |
| 7 | с. Новая Малыкла, ул. Ленина | Здание торговой лавки, конец ХIХ в. | Письмо МК РФ от 24.03.1998 г. № 421-34-14. Распоряжение Главы администрации Ульяновской области от 29.07.99 г. № 959-р. Вновь выявленный | Объект находится в с. Высокий Колок |

Размещение памятников археологии, истории и архитектуры МО «Новомалыклинское сельское поселение» показано на рисунке 5.

1.2.3 Современная планировочная организация территории

МО «Новомалыклинское сельское поселение»

На территории МО «Новомалыклинское сельское поселение» в 2008 г. проживало 5588 человек. Плотность населения составляла около 40 чел./км2.

В соответствии со статьей 2 Закона Ульяновской области «О муниципальных образованиях Ульяновской области» от 13.07.2005 г.,                  № 043-ЗО МО «Новомалыклинское сельское поселение» наделено статусом сельского поселения с административным центром в селе Новая Малыкла. На территории МО расположены сельские населенные пункты:

- село Новая Малыкла;

- село Александровка;

- село Старая Куликовка;

- село Эчкаюн;

- поселок Амировка;

- поселок Нижняя Тюгальбуга;

- поселок Новый Сантимир;

- поселок Станция Якушка;

- поселок Гимрановка;

- поселок Баткак;

- разъезд Амировка.

Самыми крупными населенными пунктами являются село Новая Малыкла с численностью населения 3520 человек, село Александровка с численностью населения 616 человек и поселок Станция Якушка с численностью населения 616 человек.

Межселитебная территория МО в настоящее время, представляет собой земли сельскохозяйственного назначения. Планировочную структуру              МО «Новомалыклинское сельское поселение» формирует система существующих дорог, связывающих населенные пункты МО между собой.

Важным организационно-планировочным фактором для муниципального образования «Новомалыклинское сельское поселение» является участок  железной дороги «Москва – Уфа», пересекающей территорию сельского поселения с запада на восток.

По территории поселения проходит автомобильная дорога областного значения «Самара – Казань».

Немаловажным фактором планировочной организации поселения является р. Кармала, протекающая в юго-восточной части поселения.

Село Новая Малыкла является административным центром              МО «Новомалыклинское сельское поселение». Здесь размещены: поликлиника, аптеки, школы, детский сад, дом культуры, библиотека, почта, отделение Сберегательного банка, магазины.

Население села Новая Малыкла пользуется также услугами учреждений обслуживания городов Димитровграда и Ульяновска.

Расположено оно в западной части муниципального образования.  Численность населения  3520 человек. Современная застройка представлена:

- малоэтажной индивидуальной застройкой (1-этажные деревянные и кирпичные дома);

- двухэтажными многоквартирными кирпичными жилыми домами: 21 дом в с. Новая Малыкла;

- трехэтажными административными и производственными зданиями: сельская администрация; два здания районной администрации; гостиницы; районный отдел внутренних дел; районный суд; цех электросвязи; федеральное казначейство; военкомат (бывший); агробанк (бывший); ООО «Жгуткомплект»; бывшая контора СХПК «Родина»; МДРСУ-2 и центральная котельная;

- четырехэтажным терапевтическим корпусом;

- трехэтажным зданием школы;

- двухэтажными зданиями детских садов;

- двухэтажными зданиями предприятий культуры, торговли и бытового обслуживания: районный дом культуры, церковь, почта, библиотека, КБО два магазина, контора РайПО.

Участки промышленной зоны размещены на востоке и юго-западе от села, за его границей, а также в северной, восточной, юго-восточной и центральной частях территории села. Коммунально-складская зона размещается в западной части села. В центральной части, среди жилой застройки, расположены здания общественно-делового назначения. В центре жилой застройки расположена территория рекреационного назначения.

Село Александровка расположено на севере Новомалыклинского сельского поселения в семи километрах от центра поселения. Численность населения  616 человек. В селе находятся: фельдшерско-акушерский пункт, школа, клуб, библиотека, магазин.

Население села Александровка пользуется услугами учреждений социального и бытового обслуживания села Новая Малыкла.

Современная застройка села представлена:

 малоэтажной  индивидуальной  застройкой  (1-этажные  деревянные  и кирпичные дома);

- двухэтажным административным зданием.

Промышленная зона находится в южной части села, большая часть её расположена за его границей.

Территории общественно-делового назначения находятся в центре жилой застройки. Рекреационная зона расположена в восточной части населенного пункта.

Поселок Станция Якушка расположен в центральной части поселения по обе стороны железной дороги на расстоянии 14 км от села Новая Малыкла. Здесь размещены: фельдшерско-акушерский пункт, школа, детский сад, клуб, библиотека, магазины. Население поселка Станция Якушка пользуется также услугами учреждений обслуживания села Новая Малыкла.

Численность населения, проживающего в поселке, 693 человека.

Современная застройка представлена:

- малоэтажной индивидуальной застройкой (1-этажные деревянные и кирпичные дома);

- двухэтажными многоквартирными кирпичными жилыми домами  5 жилых домов (2  18-тиквартирных дома, 2  8-миквартирных дома,             1  6-тиквартирный дом);

- трехэтажным зданием школы.

Участки производственной застройки расположены в границах села в южной, центральной и северной частях территории поселка. Здания общественных центров расположены в центре и на юге поселка.

Село Старая Куликовка расположено в центральной части МО в четырех километрах от центра поселения. Численность населения, проживающего в селе, составляет 257 человек.

Из объектов социально-бытового обслуживания в селе находится магазин. Население села пользуется услугами учреждений обслуживания села Новая Малыкла.

Современная застройка села представлена малоэтажной индивидуальной застройкой (1-этажные деревянные и кирпичные дома).

Производственная зона расположена на западе села за его границей, примыкая к ней.

Здания общественно-деловой застройки размещены в центре села.

Село Эчкаюн расположено в западной части поселения на расстоянии 22 км от центра МО. Численность населения составляет 249 человек. В селе находится фельдшерско-акушерский пункт и магазин. Население села пользуется услугами учреждений обслуживания поселка Станция Якушка и села Новая Малыкла.

Современная застройка представлена малоэтажной индивидуальной застройкой (1-этажные деревянные и кирпичные дома).

Основную часть территории села занимает жилая застройка. Производственная зона представлена тремя участками, расположенными за границей села, на севере и юге.

Общественно-деловая застройка расположена в центре населенного пункта.

Поселок Новый Сантимир расположен в западной части поселения на расстоянии 26 км от центра МО. Численность населения составляет 78 человек. Учреждений социально-бытового и культурного назначения в поселке не имеется. Население поселка пользуется услугами учреждений обслуживания близлежащего села Эчкаюн, поселка Станция Якушка и села Новая Малыкла.

Современная застройка представлена малоэтажной индивидуальной застройкой (1-этажные деревянные и кирпичные дома). Всю территорию села занимает жилая застройка. На западе территории села находится участок зеленых насаждений.

Производственной и общественно-деловой зон в населенном пункте не имеется.

Поселок Амировка расположен в западной части поселения на расстоянии 24 км от центра МО. Численность населения составляет 92 человека. Учреждения социально-бытового и культурного назначения в поселке отсутствуют, поэтому население поселка пользуется услугами учреждений обслуживания близлежащего села Эчкаюн, поселка Станция Якушка и села Новая Малыкла.

Современная застройка представлена малоэтажной индивидуальной застройкой (1-этажные деревянные и кирпичные дома). Всю территорию села занимает жилая застройка, лишь на севере находится участок с зелеными насаждениями.

Производственной и общественно-деловой зон в населенном пункте не имеется.

Поселок Гимрановка расположен в западной части поселения на расстоянии 24 км от центра муниципального образования. Численность населения составляет 37 человек. Учреждений социально-бытового и культурного назначения в поселке не имеется, поэтому население поселка пользуется услугами учреждений обслуживания близлежащего села Эчкаюн, поселка Станция Якушка и села Новая Малыкла.

Современная застройка представлена малоэтажной индивидуальной застройкой (1-этажные деревянные и кирпичные дома). Восточную половину территории посёлка занимает жилая застройка, западную  зеленые насаждения.

Производственной и общественно-деловой зон в населенном пункте не имеется.

Поселок Нижняя Тюгальбуга расположен в западной части поселения на расстоянии 25 км от центра МО. Численность населения составляет 9 человек. Население поселка пользуется услугами учреждений обслуживания близлежащего села Эчкаюн, поселка Станция Якушка и села Новая Малыкла.

Современная застройка представлена малоэтажной индивидуальной застройкой (1-этажные деревянные и кирпичные дома). Жилая застройка занимает всю территорию села.

Производственная и общественно-деловая зоны в населенном пункте отсутствуют.

Поселок Баткак расположен в юго-западной части поселения на расстоянии 25 км от центра МО. Численность населения составляет 36 человек. Население поселка пользуется услугами учреждений обслуживания близлежащего села Эчкаюн, поселка Станция Якушка и села Новая Малыкла.

Современная застройка представлена малоэтажной индивидуальной застройкой (1-этажные деревянные и кирпичные дома). Жилая застройка занимает всю территорию села.

Производственной и общественно-деловой зон в населенном пункте не имеется.

Условия расположения Новомалыклинского сельского поселения в структуре Новомалыклинского района и Ульяновской области имеют большой потенциал развития. Оно имеет удобные транспортные связи с областным центром и федеральными и межобластными автомобильными магистралями (автодорога областного значения Самара – Казань). МО имеет также железнодорожную связь с областным центром (участок железной дороги «Москва – Уфа»). Территория имеет достаточные свободные площади для развития промышленного строительства и размещения селитебных территорий.

1.2.4 Характеристика современного землепользования

МО «Новомалыклинское сельское поселение»

Согласно действующему земельному кодексу РФ все земли России, в соответствии с основным целевым назначением, подразделяются на семь основных категорий, каждая из которых характеризуется определенным правовым режимом пользования, законодательно закрепленным правилами использования земель.

Основными категориями земель являются: земли сельскохозяйственного назначения; земли населенных пунктов (поселков, сельских населенных пунктов); земли промышленности, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики и космического обеспечения, энергетики, обороны и иного назначения; земли природоохранного, природно-заповедного, оздоровительного, рекреационного и историко-культурного назначения; земли лесного фонда; земли водного фонда; земли запаса.

Отнесение земель к той или иной категории и перевод их из одной категории в другую осуществляется органами исполнительной власти федерального уровня и субъектов Российской Федерации на основании соответствующих законов.

Земли сельскохозяйственного назначения  это земли, предоставленные для нужд сельского хозяйства или предназначенные для этих целей.

В составе земель сельскохозяйственного назначения выделяются сельскохозяйственные угодья и земли, занятые лесополосами, внутрихозяйственными дорогами, коммуникациями, лесами, болотами, замкнутыми водоемами, зданиями, строениями и сооружениями, необходимыми для функционирования сельского хозяйства, а также карьерами, землями, отчуждаемыми из активного оборота для складирования и захоронения отходов сельскохозяйственного производства.

Сельскохозяйственные угодья в землях сельскохозяйственного назначения это особо ценные земельные угодья, предназначенные для ведения общественного сельскохозяйственного производства и подлежащие особой охране. Перевод этих земель в другие категории земель для несельскохозяйственных нужд допускается в исключительных случаях, установленных Земельным кодексом РФ.

Земли населенных пунктов  все земли в пределах городской, поселковой черты и черты сельских населенных пунктов, находящиеся в ведении городских, поселковых и сельских администраций.

В составе земель населенных пунктов выделяются: земли городской, поселковой и сельской застройки; земли площадей, улиц, переулков и пр.; земли сельскохозяйственного использования; земли под городскими лесами, парками, скверами и пр.; земли, занятые водоемами и болотами; земли под захоронениями и свалками не утилизируемых промышленных и бытовых отходов, неиспользуемыми оврагами и пр.

Земли промышленности, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики и космического обеспечения, энергетики, обороны и иного назначения  это земли, предоставленные в пользование или аренду предприятиям, учреждениям и организациям для осуществления возложенных на них специальных задач.

В составе земель этой категории выделяются: земли под постройками и сооружениями, предназначенными для реализации соответствующих видов хозяйственной деятельности; земли транспортных магистралей (железнодорожных, автомобильных и пр.) как общего пользования, так и специального назначения; земли под водными объектами, ресурсы которых используются для реализации соответствующих видов деятельности; земли под защитными лесными и древесно-кустарниковыми насаждениями, располагающимися вдоль путей сообщения, вокруг хозяйственных объектов соответствующего профиля; земли под современными разработками полезных ископаемых и земли прежних разработок, находящиеся в стадии рекультивации; земли с особыми (охранными, санитарными и др.) условиями использования, необходимые для безопасной эксплуатации промышленных, транспортных и иных объектов, а также земли под свалками, захоронениями и полигонами неутилизируемых промышленных отходов; земли, используемые предприятиями, организациями и учреждениями промышленности, транспорта и иного назначения, либо переданные во временное пользование гражданам или сельскохозяйственным предприятиям для сельскохозяйственных целей; земли под болотами и другие слабо используемые в хозяйственной деятельности земли.

Земли особо охраняемых территорий  к ним  относятся земельные участки, которые имеют особое природоохранное, научное, историко-культурное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное и иное ценное значение, которые изъяты постановлениями федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации или решениями органов местного самоуправления полностью или частично из хозяйственного использования и гражданского оборота и для которых установлен особый правовой режим.

В состав земель особо охраняемых территорий входят: земли под особо ценными лесами, парками, садами и противоэрозионными, полезащитными и пр. лесополосами; земли под охраняемыми участками рек, озер и других водоемов; земли под биологически ценными болотами; земли под постройками и сооружениями, являющимися памятниками истории и культуры и пр., а также земли под постройками, сооружениями и дорогами, организаций и учреждений, занимающихся охраной и изучением объектов особо охраняемых территорий.

Земли лесного фонда  это покрытые лесом земли, а также не покрытые лесом земли, но предназначенные для нужд лесного хозяйства.

Правовые основы использования земель лесного фонда установлены Лесным кодексом Российской Федерации.

В составе земель этой категории выделяются: земли под лесами, на которых осуществляется основная лесохозяйственная деятельность; земли под лесным подростом на гарях, вырубках, лесопосадках и пр.; земли, используемые лесохозяйственными предприятиями или переданные во временное пользование другим предприятиям для сельскохозяйственных целей; земли под постройками и сооружениями, а также дорогами, находящимися в ведении предприятий, организаций и учреждений, занимающихся лесохозяйственной деятельностью; земли под водными объектами, расположенными в границах земель лесного фонда; земли под лесными болотами; земли под осушаемыми лесами, карьерами и пр. нарушенными землями; земли под каменистыми, песчаными и другими слабо используемыми поверхностями, расположенные в пределах земель лесного фонда.

Земли водного фонда. К ним относятся земли, занятые водоемами, гидротехническими, водохозяйственными сооружениями, а также выделенные под водоохранные зоны и полосы отвода по берегам водоемов.

Правовые основы использования земель водного фонда установлены Водным кодексом Российской Федерации.

В составе земель этой категории, кроме земель под поверхностными водными объектами, выделяются: земли под дорогами и застройкой водохозяйственного комплекса; земли под болотами, лесами и древесно-кустарниковой растительностью, расположенные в пределах полос отвода водных объектов; нарушенные земли, занятые карьерами, недостроенными объектами гидротехнического и водохозяйственного комплексов (водохранилищами, каналами, и пр.); прочие земли, включающие санитарно-защитные зоны вокруг объектов питьевого водоснабжения и других важных объектов Государственного водного фонда.

Земли запаса  это земли, не предоставленные в собственность, владение, пользование, включая аренду, вследствие природно-предопределенных свойств, ограничивающих или делающих невозможным их современное хозяйственное использование; вследствие временного высвобождения из хозяйственного оборота по социально-экономическим причинам или в результате нерационального использования; вследствие консервации.

В составе земель этой категории выделяются: сельскохозяйственные угодья, временно не используемые по каким-либо причинам; земли под дорогами, зданиями и инженерными сооружениями, не взятые на баланс предприятиями, организациями и учреждениями; земли под лесами и древесно-кустарниковой растительностью, земли под поверхностными водными объектами, земли под болотами и другими слабо используемыми по природным показателям элементами природных ландшафтов; земли, выведенные из хозяйственного оборота либо по экономическим, либо по технологическим причинам (брошенные карьеры, земли, загрязненные вредными, в том числе токсичными и радиоактивными веществами, и пр.).

Наличие земель в границах МО «Новомалыклинское сельское поселение» приведено в таблице 7.

Таблица 7  Наличие земель в границах МО «Новомалыклинское сельское поселение»

| № п/п | Назначение земель | Площадь, га | Название землепользователей | Площадь, га |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Земли сельскохозяйственного назначения | 11971,06 | пашни | 9,892 |
|  |  |  | многолетние насаждения (лесополосы) | 14,0 |
|  |  |  | пастбища | 1061,0 |
|  |  |  | сенокос | 1004,0 |
| 2 | Земли населенных пунктов | 1585,0 | с. Новая Малыкла | 680 |
|  |  |  | с. Александровка | 323 |
|  |  |  | с. Старая Куликовка | 146 |
|  |  |  | с. Эчкаюн | 65 |
|  |  |  | п. Амировка | 33 |
|  |  |  | п. Нижняя Тюгальбуга | 33 |
|  |  |  | п. Новый Сантимир | 33 |
|  |  |  | п. Станция Якушка | 179 |
|  |  |  | п. Гимрановка | 39 |
|  |  |  | п. Баткак | 54 |
|  |  |  | разъезд Амировка |  |
| 3 | Земли промышленности, энергетики, транспорта | 531,94 | автодороги | 62,13 |
|  |  |  | ФГУП «Куйбышевская железная дорога» | 290,81 |
|  |  |  | промышленности | 179,0 |

Продолжение таблицы 7

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | Земли водного фонда (в границах населённых пунктов) | 4,1 | пруд в с. Новая Малыкла | 1,8 |
|  |  |  | пруд в с. Новая Малыкла | 0,6 |
|  |  |  | пруд в с. Старая Куликовка | 1,6 |
|  |  |  | пруд в с. Александровка | 0,1 |
| 5 | Земли резерва для развития поселения (в границах населённых пунктов) | 15,8 | земли поселения | 15,8 |
|  | Итого | 14088,0 |  | 14088,0 |

Распределение земель сельскохозяйственного назначения по видам пользования приведено в таблице 8.

Таблица 8  Распределение земель сельскохозяйственного назначения по

видам пользования

| № п/п | Вид пользования | Наименование землепользователей | Площадь, га |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Аренда |  | 5008 |
|  |  | ООО «Нива» | 1414 |
|  |  | ОАО «Агротехснаб» | 2627 |
|  |  | ООО «РуснРусСантимир» | 53 |
|  |  | ООО «Луговое» | 484 |
|  |  | ИП Крымкин Ф. И. | 202 |
|  |  | ИП Григорьев И. П. | 110 |
|  |  | ИП Немов Ю. С. | 60 |
|  |  | ИП Кияткин А. Н. | 130 |
| 2 | Собственники |  | 278 |
|  |  | ООО «Раздолье» | 101 |
|  |  | Раимов М. Ш. | 79 |
|  |  | Попов Н. К. | 62 |
|  |  | ИП Чернов В. Н. | 36 |
|  | Итого |  | 5358 |

Общая характеристика земель целевого назначения                           МО «Новомалыклинское сельское поселение» Новомалыклинского района Ульяновской области

Общая площадь земель в МО «Новомалыклинское сельское поселение» Новомалыклинского района Ульяновской области на 01.01.2009 г. составила        14088 га, в том числе:

- земли сельскохозяйственного назначения  11971,06 га, их них:

- пашни – 9892,0 га;

- сенокосы – 1004,0 га;

- пастбища – 1061,0 га;

- многолетние насаждения (лесополосы)  14,0 га;

- земли населённых пунктов  1585,0 га, из них:

- земли муниципальной собственности (собственности поселения)  737,308 га;

- земли федеральной собственности  2,592 га;

- земли областной собственности  12,3 га;

- земли, находящиеся в собственности физических лиц  422,8 га;

- земли, находящиеся в собственности юридических лиц  410,0 га;

- земли  промышленности, энергетики, транспорта, связи – 531,94 га, из них:

- земли промышленности – 179 га;

- земли ФГУП «Куйбышевская железная дорога»  290,81 га;

- земли ОГУ «Департамент автомобильных дорог Ульяновской области» − 157 га;

- земли водного фонда (в собственности поселения) – 4,1 га;

- земли лесного фонда  не имеется;

- земли ООПТ  не имеется;

- земли фонда перераспределения  не имеется.

Отнесение земель к той или иной категории и перевод их из одной категории в другую осуществляется органами исполнительной власти федерального уровня и субъектов Российской Федерации на основании соответствующих законов.

Общая площадь земель в МО «Новомалыклинское сельское поселение» 14088 га, из них земель, находящихся в собственности Российской Федерации на 01.01.2008 г.  293,402 га, в том числе по категориям:

- земли населённых пунктов  2,592 га;

- земли промышленности, энергетики, транспорта, связи  290,81 га.

Всего земель, находящихся в собственности субъекта Российской Федерации  74,43 га, в том числе по категориям:

- земли сельскохозяйственного назначения  не имеется;

- земли населённых пунктов  12,3 га;

- земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания и иного специального назначения  62,13 га.

Площадь земель муниципальной собственности, сданных в аренду юридическим лицам  1,39 га.

1.3 Анализ возможностей территориального и экономического развития МО «Новомалыклинское сельское поселение»  (существующее положение)

1.3.1 База экономического развития

В структуре производственной сферы МО «Новомалыклинское сельское поселение» преобладающая доля приходится на промышленность и сельское хозяйство.

Основными отраслями экономики сельского поселения являются сельскохозяйственное производство и переработка продукции сельского хозяйства. Кроме того, на территории сельского поселения располагаются предприятия по производству металлоконструкций, производству и передаче электроэнергии, газа, пара и горячей воды.

Производственная инфраструктура МО «Новомалыклинское сельское поселение» представлена предприятиями следующего назначения:

- объектами производства запасных частей для автомашин;

- объектами сельскохозяйственного производства;

- объектами переработки сельскохозяйственной продукции;

- объектами строительного комплекса;

- объектами добычи углеводородного сырья;

- объектами социально-бытового и коммунального обслуживания населения (в том числе питьевые водозаборы на месторождениях подземных вод);

- объектами коммунальной структуры (свалки, полигоны твердых бытовых и промышленных отходов, скотомогильники);

- объектами производства и распределения тепловой энергии и воды.

Промышленное производство

Наличие источников сырья в виде сельскохозяйственной продукции и рынков сбыта, удобное транспортное сообщение, все это благоприятствовало созданию на территории поселения промышленных предприятий, в том числе и по переработке сельскохозяйственной продукции. Пищевая промышленность МО «Новомалыклинское сельское поселение» представлена маслобойным и молочным (ОАО маслодельный завод «Новомалыклинский») производствами.

В таблице 9 приведен перечень промышленных предприятий МО «Новомалыклинское сельское поселение».

Таблица 9 – Перечень  промышленных предприятий МО «Новомалыклинское сельское поселение» и их специализация

| № п/п | Наименование предприятия | Специализация | Место расположения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | ООО СП «Нафта-Ульяновск» | добыча нефти | п. Станция Якушка |
| 2 | МУП «Коммунальное хозяйство МО «Новомалыклинское сельское поселение» | производство и распределение тепловой энергии и воды | с. Новая Малыкла, ул. Кооперативная, д. 77 |
| 3 | МУП «Новомалыклинская управляющая компания» | оказание коммунальных услуг | с. Новая Малыкла, ул. Кооперативная, д. 79 |
| 4 | ООО «Жгуткомплект» | производство запасных частей для автомашин КАМАЗ, ВАЗ | с. Новая Малыкла, ул. Кооперативная, д. 67 |
| 5 | Филиал ОГУ «Объединенная редакция газеты «Звезда» | печатное производство | с. Новая Малыкла, ул. Кооперативная, д. 67 |
| 6 | ОАО «Маслодельный завод «Новомалыклинский» | переработка молочной продукции | с. Новая Малыкла, ул. Кооперативная, д. 1 а |
| 7 | ООО «Хлеб» | производство хлебобулочных изделий | с. Новая Малыкла, ул. Кооперативная, д. 47 |

Сельскохозяйственное производство

Перечень предприятий сельскохозяйственного профиля муниципального образования «Новомалыклинское сельское поселение» приведен в таблице 10.

Таблица 10 − Перечень предприятий сельскохозяйственного профиля

МО «Новомалыклинское сельское поселение»

| № п/п | Наименование предприятия | Специализация | Место расположения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | ООО Новомалыклинский «Агротехснаб» | растениеводство | с. Новая Малыкла, ул. Первомайская, д. 149 |
| 2 | ООО «РуснРусСантимир» | производство зерна | п. Станция Якушка, ул. Элеваторная, д. 1 |
| 3 | ООО «Цыпочка из Ульяновска» | интенсивное выращивание бройлеров | с. Новая Малыкла, ул. Кооперативная, д. 32 |
| 4 | ООО «Луговое» | растениеводство | с. Старая Куликовка, ул. Полевая, д. 9, кв. 3 |

Наличие предприятий агропромышленного комплекса на территории МО по состоянию на 01.07.2009 г. (по данным администрации сельского поселения):

1 ООО Новомалыклинский «Агротехснаб» – зерновое направление. На балансе хозяйства в настоящее время имеются следующие сооружения:

- гараж на 30 автомашин;

- ремонтные мастерские;

- склад для хранения запчастей;

- зерносклад – 2.

2 ООО «РуснРусСантимир» – зерновое направление. На балансе хозяйства в настоящее время находятся:

- гараж для автомашин;

- гараж для тракторов;

- ремонтные мастерские;

- зерносклад – 14;

- маслодельный цех;

- автовесы;

- элеватор;

- подземное хранилище для ГСМ;

- склад для хранения запчастей;

- пожарное депо.

ООО «Луговое» – зерновое направление. На балансе хозяйства в настоящее время находятся:

- гараж для автомашин;

- гараж для тракторов;

- зерносклад – 6.

Градоэкономический анализ МО «Новомалыклинское сельское поселение» показал, что основные потенциальные перспективы его развития связаны:

- с развитием агропромышленного комплекса;

- с развитием сельскохозяйственного и перерабатывающего произ-водства;

- с развитием пищевой промышленности;

- с развитием транспортно-логистического комплекса;

- с развитием рекреационного туристического бизнеса.

Таблица 11 − Результаты анализа сильных и слабых сторон, угроз и преимуществ МО «Новомалыклинское сельское поселение»

| № п/п | Благоприятные условия | Слабые стороны |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Развитая транспортная инфраструктура | Неблагоприятный инвестиционный климат |
| 2 | Созданная промышленная инфраструктура | Недостаток высококвалифицированных кадров |
| 3 | Невозможность подготовки высококвалифицированных кадров для сельскохозяйственного и промышленного секторов экономики | Отток квалифицированных кадров из-за невозможности трудоустройства в поселении |
| 4 | Высокоплодородные земли | Низкопродуктивное сельское хозяйство |
| 5 | Наличие железной дороги |  |
| 6 |  | Несовершенная нормативно-правовая база |

Продолжение таблицы 11

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 7 | Наличие в поселении свободных территорий | Отсутствие современных благоустроенных объектов здравоохранения, образования, культурного обслуживания, зон отдыха, туристических баз, профилакториев |
| 8 | Благоприятное распределение земель по видам пользования | Несбалансированность рынка труда и рынка профессионального образования |
| 9 |  | Отсталое коммунальное хозяйство |
| 10 |  | Отсутствие механизмов формирования гражданского общества |
| 11 |  | Несовершенная нормативно-правовая база |
| 12 |  | Неэффективность действий местного комитета по поддержке и развитию предпринимательства |
| Угрозы | Преимущества |
| 1 | Потеря конкурентоспособности местных товаропроизводителей вследствие пограничного расположения и близости к административным центрам соседних субъектов РФ | Возможность обслуживания больших грузопотоков |
| 2 | Отток квалифицированных кадров в связи с невозможностью трудоустройства на престижную работу в муниципальном образовании | Наличие благоприятных природных условий для развития экологического туризма |
| 3 | Экологические проблемы (отсутствие канализации, опасность радиоактивного загрязнения) | Благоприятное для привлечения инвесторов и организации сбыта продукции географическое и транспортное расположение поселения |

Целью разработки Генерального плана является определение функционального назначения и перспективы развития данной территории.

Рассматриваемая территория находится в близости с г. Ульяновск. Определяющими факторами перспективы развития Новомалыклинского сельского поселения являются следующие:

- автомобильная дорога областного значения «Самара  Казань», проходящая по территории поселения;

- Уральское направление железной дороги;

- строительство нового моста через р. Волгу;

- строительство (в перспективе) объездной автодороги федерального значения, проходящей по территории поселения;

- возможность использования территорий поселения для размещения объектов различного производственно-складского назначения;

- возможность развития селитебных территорий существующих населенных пунктов в качестве территорий, расположенных в зоне градостроительного регулирования МО «Новомалыклинское сельское  поселение».

1.3.2 Население. Демографическая ситуация

На территории МО «Новомалыклинское сельское поселение» расположено одиннадцать сельских населенных пунктов. Административным центром муниципального образования является с. Новая Малыкла. Перечень населённых пунктов с указанием количества жителей приведен в таблице 12.

Таблица 12  Перечень населённых пунктов МО «Новомалыклинское  сельское  поселение» с указанием количества жителей (2008 г.)

| № п/п | Наименование населенного пункта | Количество жителей в населённом пункте, человек |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | с. Новая Малыкла | 3520 |
| 2 | с. Александровка | 616 |
| 3 | с. Старая Куликовка | 257 |
| 4 | с. Эчкаюн | 249 |
| 5 | п. Амировка | 92 |
| 6 | п. Нижняя Тюгальбуга | 9 |
| 7 | п. Новый Сантимир | 78 |
| 8 | п. Станция Якушка | 693 |
| 9 | п. Гимрановка | 37 |
| 10 | п. Баткак | 36 |
| 11 | разъезд Амировка | 92 |
| Итого: |  | 5588 |

Наибольшее количество жителей поселения проживает в селе Новая Малыкла.

Демографическая ситуация в МО «Новомалыклинское сельское поселение» близка к той, которая сложилась в Ульяновской области. До 1998 года число жителей в МО росло, затем стало уменьшаться. Оценка исходной демографической ситуации МО «Новомалыклинское сельское поселение» приведена в таблице 13.

Динамика общей численности населения и отдельных демографических показателей показана на рисунке 8.

Структура населения определяется тремя показателями: рождаемостью, смертностью и миграционными процессами, уровень которых в основном зависит от социально- экономических и культурных факторов.

На протяжении последнего десятилетия наблюдалась естественная убыль населения за счёт активной смертности при низкой рождаемости, но при этом наблюдается небольшой рост численности населения за счет прибывших мигрантов.

Таблица 13 − Оценка исходной демографической ситуации муниципального образования «Новомалыклинское сельское поселение»

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | Годы |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| 1 | Численность постоянного населения | тыс. чел. | 5804 | 5767 | 5716 | 5626 | 5585 | 5385 | 5388 | 5344 | 5344 | 5510 | 5588 |
|  | Статистика рождаемости и смертности |
| 2 | Число родившихся | чел. | 48 | 41 | 53 | 44 | 52 | 41 | 47 | 52 | 59 | 51 | 119 |
| 3 | Число умерших | чел. | 105 | 114 | 121 | 105 | 113 | 94 | 94 | 78 | 103 | 91 | 307 |
|  | Статистика миграции населения |
| 4 | Число прибывших | чел. | Свед. не пред. | Свед. не пред. | Свед. не пред. | Свед. не пред. | Свед. не пред. | Свед. не пред. | 444 | 543 | 351 | 354 | 217 |
| 5 | Число выбывших | чел. | Свед. не пред. | Свед. не пред. | Свед. не пред. | Свед. не пред. | Свед. не пред. | Свед. не пред. | 185 | 245 | 321 | 293 | 210 |

В последующие 10 лет в МО «Новомалыклинское сельское поселение» ожидается небольшой рост рождаемости в связи с увеличением числа женщин, входящих в детородный возраст. На расчётный срок за счёт только естественного прироста рождаемость существенно снизится, поскольку значительно сократится доля населения детородного возраста.

В МО «Новомалыклинское сельское поселение» проживает 1086 человек моложе трудоспособного возраста, что составляет 19 % от общей численности населения и 1517 человек (27 % от общей численности населения) старше трудоспособного.

Количество жителей пенсионного возраста за последние годы менялось незначительно и оставалось на уровне 1517 человек, несмотря на сокращение общей численности населения за этот же период. Доля трудоспособного населения больше в более урбанизированной среде. Данные о динамике возрастной структуры населения отсутствуют.

В органах государственной службы занятости населения МО «Новомалыклинское сельское поселение» состояло 1,98 %, что свидетельствует о том, что ситуация на рынке труда остается напряженной.

Миграционные процессы в поселениях муниципального образования «Новомалыклинское сельское поселение» на протяжении последних лет не были стабильными. В последние годы миграционный приток возрос. Число прибывших мигрантов превышает число выбывших, что в некоторые годы незначительно покрывает естественную убыль населения.

По общим итогам миграции за 2008 г. в «Новомалыклинское сельское поселение» прибыло всего на 7 человек больше, чем убыло из них.

На протяжении последних 10 лет уровень смертности значительно превосходит уровень рождаемости, таким образом, естественного прироста не происходит.

Этнический состав населения МО «Новомалыклинское сельское поселение»

На территории МО «Новомалыклинское сельское поселение» 35 % составляет русское население, 30 % составляет мордва, 25 % составляют татары  и 8 %  чуваши.

Мордва образуют в муниципальном образовании достаточно большую этническую группу. Мордовское население составляет значительную часть 

30 % от общей численности населения. На территории МО «Новомалыклинское сельское поселение» «мордовскими» являются села Александровка и Старая Куликовка.

Структура занятости населения МО «Новомалыклинское сельское поселение» по отраслям по состоянию на 01.01. 2009 года

Наибольшее количество жителей поселения проживает в с. Новая Малыкла. На предприятиях МО занято 2926 человек.

По роду деятельности население занято:

- в промышленном производстве – 60 человек;

- в строительстве – 60 человек;

- в сельскохозяйственном производстве – 1400 человек;

- на транспорте – 100 человек;

- в сфере обслуживания  800 человек;

- в прочих отраслях  446 человек.

1.3.3 Жилищный фонд

Большая часть населения Новомалыклинского сельского поселения проживает в жилых домах частной застройки. Жилищный фонд МО составляет 115948 м2, частных домов в поселении  1177, квартир  2948, в том числе: муниципальный жилищный фонд насчитывает 29074 м2, количество индивидуальных домов в муниципальной собственности  68, многоквартир-ных жилых домов – 94; частный жилой фонд насчитывает 86874 м2, количество квартир в частной собственности  1109, многоквартирных жилых домов –  692. Аварийного и ветхого жилья в сельском поселении не имеется. В настоящее время весь ведомственный жилищный фонд передан в муниципальную собственность.

Обеспеченность жителей МО «Новомалыклинское сельское поселение» жильем составляет 20,7 м2 на человека.

Анализ современного состояния градостроительной ситуации выявил ряд существенных проблем в составе жилищного комплекса Новомалыклинского сельского поселения:

- низкий уровень инженерного обеспечения населенных пунктов;

- неспособность большого количества населения за свой счёт улучшить жилищные условия.

Недостаток финансирования муниципальных унитарных предприятий жилищно-коммунального хозяйства привел к невозможности проведения ежегодных капитальных ремонтов инженерных сетей и внутридомового оборудования, что в свою очередь сказывается на качестве услуг, оказываемых  предприятиями ЖКХ.

На населенные пункты сельского поселения имеются Генеральные планы, разработанные в 7080-х годах прошлого столетия. Несмотря на то, что они не реализованы в полной мере, утратили свою актуальность в связи с изменившейся концепцией развития поселения.

1.3.4 Культурно-бытовое обслуживание населения

Важнейшей задачей формирования полноценной среды обитания сельских населенных пунктов является наличие системы обслуживания, при которой население имеет возможность получения практически всего спектра услуг в области образования, здравоохранения, культуры и спорта, торговли и бытового обслуживания.

Учреждения здравоохранения

В Новомалыклинском сельском поселении имеется развитая сеть медицинских учреждений. В с. Новая Малыкла находятся: центральная районная больница со стационаром на 91 больничную койку; дневной стационар на 7 коек; поликлиника; две аптеки.

Таблица 14  Местоположение, объём медицинских учреждений и численность персонала МО «Новомалыклинское сельское поселение»

| № п/п | Наименование медицинского учреждения | Кол-во коек | Кол-во медицинского персонала | Населенный пункт, адрес |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | врачей | среднего | младшего |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | МУЗ «Новомалыклинская центральная больница» | 91+7 днев. стац. | 26 | 110 | 51 | с. Новая Малыкла |
| 2 | Александровский ФАП | – |  | 1 | 1 | с. Александровка |
| 3 | ФАП п. Станция Якушка | – | – | 1 | 1 | п. Станция Якушка |
| 4 | Эчкаюнский ФАП | – | – | 2 | 1 | с. Эчкаюн |
|  | Итого: | 98 | 26 | 114 | 54 |  |

В поселении низка обеспеченность квалифицированным медицинским персоналом: врачами – на 30–40 % от потребности; средним медицинским персоналом  на 70–80 % от потребности.

Обеспеченность больничными койками в стационарах поселения составляет 6,2 койки на 1000 жителей (при нормативной 13,5 коек на 1 тыс. жителей).

Генеральным планом рекомендуется расширение ёмкости медицинских стационаров.

Учреждения культуры

Из объектов культурного назначения в МО «Новомалыклинское сельское поселение» имеются районный дом культуры в с. Новая Малыкла, сельские дома культуры и клубы в населенных пунктах поселения. Киноустановок с платным показом в поселении не имеется.

В поселении работает 5 библиотек с общим книжным фондом 59818 томов.

В с. Новая Малыкла находится районный краеведческий музей, основанный в мае 2000 года. Коллекция, собранная в музее, включает в себя археологические материалы, этнографические предметы, нумизматические коллекции, фотоматериалы, рукописные документы, редкие книжные издания и другие предметы.

Осознавая потребность в развитии и сохранении народных праздников, обрядов и обычаев, работниками всех культурно-просветительских учреждений поселения проводятся мероприятия, призванные привлечь внимание к народным праздникам. В селе Новая Малыкла действуют фольклорные коллективы: мордовский народный фольклорный ансамбль «Кальне» и вокальная группа «Ивушка» (русские народные песни).

Таблица 15 – Перечень объектов культурно-досугового назначения

МО «Новомалыклинское сельское поселение»

| № п/п | Наименование населенного пункта | Наименование учреждения | Количество мест | Библиотеки (количество) | Количество томов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МО «Новомалыклинское сельское поселение» |
| 1 | с. Новая Малыкла | ЦКиД «Радуга» | 400 | 2 | 36961 |
| 2 | с. Александровка | клуб | 200 | 1 | 10066 |
| 3 | п. Станция Якушка | клуб | 200 | 1 | 8708 |
| 4 | с. Эчкаюн | клуб | 200 | 1 | 4083 |
|  | Итого |  | 1000 | 5 | 59818 |

Состояние зданий, инженерных коммуникаций учреждений образования и культуры находятся в удовлетворительном состоянии.

Норматив обеспеченности населения учреждениями культуры по их видам:

- в населенных пунктах с числом жителей до 500 человек – 100–150 зрительских мест в клубах или домах культуры;

- в населенных пунктах с числом жителей 1000–3000 человек – 150 зрительских мест на 1 тысячу жителей.

Реальная обеспеченность населения домами культуры в поселении соответствует нормативной.

В с. Новая Малыкла работает учреждение дополнительного образования детей «Новомалыклинская детская школа искусств» на 310 учащихся, в которой занимаются 80 детей.

По установленным нормам в населенных пунктах с числом жителей 3000–10000 человек должна находиться одна школа искусств.

Нормативными документами предусмотрено наличие одной библиотеки на населенный пункт с числом жителей от 500 до 3000 человек вместимостью 6–7,5 тысяч томов на тысячу жителей.

В муниципальном образовании «Новомалыклинское сельское поселение» общее число библиотек – 4, вместимость их колеблется от 4 до 11,0 тыс. томов на тысячу жителей, что соответствует нормативной обеспеченности (см. таблицу 15).

Учреждения образования

На территории МО «Новомалыклинское сельское поселение» расположено 2 детских дошкольных учреждения общей вместимостью 184 места. Количество детей дошкольного возраста в поселении  171, следовательно, в целом по поселению охват детскими дошкольными учреждениями составляет 100 %. Размещение детских дошкольных учреждений МО «Новомалыклинское сельское поселение» приведено в таблице 16.

Таблица 16  Размещение детских дошкольных учреждений в

МО «Новомалыклинское сельское поселение» и их наполняемость

| № п/п | Наименование учреждений | Проектная наполняемость | Численность воспитанников |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Детский сад «Солнышко», с. Новая Малыкла | 94 | 112 |
| 2 | Детский сад «Солнышко», п. Станция Якушка | 90 | 16 |
|  | Итого: | 184 | 128 |

Наполнение групп в дошкольных учреждениях, согласно нормативному, составляет не более 20 мест, классов в общеобразовательных учреждениях  не более 25 мест.

В поселении имеется 5 школ, из них 3 средних общеобразовательных (СОШ), 1 общеобразовательная (ОШ) и 1 начальная школа (НОШ). Проектная наполняемость школ в поселении  1548 мест.

В сельском поселении проживает 928 детей школьного и дошкольного возраста, таким образом, количество мест в школах МО «Новомалыклинское сельское поселение» с учетом дальнейшего демографического спада в ближайшие годы, достаточно.

Местоположение и наполняемость школ приведены в таблице 17.

Несмотря на то, что идет сокращение численности детей школьного возраста, особенно в сельской местности, школьная сеть в поселении остается сравнительно стабильной.

Основные и средние общеобразовательные учреждения имеются в каждом населенном пункте с числом жителей свыше 200 человек за исключением с. Старая Куликовка.

Таблица 17  Местоположение, проектная и фактическая наполняемость школ МО «Новомалыклинское сельское поселение»

| № п/п | Наименование учреждений | Проектная наполняемость, чел. | Фактическая наполняемость, чел. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Новомалыклинская СОШ | 640 | 280 |
| 2 | Новомалыклинская начальная школа | 180 | 152 |
| 3 | Александровская СОШ | 320 | 39 |
| 4 | Станционноякушкинская ООШ | 216 | 70 |
| 5 | Эчкаюнская СОШ (филиал Новомалыклинской СОШ) | 192 | 2 |
|  | Итого: | 1548 | 543 |

Не имеется школ в малонаселенных пунктах: п. Амировка, п. Баткак,                         п. Гимрановка, п. Новый Сантимир. Дети из этих населенных пунктов посещают близлежащие средние и общеобразовательные школы. Согласно областной целевой программе «Школьный автобус», принятой в Ульяновской области на 2007  2009 годы, дети доставляются в школы специальными автобусами. В МО «Новомалыклинский район» организованы школьные маршруты, один из которых, Эчкаюн – Новая Малыкла, проходит по территории Новомалыклинского сельского поселения.

Учреждения физической культуры и спорта

По нормативам обеспеченности населения учреждениями физкультуры и спорта предусматривается:

- спортивных залов  3,5 тыс. м2 на 10 тыс. человек;

- плоскостных сооружений  19494 м2 на 10 тыс. человек.

В МО «Новомалыклинское сельское поселение» для занятия физической культурой и спортом имеются 4 спортивных зала общей площадью 668 м2,           6 плоскостных сооружений общей площадью 1736 м2. В с. Новая Малыкла находится детско-юношеская спортивная школа, в которой занимается 640 учащихся по четырем видам спорта: баскетболу, футболу, греко-римской борьбе и боксу.

Перечень спортивных сооружений, расположенных в муниципальном образовании «Новомалыклинское сельское поселение», приведен в таблице 18.

Общая площадь спортивных залов МО «Новомалыклинское сельское поселение» практически втрое меньше нормативной и составляет 1195 м2 на        10 тыс. человек.

Таблица 18 – Перечень спортивных сооружений, расположенных

в МО «Новомалыклинское сельское поселение»

| № п/п | Вид спортивного сооружения | Адрес спортивного сооружения | Общая площадь, м2 | Пропускная способность |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Закрытые спортивные сооружения |
| 1 | Спортивный зал средней школы | с. Новая Малыкла, ул. Советская | 162 | 25 |
| 2 | Спортивный зал РДК | с. Новая Малыкла, ул. Кооперативная, д. 51 | 162 | 25 |
| 3 | Спортивный зал средней школы | с. Эчкаюн, ул. Молодежная, д.21 | 144 | 20 |
| 4 | Спортивный зал средней школы | с. Александровка | 200 | 30 |
| Итого | 668 | 100 |
| Плоскостные спортивные сооружения |
| 5 | Волейбольная площадка | с. Новая Малыкла, средняя школа | 162 | 14 |
| 6 | Волейбольная площадка | с. Эчкаюн, средняя школа | 162 | 14 |
| 7 | Волейбольная площадка | с. Александровка, средняя школа | 162 | 14 |
| 8 | Волейбольная площадка | п. Станция Якушка, средняя школа | 162 | 14 |
| 9 | Баскетбольная площадка | с. Новая Малыкла, средняя школа | 288 |  |
| 10 | Гандбольная площадка | п. Станция Якушка, средняя школа | 800 |  |
| Итого | 1736 |  |

Общая площадь стадионов и хоккейных коробок в Новомалыклинском сельском поселении 3106 м2 на 10 тыс. человек, что в шесть раз меньше нормативной.

Существующее состояние социальной инфраструктуры муниципального образования «Новомалыклинское сельское поселение» оценивалось в соответствии с действующими нормативами, разработанными Правительством Российской Федерации: Правительство РФ. Распоряжение от 03.07.1996 г.          № 1063 – р. (в ред. Распоряжения Правительства РФ от 14.07.2001 № 942 – р.) «Социальные нормативы и нормы», разделы «Здравоохранение», «Социальная защита населения», «Физическая культура и спорт», «Культура».

Обеспеченность учреждениями торговли и прочими учреждениями обслуживания

В МО имеется 13 предприятий торговли и общественного питания (магазинов, столовых, кафе).

Таблица 19 Перечень предприятий торговли

| № п/п | Наименование населенного пункта | Продуктовый магазин | Промтоварный магазин |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | с. Новая Малыкла | 5 | 3 |
| 2 | с. Старая Куликовка | 1 (смешанных товаров) |
| 3 | с. Эчкаюн | 1 (смешанных товаров) |
| 4 | с. Александровка | 1 (смешанных товаров) |
| 5 | п. Станция Якушка | 2 (смешанных товаров) |

Не имеется магазинов в малых населенных пунктах поселения, таких, как    п. Амировка, п. Баткак, п. Гимрановка, п. Нижняя Тюгальбуга, п. Новый Сантимир. Жители этих поселков пользуются услугами объектов торговли, расположенных в близлежащих крупных населенных пунктах.

Наибольшим разнообразием объектов социальной инфраструктуры отличается с. Новая Малыкла. В с. Новая Малыкла работают два предприятия общественного питания –  кафе и столовая.

В поселении также имеются:

- 2 хлебопекарни, которые находятся в с. Новая Малыкла;

- 2 парикмахерских, которые находятся в с. Новая Малыкла;

- комбинат бытового обслуживания, оказывающий услуги по ремонту обуви, расположенный в с. Новая Малыкла;

- предприятие по пошиву и по ремонту одежды, расположенное в                  с. Новая Малыкла.

В административном центре муниципального образования – с. Новая Малыкла находятся комитет социальной защиты населения и орган управления  администрация района.

В с. Новая Малыкла находятся страховые организации:

- филиал страховой компании «РосГосстрах-Ульяновск»;

- филиал страховой компании «Ульяновск – Медицина»;

- филиал страховой компании ОАО «Росно – МС»;

- Новомалыклинское представительство ГУ УРО ФСС РФ;

- страховой отдел филиала ООО «РГС – Поволжье».

В административном центре поселения располагаются Новомалыклин-ское отделение сберегательного банка России и Новомалыклинское отделение «Россельхозбанка».

Отделения Управления Федеральной почтовой связи находятся в селах Новая Малыкла, Эчкаюн, Александровка и в посёлке Станция Якушка. В селе Новая Малыкла находится Новомалыклинский почтамт УФПС – филиала ФГУП «Почта России».

На территории с. Новая Малыкла имеется православный храм. В селе Эчкаюн, посёлках Амировка, Баткак, Гимрановка, Новый Сантимир и Нижняя Тюгальбуга находятся мечети.

Анализ обеспеченности населения МО «Новомалыклинское сельское поселение» учреждениями обслуживания, показал недостаточное количество пунктов общественного питания и отсутствие общественной бани в с. Новая Малыкла.

1.3.5 Градообразующая база

МО «Новомалыклинское сельское поселение» в структуре Ульяновской области находится в непосредственной близости с развитым в промышленном  отношении городом Димитровград.

Экономика МО «Новомалыклинское сельское поселение» представлена рядом крупных и средних промышленных предприятий, таких, как               ООО СП «Нафта-Ульяновск», МУП «Коммунальное хозяйство»,                         МУП «Новомалыклинская управляющая компания», ООО «Жгуткомплект», ОАО «Маслодельный завод «Новомалыклинский», ООО «Хлеб».

Сельскохозяйственное производство представлено предприятиями:           ООО «Новомалыклинский Агротехснаб», ООО «РуснРусСантимир»,                   ООО «Цыпочка из Ульяновска» и ООО «Луговое».

Эти предприятия не в полной мере обеспечивают расширенное развитие экономики, и поэтому требуется запланировать организацию новых предприятий по выращиванию продуктивных сельскохозяйственных культур и производству продукции животноводства с созданием производственных комплексов по переработке этой продукции.

Наличие плодородных земель, квалифицированных кадров, развитых транспортной и инженерной инфраструктур, позволяют сформировать на территории поселения мощное производство по выращиванию и переработке сельскохозяйственной продукции и логистический центр, располагающийся на территории между железной дорогой «Москва  Уфа» и планируемой автомагистралью федерального значения.

Назначение этого центра  перевалочный пункт грузов с железнодорожного транспорта на автомобильный и наоборот. Логистический  центр должен располагается на пересечении автодорожных маршрутов «Казань  Самара  Тольятти» и «Центр  Урал», где предполагается сконцентрировать объекты по переработке и временному хранению поступающих грузов и возможностью их «растаможивания».

Плодородные земли позволяют получать высокие урожаи сельскохозяйственных культур и на этой основе развивать высокопродуктивное животноводство, птицеводство и т.п.

Развитые сельскохозяйственные отрасли  растениеводство, животновод-ство и птицеводство при наличии планируемых логистических возможностей позволяют обеспечить развитую градообразующую базу, опирающуюся на богатые природные ресурсы и логистические возможности.

Проектируемая территория по своему природному, территориальному и транспортному потенциалу является весьма привлекательной для инвестирования в строительство объектов производственно-складского назначения III IV–V класса.

В эту категорию сооружений могут быть включены следующие производства:

- центр по ремонту, прокату и аренде сельхозтехники в с. Новая Малыкла;

- модули по откорму птицы;

- убойный, перерабатывающий и холодильный цеха (для птицы);

- фермы крупного рогатого скота в с. Новая Малыкла и с. Старая Куликовка на 1,5 тыс. голов;

- инкубатор на 6,5 млн. штук яиц.

Опираясь на предполагаемое освоение запланированных инвестиционных площадок в составе Генерального плана, предполагается создание жилых зон:

- в с. Новая Малыкла  31,11 га;

- в п. Амировка  32,65 га;

- в с. Эчкаюн  55, 7 га;

- в п. Новый Сантимир  4,6 га;

- в с. Старая Куликовка  79,3 га.

При реконструкции существующей и реализации планируемой градообразующих баз потребуется расширение и реконструкция селитебных территорий, которые предусмотрены при проектировании Генерального плана МО «Новомалыклинское сельское поселение».

При реконструкции и расширении селитебных территорий принято решение по созданию урбанизированного комплекса на базе населенных пунктов: с. Эчкаюн, п. Новый Сантимир, п. Гимрановка и п. Амировка. Этот крупный реконструированный населенный пункт позволит обеспечить жителей необходимыми коммунальной и социальной инфраструктурами, которые повысят уровень жизни населения урбанизированного комплекса.

Предполагаемые площади расширения с. Эчкаюн, п. Новый Сантимир,        п. Гимрановка и п. Амировка размещены таким образом, чтобы из этих сел (с учетом расширения) был сформирован единый урбанизированный поселенческий комплекс (УПК) в виде большого населенного пункта, в котором были бы сформированы в полном объеме все объекты жизнеобеспечения.

В окрестностях урбанизированного комплекса планируется запроектировать и построить модуль по откорму птицы на 10 тыс. голов, ферму КРС на 4 тыс. голов с созданием комплекса по переработке и подготовке к реализации мяса птицы и говядины.

1.3.6 Состояние транспортной инфраструктуры

1.3.6.1 Автомобильный транспорт

Автомобильный транспорт является одним из базовых элементов транспортной системы МО «Новомалыклинское сельское поселение».

Все населенные пункты муниципального образования связаны между собой автомобильными дорогами, которые частично имеют твёрдое покрытие. На территории сельского поселения находится автомобильная дорога регионального значения «Самара-Казань», проходящая по территории Самарской области через села Новая Малыкла, Александровка и далее на северо-запад в направлении республики Татарстан.

Протяжённость автомобильных дорог с твердым покрытием, включая автодороги общего пользования, проходящих по территории поселения, равна 70,5 км. Общая протяженность дорог межселенного значения с твердым покрытием – 51,5 км, грунтовых – 19 км.

Таблица 20 – Перечень и характеристики автомобильных мостов, расположенных на территории МО «Новомалыклинское сельское поселение»

| № п/п | Наименование автодороги | Место расположения моста | Протяженность моста, м | Площадь моста, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ульяновск – Самара – Новая Малыкла | с. Новая Малыкла | 26,66 | 229,276 |
| 2 | Ульяновск – Самара – Новая Малыкла | с. Новая Малыкла | 26,88 | 231,168 |
|  | Итого |  | 53,48 | 460,956 |

Большая часть дорог сельских населенных пунктов и внутрипоселковых улиц находится в неудовлетворительном эксплуатационном состоянии, что характеризуется наличием выбоин и размывов. Это создаёт ситуации повышенной аварийной опасности. Нуждаются в капитальном ремонте внутрипоселковые, сельские и дороги общего пользования. Требуется ямочный ремонт 105000 м2  дорожного полотна.

Информация о протяженности и состоянии автомобильных дорог          МО «Новомалыклинское сельское поселение» (внутрипоселковые улицы и дороги сельских населенных пунктов) приведена в таблице 21.

Автотранспортным обслуживанием населения с. Новая Малыкла и Новомалыклинского сельского поселения занимается автотранспортное   предприятие ОАО «РусенРус» и ОГУП «Агротехснаб», находящиеся в с. Новая Малыкла. Пассажирскими перевозками также занимаются индивидуальные предприниматели (9 человек).

Таблица 21 – Информация о протяженности и состоянии автомобильных дорог в населенных пунктах МО «Новомалыклинское сельское поселение»

| № п/п | Наименование населенного пункта | Протяжен-ность, км | Площадь м2 | Покрытие | Наличие мостовых сооружений, шт./ м | Требует ямочного ремонта, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | с. Новая Малыкла | 29,3 | 152360 | асфальтобетон | 1/8 | 101000 |
| 2 | с. Старая Куликовка | 3,2 | 16640 | асфальтобетон | нет | 1000 |
| 3 | п. Станция Якушка | 8,2 | 42640 | асфальтобетон | нет | 3000 |
| 4 | с. Эчкаюн | 10,8 | 56160 | асфальтобетон | нет |  |
| 5 | п. Баткак | 7,0 |  | грунт | нет |  |
| 6 | п. Гимрановка | 3,0 |  | грунт | нет |  |
| 7 | п. Амировка | 5,0 |  | грунт | нет |  |
| 8 | п. Новый Сантимир | 4,0 |  | грунт | нет |  |
|  | Итого: | 51,5 | 267800 | асфальтобетон | 1/8 | 105000 |
|  |  | 19,0 |  | грунт |  |  |

По территории поселения проходит местный автобусный маршрут   «Новая Малыкла  Станция Якушка».

По территории Новомалыклинского сельского поселения проходят следующие автобусные маршруты: «Димитровград  Новая Малыкла; Ульяновск  Самара» и «Димитровград  Эчкаюн». Кроме того, имеется школьный маршрут «Эчкаюн  Новая Малыкла».

В поселении  отсутствует автостанция.

Важной составной частью благоустройства дорог является придорожный сервис, представляющий собой систему предприятий и сооружений, обеспечивающих обслуживание автомобильного движения по дорогам, создающим удобство проезжающим, способствующим повышению безопасности движения и эффективности работы автомобильного транспорта.

К предприятиям и сооружениям дорожного сервиса, предназначенным для обслуживания и создания комфортных условий участникам дорожного движения и обслуживания автотранспортных средств, относятся: площадки отдыха; стоянки и остановочные площадки; гостиницы, мотели и кемпинги; пункты питания; предприятия торговли, автозаправочные станции; станции технического обслуживания; пункты мойки автомобилей и шиномонтажа и другие объекты придорожного сервиса, расположенные на региональных и местных автомобильных дорогах на расстоянии не далее 100 метров от  них.

Существующая сеть таких предприятий, расположенных вдоль автомобильных дорог в МО «Новомалыклинское сельское поселение» в настоящее время развита слабо.

Таблица 22  Размещение объектов придорожного сервиса на территории

МО «Новомалыклинское сельское поселение»

| № п/п | Наименование объекта | Населенный пункт | Адрес | Собственник объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Автомобильная дорога регионального значения «Казань – Самара» |
| 1 | АЗС № 30 | с. Новая Малыкла | ул. Кооперативная, д. 147 | ООО «Роснефть» |
| 2 | АЗС № 1 | с. Новая Малыкла | ул. Кооперативная, д. 122 а | ООО «Эко-Нефть» |
| Производственная зона ЗАО «НСП Нафта-Ульяновск» |
| 3 | АЗС | п. Станция Якушка | – | ЗАО «НСП Нафта-Ульяновск» |

На автомобильных дорогах, проходящих по проектируемой территории, интенсивность движения составляет от 1000 до 3000 автомобилей в сутки, включая легковые и грузовые автомобили, а также автобусы.

В ближайшие годы на всех указанных выше автомобильных дорогах интенсивность движения будет резко возрастать. По этой причине требуется расширение системы придорожного сервиса.

1.3.6.2  Железнодорожный транспорт

Железнодорожный транспорт на территории МО «Новомалыклинское сельское поселение» представлен федеральной магистральной железной дорогой в направлении «Москва  Ульяновск – Уфа», пересекающей территорию сельского поселения с запада на восток. По ней осуществляется связь Дальневосточных и Сибирских территорий, Урала и Поволжья с центральными регионами России. В настоящее время внешние грузопассажирские перевозки выполняются преимущественно железнодо-рожным транспортом, поэтому необходимо предусмотреть развитие сервиса на железнодорожном транспорте.

Административный центр, село Новая Малыкла, расположен на железнодорожной магистрали, что положительно влияет на его социальное и производственное развитие. На железнодорожной магистрали, проходящей через поселение, имеются две железнодорожные станции – Новая Малыкла и Якушка и один разъезд  Амировка. Преобладающим является направление грузопотоков «Уфа  Ульяновск».

1.3.7 Состояние инженерной инфраструктуры

1.3.7.1 Водоснабжение

Территория муниципального образования «Новомалыклинское сельское поселение» снабжается водой из артезианских скважин, питающихся из  песчаных водоносных горизонтов. Водоснабжение населенных пунктов сельского поселения осуществляется за счёт местных водопроводов, питающихся из локальных водоисточников и артезианских скважин. Населенные пункты оборудованы водопроводными сетями диаметром 50150 мм. Вода подается в водопроводную сеть с использованием насосных станций.

Общее количество скважин в составе водозабора  9, насосных станций  7. Резервуары и водонапорные башни расположены в следующих населенных пунктах:

- с. Новая Малыкла  1 резервуар;

- с. Старая Куликовка  2 водонапорные башни;

- с. Александровка  1 водонапорная башня.

Протяженность водопроводной сети поселения составляет 34,8 км.

Информация об объектах водозабора и водоподготовки для хозяйственно-питьевых нужд МО «Новомалыклинское сельское поселение» приведена в таблице 23.

Характеристики водопроводных сооружений МО «Новомалыклинское сельское поселение» приведены в таблице 24.

Водопровод отсутствует в селах Эчкаюн, Амировка, Баткак, Гимрановка. Снабжение водой этих населенных пунктов осуществляется из локальных водоисточников (колодцев) и артезианских скважин.

В настоящее время сети центрального водоснабжения в                           МО «Новомалыклинское сельское поселение» в значительной мере изношены, износ составляет около 60 %. Продолжительность эксплуатации этих сетей составляет от 20 до 45 лет. Это приводит к зажелезиванию и большим потерям поднятой воды. Около 40 % водопроводных сетей требуют замены. Водонапорные башни нуждаются в ревизии, ремонте, чистке и обеззараживании. Имеющиеся здания, сооружения и инженерные коммуникации объектов водоснабжения не соответствуют современным строительным нормам и правилам.

Таблица 23 – Комплексы объектов водозабора и водоподготовки для хозяйственно-питьевых нужд

| № п/п | Населенный пункт | Наименование | Тип комплекса (объекта) Производительность (м3/ч и м3/год) фактическая / проектная, требуемая | Год строительства (ввода в эксплуатацию). Год последнего капитального ремонта | Нормативная или балансовая стоимость комплекса (руб.), год последней переоценки, % износа согласно сроку службы объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальное образование «Новомалыклинское сельское поселение» |
| 1 | с. Новая Малыкла | Водозаборная скважина с водоводом | Скважина для забора подземных вод. Производительность  25 м3 /ч, 216 тыс. м3/ год. Глубина  100 м | Введена в эксплуатацию в 2002 г. Произведён капитальный ремонт водозаборного устройства в 2007 г. | Балансовая стоимость 1600 тыс. руб. Год последней переоценки 2007. Износ составляет 25 % |
| 2 | с. Старая Куликовка | Водозаборная скважина с водоводом | Скважина для забора подземных вод. Производительность  6,5 м3/ч, 57 тыс. м3/год | Введена в эксплуатацию в 2003 г. | Балансовая стоимость 600 тыс. руб. Год последней переоценки – 2003. Износ составляет 20 % |
| 3 | с. Александ-ровка | Водозаборная скважина с водоводом | Скважина для забора подземных вод. Производительность  10 м3/ч, 88 тыс. м3/год. Глубина 80 м | Введена в эксплуатацию в 2005 г. Произведён капитальный ремонт водозаборного устройства в 2007 г. | Балансовая стоимость 670 тыс. руб. Год последней переоценки 2004. Износ составляет 12 % |
| 4 | п. Станция Якушка | Водозаборная скважина с водоводом | Скважина для забора подземных вод. Производительность  6,5 м3/ч, 57 тыс. м3/ год. Глубина  85 м | Введена в эксплуатацию в 2006 г. | Оценка балансовой стоимости не проводилась. Износ составляет 5 % |
| 5 | с. Новая Малыкла ул. Кооператив-ная 2, ОАО маслодельный завод «Ново-малыклинский» | Водозаборная скважина с водоводом | Скважина для забора подземных вод. Производительность  25 м3/ч, 216 тыс. м3/год. Глубина  80 м | Введена в эксплуатацию в 1997 г. Произведён капитальный ремонт водозаборного устройства в 2006 г. | Балансовая стоимость 440 тыс. руб. Год последней переоценки 2007. Износ составляет 40 % |

Таблица 24 – Характеристики водопроводов (магистральных и внутрипоселковых) сельских населенных пунктов

МО «Новомалыклинское сельское поселение»

| № п/п | Место нахождения | Характеристика |
| --- | --- | --- |
|  |  | Сети | Насосные станции/глубинные насосы |
|  |  | Протяженность, км | материал | диаметр, мм | % износа | ветхие, км | кол-во | наименование агрегата | срок ввода в эксплуатацию | % износа |
|  |  | всего | магист-ральные | внутрипо-селков |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| МО «Новомалыклинское сельское поселение» |
| 1 | с. Новая Малыкла | 21 | 6,2 | 14,8 | чугун, асбест, сталь, поли-этилен | 50−300 | 60 | 10,6 | 4 | ЭЦВ 6×25×110 | 2002 |  |
| 2 | с. Старая Куликовка | 6,2 |  | 6,2 |  | 50−100 | 60 | 5 | 2 | ЭЦВ 6×6,5×85 | 2003 |  |
| 3 | с. Александровка | 17 |  | 17 |  | 50−150 | 60 | 12 | 2 | ЭЦВ 6×10×80 | 2005 |  |
| 4 | п. Станция Якушка | 6 |  | 6 |  | 50−100 | 60 | 8 | 1 | ЭЦВ 6×6,5×85 | 2006 |  |
| 5 | с. Эчкаюн | − | − | − |  | − | − | − | − | − | − |  |
| Всего по поселению | 50,2 |  | 44 |  |  |  | 35,6 | 9 |  |  |  |

Водопотребление по муниципальному образованию составляет 0,37 тыс. м3 в год, в том числе на хозяйственно-питьевые нужды расходуется 0,31 тыс. м3. Удельное водопотребление на одного человека 66,2 л в сутки, в том числе на хозяйственно питьевые нужды – 55,4 л на человека расходуется на коммунальные нужды.

В муниципальном образовании «Новомалыклинское сельское поселение» реализуется муниципальная целевая программа «Обеспечение населения муниципального образования доброкачественной питьевой водой на 2007–2010 годы», основной целью которой является обеспечение населения питьевой водой нормативного качества и необходимого количества, восстановление, охрана и рациональное использование источников питьевого водоснабжения.

1.3.7.2 Системы водоотведения

В настоящее время на территории Новомалыклинского сельского поселения сети канализации имеются только в с. Новая Малыкла. Очистные сооружения площадью 1 га располагаются в ОАО «Маслодельный завод «Новомалыклинский». Мощность очистных сооружений равна 500 м3 /год.

Тип очистных сооружений – иловые карты, поля фильтрации и накопитель. Вывоз жидких бытовых отходов (ЖБО) из жилого сектора, от предприятий и организаций МО «Новомалыклинское сельское поселение» осуществляется на иловые карты маслодельного завода «Новомалыклинский».

Очистные сооружения в других населенных пунктах поселения отсутствуют. Общий объем ЖБО, вывозимых из поселения за год, равен 21000 м3. Все очистные сооружения и магистральные сети поселения нуждаются в реконструкции.

Таблица 25 – Характеристика очистных сооружений МО «Новомалыклинское сельское поселение»

| № п/п | Местоположение очистных сооружений | Тип очистных сооружений | Мощность, тыс. м3/год | Вид сточных вод |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | проектная | фактическая |  |
| 1 | с. Новая Малыкла, ОАО «Маслодельный завод «Новомалыклинский» | Поля фильтрации. Накопитель | 0,5 | 0,5 | Хозяйственно-бытовые, произ-водственные |

1.3.7.3 Газоснабжение

Газоснабжение МО «Новомалыклинское сельское поселение» осуществляется через один из распределительных газопроводов-отводов «Старая Бинарадка – Ульяновск».

По территории муниципального образования «Новомалыклинский район» проходит межпоселковый газопровод ГРС № 51 – Средняя Якушка – Новочеремшанск с отводами на сёла Новомалыклинского сельского поселения  Новая Малыкла, Старая Куликовка и Александровка. Диаметр труб газопровода на этом участке равен 273 мм. По проектируемой территории проходит и участок газопровода Средняя Якушка – Абдреево – Станция Якушка с отводом на село с. Эчкаюн с диаметром труб 159 мм. Производительность этого газопровода равна 2 млн. м3/год. В с. Новая Малыкла, с. Александровка, с. Старая Куликовка, п. Станция Якушка и                   с. Эчкаюн находятся газораспределительные пункты (ГРП). От ГРП до потребителей газ доставляется по газопроводам низкого давления, проложенным надземно.

Таблица 26  Ответвления газопровода в направлении массовых потребителей

| № п/п | Населенный пункт | Протяженность газопровода, км | Диаметр газопровода, мм | Давление, кг/см2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Стальные трубы |
| 1 | с. Новая Малыкла | 4,6 | 273 | 12,0 |
| 2 | с. Старая Куликовка | 7,8 | 273 | 12,0 |
| 3 | с. Александровка | 4,7 + 0,5 | 273 | 12,0 |
| 4 | с. Александровка | 0,2 | 108 | 6,0 |
| 5 | п. Станция Якушка | 1,5 | 114 | 0,72 |
| Полиэтиленовые трубы |
| 6 | п. Баткак | 5,5 | 159 | 0,72 |
| 7 | с. Эчкаюн | 1,4 + 3,2 | 159 | 0,72 |
| 8 | п. Станция Якушка | 4,5 | 159 | 0,72 |
| 9 | п. Станция Якушка | 1,5 | 114 | 0,72 |

Таблица 27 – Перечень межпоселковых газопроводов, расположенных на территории МО «Новомалыклинское сельское поселение»

| № п/п | Начальный пункт, конечный пункт | Техническая характеристика | Обслуживающая организация |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Материал | Давление, кгс | Длина, м | Диаметр, мм |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | с. Средняя Якушка с. Новая Малыкла | сталь | 12,0 | 6673 | 219 | «Мелекесс-межрайгаз» |
| 2 | с. Новая Малыкла с. Старая Куликовка | сталь | 12,0 | 7806 | 273 |  |
| 3 | с. Старая Куликовка с. Александровка | сталь | 12,0 | 4863 | 273 |  |
| 4 | с. Александровка с. Старая Бесовка | полиэтилен | 6,0 | 1688 | 114 |  |

| 5 | с. Александровка с. Средний Сантимир | сталь | 12,0 | 5528 | 273 | «Мелекесс-межрайгаз» |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | с. Абдреево с. Эчкаюн | сталь | 12,0 | 1745 | 159 |  |
| 7 | с. Гимрановка п. Станция Якушка | сталь | 12,0 | 4485 | 159 |  |

Таблица 28 – Перечень внутрипоселковых газопроводов

МО «Новомалыклинское сельское поселение»

| № п/п | Пункт газификации | Техническая характеристика |
| --- | --- | --- |
|  |  | Материал | Давление, кгс | Длина, м | Диаметр, мм |
| 1 | с. Новая Малыкла | сталь | 6,0 0,3 | 6931 28201 | 108, надземный |
| 2 | с. Александровка | сталь | 6,0 0,3 | 1277 19399 | 108, надземный |
| 3 | с. Старая Куликовка | сталь | 0,3 | 4275 | надземный |
| 4 | п. Станция Якушка | сталь | 0,3 | 9117 | надземный |
| 5 | п. Гимрановка | сталь | 0,3 | 1300 | надземный |
| 6 | с. Эчкаюн | сталь | 0,3 | 4963 | надземный |
| 7 | п. Баткак | сталь | 12,0 0,3 | 149 1251 | 114, надземный |

Объём потребления газа составляет 8,5 млн. м3/год, в том числе на коммунально-бытовые нужды расходуется 8,3 млн. м3/год, на производственные нужды  0,2 млн. м3/год.

1.3.7.4 Теплоснабжение

Часть жилищного фонда и промышленных предприятий муниципального образования «Новомалыклинское сельское поселение» обеспечена централь-ным отоплением (село Новая Малыкла) от централизованных и модульных котельных, вырабатывающих тепло для нужд отопления. В с. Новая Малыкла отопление осуществляется от трех квартальных котельных общей мощностью 13,5 Гкал/ч. Всего в МО функционируют 14 котельных. В качестве топлива используется природный газ. Все котельные вырабатывают теплоноситель  воду с параметрами 8565 оС.

Индивидуальная застройка имеет собственные источники теплоснабжения в виде котлов на газовом топливе и печное отопление.

Обеспеченность муниципального жилищного фонда и промышленных предприятий центральным отоплением в МО «Новомалыклинское сельское поселение» составляет 89 %.

Централизованного обеспечения горячей водой в сельском поселении не имеется.

Сведения о котельных, расположенных на территории                             МО «Новомалыклинское сельское поселение» приведены в таблице 29.

Тепло транспортируется по уличным и внутриквартальным подземным тепловым сетям с использованием трубопроводов различных диаметров.

Проблемами источников теплоснабжения Новомалыклинского сельского  поселения являются: высокий физический и моральный износ  централизованных котельных; высокий физический износ (до 70 %) наружных теплосетей, при котором потери тепла достигают 30 % от всей произведенной тепловой энергии при нормативном показателе, равном 9 %; высокая себестоимость тепловой энергии.

Для сокращения потерь тепловой энергии целесообразно в процессе перекладки или реконструкции сетей применить теплоизоляцию трубопроводов из современных эффективных сохраняемых в процессе эксплуатации материалов.

Всё изношенное, морально устаревшее и вышедшее из строя оборудование в котельных необходимо заменить современным, высокоэффективным, автоматизированным.

Эти мероприятия позволят сократить расход топлива (газа), что, в конечном итоге, значительно снизит стоимость потребляемой тепловой энергии.

Таблица 29 – Сведения о котельных муниципального образования «Новомалыклинское сельское поселение»

| № п/п | Наименование | Расположение | Марка котлов | Мощность, Гкал/ч | Вид топлива | Потребность в топливе, тыс. м3/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | номинальная | максимальная |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Котельная № 1. Администрация сельского поселения | с. Новая Малыкла | ИШМА-100 | 0,085 | 0,17 | газ | 90 |
| 2 | Котельная № 2. Средняя школа | с. Новая Малыкла | ИШМА-100 | 0,13 | 0,26 | газ | 112 |
| 3 | Миникотельная. Детский сад | с. Новая Малыкла | ИШМА-100 | 0,13 | 0,26 | газ | 112 |
| 4 | Котельная № 3. ЦРБ | с. Новая Малыкла | Е-1/9 | 1,5 | 3 | газ | 525 |
| 5 | Миникотельная РДК | с. Новая Малыкла | ИШМА-100 | 0,13 | 0,26 | газ | 100 |
| 6 | Миникотельная ДЮСШ | с. Новая Малыкла | ИШМА-100 | 0,13 | 0,26 | газ | 95 |
| 7 | Миникотельная. Административное здание | с. Новая Малыкла | ИШМА-100 | 0,13 | 0,26 | газ | 95 |
| 8 | Миникотельная | с. Новая Малыкла | ИШМА-100 | 0,085 | 0,17 | газ | 30 |
| 9 | Котельная ОАО маслозавод «Новомалыклинский» | с. Новая Малыкла | Е-1/9 | 1 | 2 | газ | 200 |
| 10 | Котельная ОАО «Агротехснаб» | с. Новая Малыкла | Е-1/9 | 0,9 | 1,8 | газ | 300 |
| 11 | Миникотельная. Школа | с. Александровка | КС-12 | 0,02 | 0,041 | газ | 200 |
| 12 | Миникотельная. Школа | п. Станция Якушка | ИШМА-80 | 0,085 | 0,17 | газ | 90 |
| 13 | Котельная ЗАО «Нафта – Ульяновск» | п. Станция Якушка | КЧМ-5 | 0,11 | 0,23 | газ | 90 |
| 14 | Миникотельная. Школа | с. Эчкаюн | ИШМА-80 | 0,085 | 0,17 | газ | 30 |

1.3.7.5 Электроснабжение

Для потребителей электроэнергии в сельском поселении используются электрические сети 110 кВ, 35 кВ и понижающие подстанции 35/10/0,4 кВ.

Энергосистема МО «Новомалыклинское сельское поселение» обладает достаточно высокой степенью надежности, так как трансформаторные подстанции оборудованы двумя трансформаторами и имеют несколько источников питания. Электроэнергией обеспечены все населенные пункты      МО «Новомалыклинское сельское поселение».

Основными потребителями электроэнергии являются:

- сельскохозяйственные предприятия;

- предприятия ЖКХ;

- население;

- энергосектор (для собственного потребления);

- комплексы транспорта и связи.

В МО «Новомалыклинское сельское поселение» установлены 2 трансформаторные подстанции (ПС) 110/35/10 кВ мощностью 12,6 МВт каждая в селах Новая Малыкла и Александровка и 54 трансформаторные подстанции (ТП) 10/04 кВ: в с. Новая Малыкла  21; в с. Александровка  10; в с. Старая Куликовка  8; в с. Эчкаюн  5; в п. Станция Якушка  5; в п. Новый Сантимир  1; в п. Гимрановка  1; в п. Нижняя Тюгальбуга  1; в п. Амировка  1;  в              п. Баткак  1.

Электроэнергией обеспечены все населенные пункты МО «Новомалыклинское сельское поселение».

Потребность поселения в электроэнергии составляет 12 млн. кВт-ч/год, из них на коммунально-бытовые нужды расходуется 10 млн. кВт-ч/год, на производственные нужды  2 млн. кВт-ч/год.

Часть существующих электросетей находится в изношенном состоянии,  линии электропередач требуют капитального ремонта и замены.

Эксплуатацией электрических сетей занимаются две организации: ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Волги» («МРСК Волги») Ульяновские распределительные сети Димитровградского производ-ственного отделения и ОАО «Ульяновская электросетевая компания».

Размещение воздушных линий электропередач на территории МО «Новомалыклинское сельское поселение» показано на рисунке 21, а схемы электроснабжения населенных пунктов с. Новая Малыкла, с. Александровка,    с. Старая Куликовка, п. Станция Якушка и с. Эчкаюн, п. Новый Сантимир,                    п. Амировка, п. Гимрановка на рисунках 22, 23, 24, 25 и 26 соответственно.

1.3.7.6 Связь и информационные технологии

В современных условиях связь является одной из перспективных, быстроразвивающихся базовых инфраструктурных отраслей, обладающих потенциалом долгосрочного экономического роста.

Муниципальное образование «Новомалыклинское сельское поселение», как и вся Ульяновская область, отличается высоким уровнем и динамичностью развития телекоммуникаций и связи. Высокий уровень темпов роста отрасли связи в Ульяновской области связан с развитием новых высокотехнологичных услуг связи, высоким уровнем развития и проникновения интернет-технологий, а также с развитием внутризоновых цифровых сетей телефонной связи, увеличением емкости телефонной сети за счет замены устаревшего оборудования на современное цифровое, ростом числа абонентов мобильной и стационарной телефонной связи.

Наиболее интенсивно развивается сотовая связь, доля которой в общем объеме услуг связи составляет около 40 %. Услуги сотовой связи в МО «Новомалыклинское сельское поселение» предоставляют операторы сотовой связи: ОАО «ВымпелКом», ОАО «Мобильные ТелеСистемы»,                             ЗАО «Ульяновск – GSM», ОАО «Мегафон», ОАО «Билайн – GSM».

На территории Новомалыклинского сельского поселения установлены и действуют 4 башни с оборудованием сотовой связи, из них  три установлены в    с. Новая Малыкла (операторы ОАО «Мегафон», ОАО «Билайн – GSM»,          ЗАО «Ульяновск – GSM») и одна  в п. Амировка (оператор                                 ОАО «Мегафон»).

В перспективе планируется установка ещё несколько вышек сотовой связи, что позволит покрыть территорию МО устойчивой сотовой связью.

В с. Новая Малыкла установлена цифровая АТС с возможностью предоставления дополнительных видов обслуживания жителям                           МО «Новомалыклинское сельское поселение». В с. Эчкаюн установлена абонентская подстанция, которая обеспечивает телефонной связью жителей поселков Амировка, Гимрановка, Баткак и села Эчкаюн. Поселок Новый Сантимир обеспечен телефонной связью посредством использования радиоудлиннителей.

В Новомалыклинском сельском поселении зарегистрировано 1313 телефонных аппаратов сети общего пользования, в том числе домашних – 1037 единиц, предприятий и организаций – 264 единицы.

Жители поселения пользуются услугами широкополосного доступа к информационным сетям (интернет).

Телевизионным вещанием охвачено всё население муниципального образования.

1.3.7.7 Состояние пожарной охраны МО «Новомалыклинское сельское поселение»

В МО «Новомалыклинское сельское поселение»,  в с. Новая Малыкла, для обеспечения противопожарной защиты населения, жилищного фонда, надворных построек и объектов экономики находится пожарная часть, укомплектованная двумя пожарными машинами и необходимым противопожарным инвентарем. Штат пожарных и водителей, который возглавляет начальник пожарной части, составляет 11 человек. Дежурство осуществляется круглосуточно.

Профилактическую работу по минимизации пожарной опасности в населенных пунктах Новомалыклинского сельского поселения рекомендуется возложить на начальника пожарной части.

1.4 Объекты с особым режимом использования территории

МО «Новомалыклинское сельское поселение»

1.4.1 Ритуальное обслуживание населения

На территории МО «Новомалыклинское сельское поселение» на сегодняшний день находится 10 кладбищ общей площадью 11,77 га, из них 9 действующих. Расположение кладбищ на территории МО и сведения о них приведены в таблице 30.

Таблица 30 – Расположение кладбищ на территории МО «Новомалыклинское сельское поселение»

| № п/п | Место расположение кладбищ | Площадь, га | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | с. Новая Малыкла | 0,64 + 2,2 | 2 кладбища |
| 2 | с. Александровка | 2,46 + 2,2* | 2 кладбища |
| 3 | п. Амировка | 0,68 | 1 кладбище |
| 4 | п. Баткак | 0,5 | 1 кладбище |
| 5 | п. Гимрановка | 0,31 | 1 кладбище |
| 6 | п. Нижняя Тюгальбуга | 0,7 | 1 кладбище |
| 7 | п. Новый Сантимир | 0,5 | 1 кладбище |
| 8 | п. СтанцияЯкушка | нет | относится к селу Александровка |
| 9 | с. Старая Куликовка | 1,0 | 1 кладбище |
| 10 | с. Эчкаюн | 0,58 | 1 кладбище |
|  | Итого | 11,77 | 11 кладбищ |

*закрытое

Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» ориентировочный размер санитарно-защитной зоны от сельских кладбищ составляет 50 м, от кладбища села Новая Малыкла  100 м.

Размещение кладбищ с указанием их санитарно-защитных зон на территории МО «Новомалыклинское сельское поселение» приведено на рисунке 27.

1.4.2 Сбор и утилизация твердых бытовых отходов

Для сбора и утилизации бытовых отходов в МО «Новомалыклинское сельское поселение» имеется свалка ТБО, расположенная в с. Новая Малыкла. Земельный участок под неё определен Генеральным планом села.

Ежегодный объём вывозимых из жилого сектора и предприятий и организаций твёрдых бытовых отходов в Новомалыклинском сельском поселении составляет 2700 м3.

Нормы накопления ТБО для жителей частного сектора составляет              1 м3/год, для жителей благоустроенного фонда  1,37 м3/год.

В населенных пунктах поселения имеются свои небольшие несанкционированные свалки, в которых накапливаются бытовые отходы и мусор.

Таблица 31 – Перечень и местоположение действующих свалок

| № п/п | Место расположения свалки | Площадь, га | Вместимость, м3 | Накоплено, м3 | Год ввода в эксплуатацию | Наличие лицензии |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | с. Новая Малыкла | 3,1 | 172200 | 560,0 | 1995 | 73МОО/0031/01Л |
| 2 | п. Станция Якушка | 6,0 | 63000 | 21000 | 1975 | Не имеется |
| 3 | с. Эчкаюн | 1,0 | 6930 | 105,0 | 1980 | Не имеется |

Эти свалки необходимо ликвидировать путем вывоза отходов на санкционированные свалки для сортировки, переработки и утилизации.

В селе Новая Малыкла на специальных площадках установлены контейнеры по сбору ТБО. Всего в селе размещено 20 контейнерных площадок для сбора мусора.

По представленным данным количество жителей, проживающих в благоустроенном жилом фонде в с. Новая Малыкла, пользующихся контейнерными площадками  1047 человек.

Число жителей, проживающих в частном жилищном фонде и  пользующихся контейнерными площадками  4066 человек.

Сбором и вывозом отходов на территории поселения занимается муниципальное предприятие «Коммунальное хозяйство МО «Новомалыклин-ское сельское поселение».

Анализ состояния несанкционированных свалок твердых бытовых и производственных отходов показал, что они не удовлетворяют ни строительным, ни санитарно-эпидемиологическим требованиям. Необходимо запроектировать и осуществить строительство полигона твердых бытовых и производственных отходов на базе одной из существующих свалок (с учетом потребности) в соответствии с Санитарными правилами (СП 2.1.7.1038-01). Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов. Во всех населенных пунктах необходимо организовать мусоросборные точки, количество и размещение которых, а также график сбора мусора специализированным транспортом предусмотреть в Генеральных схемах санитарной очистки территории поселения.

Предприятия по переработке твёрдых бытовых отходов в муниципальном образовании «Новомалыклинское сельское поселение» отсутствуют.

В связи с резким снижением объема сельскохозяйственного производства склады минеральных удобрений, ядохимикатов и иных химических препаратов на территории поселения в настоящее время ликвидированы.

1.4.3 Захоронение биологических отходов

На территории МО «Новомалыклинское сельское поселение» имеются четыре скотомогильника, один из них – сибиреязвенный.

По данным Управления ветеринарии Ульяновской области в настоящее время законсервировано три скотомогильника, находящихся в селах Александровка, Старая Куликовка и Новая Малыкла.

Сибиреязвенный скотомогильник находится в селе Старая Куликовка. Его состояние не соответствует ветеринарно-санитарными требованиями. Его последнее освидетельствование проводилось 14.03.2008 г. Тогда же принято решение о закрытии данного скотомогильника с условием приведения его в соответствие с ветеринарно-санитарными правилами. При этом следует предусмотреть выделение средств на консервацию непригодного к эксплуатации скотомогильника.

Характеристики мест захоронения биологических отходов (копии ветеринарно-санитарных карточек, акты обследования скотомогильников, справки по расположению земельных участков под места захоронения биологических отходов) приведены в приложении А.

Перечень скотомогильников и их местоположение приведены в таблице 32.

Таблица 32  Объекты утилизации биологических отходов (скотомогильники)

| Населенный пункт | Расстояние до, км | Тип объекта захоронения, площадь, действующий/ недействующий/ законсервированный, дата последнего закрытия/консервации | Соответствие ветеринарно-санитарным правилам (ВСП), дата последнего освидетельствования | Рекомендации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | населенного пункта | пастбища | водоема | дороги |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| с. Старая Куликовка (восток) | 0,4 | – | – | – | сибиреязвенный скотомогильник; 1966 г. | не соответствует ВСП, 14.03.2008 г. | Закрыт, подлежит консервации. Привести в соответствие с ВСП |
| Законсервированные скотомогильники |
| с. Старая Куликовка (северо-запад) | 1,0 | нет свед. | нет свед. | нет свед. | скотомогильник | – | Законсервирован |
| с. Новая Малыкла (юго-восток) | 1,5 | нет свед. | нет свед. | нет свед. | скотомогильник | – | Законсервирован |
| с. Александ-ровка (северо-восток) | 1,0 | нет свед. | нет свед. | нет свед. | скотомогильник | – | Законсервирован |

На скотомогильники имеются ветеринарно-санитарные карточки, согласно которым, установленный размер санитарно-защитных зон (СЗЗ) от действующих скотомогильников до жилых и общественных зданий, животноводческих ферм (комплексов) составляет 1000 м.

Согласно Ветеринарно-санитарным правилам сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов 13-7-2/469, утвержденным 04.12.1995 г., в санитарно-защитной зоне скотомогильников запрещается: выпас скота, строительство домов, размещение складов, дачных участков, садов и огородов.

Согласно статье  6.8 Ветеринарно-санитарных правил сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов, использование территории скотомогильника для промышленного строительства допускается в исключительных случаях с разрешения Главного государственного ветеринарного инспектора республики и ветеринарной службы, если с момента последнего захоронения в биотермическую яму прошло не менее 2 лет, в земляную яму – не менее 25 лет. Запрещается строительство промышленных объектов, связанных с приемом и переработкой продуктов питания и кормов. Строительные работы допускается проводить только после дезинфекции скотомогильника в соответствии с действующими правилами и последующего отрицательного анализа проб грунта на инфицированность.

2. концепция   комплексного   развития муниципального   образования «Новомалыклинское  сельское  поселение» Новомалыклинского района ульяновской области

2.1 Сценарии развития экономической и градостроительной систем    МО «Новомалыклинское сельское поселение»

Рассматривая многофакторную ситуацию развития событий экономической и градостроительной систем, в Генеральном плане предлагается три сценария развития экономики и жизнедеятельности муниципального образования:

- инерционный сценарий функционирования МО;

- стабилизационный сценарий развития МО;

- оптимистический сценарий развития МО.

Методически рассмотрение сценариев развития событий целесообразно проводить по подсистемам с учетом комплексного прогноза развития системы. Во временном отношении приняты три срока прогноза для развития экономической и градостроительной систем:

- среднесрочный прогноз            2 года	2009–2010 гг.;

- долгосрочный прогноз 	      10 лет	2009–2018 гг.;

- отдалённая перспектива           22 года 	2009–2030 гг.

В соответствии со сроками реализации имитационной модели развития МО «Новомалыклинское сельское поселение» в соответствии со временем прогноза ставятся конкретные цели и определяются задачи на принятый временной период.  Сроки прогнозов приняты с 2009 г. и корреспондируются с принятой «Программой социально-экономического развития муниципального образования «Новомалыклинский район» на  2008–2010 годы».

Проведем анализ развития экономики и жизнедеятельности по предлагаемым сценариям.

Инерционный сценарий предполагает сохранение наметившихся тенденций, развития современных социальных, экономических, экологических и градостроительных показателей с консервацией существующих проблем. Сроки прогнозов приняты, начиная с начала 2009 года.

Вероятность развития инерционного сценария вполне реальна и представляет явную угрозу динамическому и устойчивому развитию всех структурных элементов развития муниципального образования, особенно если не будут приняты решительные меры по изменению сложившейся демографической и хозяйственной ситуации.

В этом случае:

- демографическая составляющая социальной подсистемы обречена на интенсивный регресс и вымирание населения (прогноз численности населения приведен далее в п. 2.3.1);

- сохранение существующих проблем в социальной сфере поселения приведёт к дополнительному оттоку населения;

- сохраняющиеся тенденции развития хозяйственной деятельности не позволят выйти ему на должный уровень экономического развития;

- сценарий не предусматривает осуществления каких-либо крупных инвестиционных программ и проектов в экономической сфере. Это приведет к снижению валового регионального продукта (ВРП);

- сохранится низкий инвестиционный потенциал и высокий инвестиционный риск, что исключит регулярный приток инвестиций и вызовет отток работоспособного населения, в т.ч. и молодежи;

- сохранится высокий процент износа основных фондов и жилищного фонда, что приведет к снижению уровня жизни и дополнительному оттоку молодежи;

- продолжится захламление и загрязнение земель твердыми отходами производства, потребления и жизнедеятельности населения, что снизит экологическую и санитарно-гигиеническую привлекательность территории.

Стабилизационный сценарий предполагает сочетание в себе отдельных элементов инерционного и активного оптимистического сценариев и выступает как наиболее реалистичный, исходя из позиций оценки сложившегося в последние годы состояния развития социальных и экономических процессов в Новомалыклинском сельском поселении, он не приведет к существенным сдвигам в качестве жизни населения муниципального образования и не обеспечит решительного улучшения инженерного и бытового обустройства, что не приведет к значительному расширению поселения и значимой его урбанизации.

Кроме того, развитие данного сценария не позволит достичь положительного прироста численности населения МО «Новомалыклинское сельское поселение»,  хотя его убыль значительно снизится.

Оптимистический сценарий предполагает коренной перелом в социальном и экономическом развитии, что предопределяет интенсивное развитие градостроительной системы и быстрое преодоление кризисных явлений, выход на новые (в соответствии с мировыми требованиями) параметры развития с точки зрения качества жизни.

Реализация данного сценария предполагает интенсивное развитие градостроительной системы поселения, которое возможно лишь при условии качественных изменений в управленческих технологиях, создание привлекательного инвестиционного климата, выхода поселения на глобальную конкурентоспособность, широкое включение в глобальные инвестиционные рынки страны и зарубежного мира. Эта возможность обосновывается наличием широко развитой транспортной инфраструктуры (железная дорога, автодорога «Урал-Центр», сверхмощный аэропорт «Восточный»).

Несмотря на консервативность демографических показателей, оптимистический сценарий развития предусматривает их заметное улучшение и одновременное усовершенствование градостроительной ситуации за счет создания в будущем урбанизированного поселенческого комплекса (УПК), включающего с. Эчкаюн, п. Новый Сантимир, п. Гимрановка и п. Амировка, связанных между собой селитебной территорией в виде коттеджной застройки. Создание таких поселенческих комплексов позволит сократить отток населения из малых сел, так как будут созданы социально-экономические условия, обеспечивающие высокое качество жизни.

Прежде всего, сценарий предполагает значительный рост численности населения не только за счет сокращения оттока населения, но и за счёт его воспроизводства. Последнее может быть достигнуто при коренном переломе в основных показателях естественного движения населения, в частности, в росте рождаемости и сокращении смертности. Оптимистический сценарий предусматривает коренные сдвиги в экономической подсистеме Новомалыклинского сельского поселения и предусматривает:

- резкий рост валового регионального продукта и основных его структурных элементов;

- осуществление в поселении крупных инвестиционных проектов, касающихся развития промышленного производства, производства, связанного с переработкой сельскохозяйственной продукции,  туристического бизнеса;

- привлечение крупных отечественных и зарубежных инвестиций в муниципальное образование;

- полное техническое, технологическое и экологическое перевооружение сфер сельскохозяйственного и промышленного производства и услуг.

Одни из базовых отраслей промышленного комплекса МО – пищевая и перерабатывающая промышленности, которые имеют все предпосылки для укрепления своих позиций в экономике поселения.

Таким образом, сельскохозяйственное производство, пищевая и промышленность и туристический бизнес будут базовыми в перспективном развитии экономики МО «Новомалыклинское сельское поселение», которые определят его экономическое положение в территориальном развитии Новомалыклинского района и Ульяновской области.

Важное место при данном сценарии займут меры по внедрению энергосберегающих технологий в производственных процессах.

Только оптимистический вариант развития позволит Новомалыклинс-кому сельскому поселению превратиться в крупный центр промышленного и сельскохозяйственного производства.

Этот сценарий развития позволит довести инженерное обеспечение проектируемой территории до уровня развитых регионов за рассматриваемый расчетный   период,   что   позволит    развить   экономическую   и   социальную

инфраструктуры до уровня, достаточного для создания качества жизни населения, принятого для Российской Федерации на планируемый период.

2.2 Градостроительное решение развития территории.

Проектные решения

Основной целью Генерального плана МО «Новомалыклинское сельское поселение» является определение и анализа основных направлений градостроительного развития для разработки дальнейших стадий проектирования.

Определяющим планировочным решением является изменение социально-экономической ситуации в поселении и принципа развития многофункциональной территории с учетом территориальной емкости каждой из функциональных зон.

Проектное предложение в виде урбанизированного поселенческого комплекса (УПК) представляет крупную многофункциональную селитебную территорию, как самодостаточный сбалансированный территориальный объект, состоящий из трех населенных пунктов со своими общественно-деловыми центрами и единым комплексным административным центром.

Предложения по перспективному и первоочередному развитию территории поселения выявляют условия функционального регулирования землепользования, усиливают значение местного самоуправления, способствуют разработке собственных муниципальных программ с учетом интересов поселения, развивают условия жизни и трудовой занятости населения.

Важнейшими принципами градостроительного планировочного решения приняты следующие:

- подразделение функциональной организации территории на производственно-складскую, производственно-коммунальную, сели-тебную и ландшафтно-рекреационную, с выделением приоритетов при учете взаимного баланса;

- создание оптимальной транспортной организации территории на основе функционального зонирования с учетом влияния имеющейся транспортной инфраструктуры;

- взаимодействие и правовая увязка множества хозяйственных, социально-культурных правил, юридических норм, земельных границ, границ аренды, границ муниципальной собственности и владений, зон хозяйственного и транспортного тяготения и т.п.;

- сохранение приоритетов градостроительной ориентации в селитебных районах, как самостоятельной (самодостаточной) зоны, с максимальным использованием естественной среды обитания (водоемов, рельефа, лесных массивов);

- создание комфортных условий проживания с учетом дальнейшего развития социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры.

Генеральным планом предполагается освоение и развитие территории МО за счет увеличения территорий с. Новая Малыкла, п. Станция Якушка,       с. Эчкаюн, с. Новый Сантимир, с. Гимрановка и с. Старая Куликовка. Интенсивное развитие селитебных территорий в населенных пунктах поселения в настоящий момент позволяет предположить также заинтересованность инвесторов в комплексном развитии рассматриваемой территории.

В Генеральном плане определена градостроительная возможность использования муниципальных земель без нарушения экологического равновесия, с учетом границ водоохранных зон, границ охранных и санитарно-защитных зон существующих и проектируемых объектов производственно-коммунального назначения.

2.2.1 Планировочные решения и функциональное зонирование

Архитектурно-планировочная организация селитебных зон существующих поселений предполагает сохранение сложившейся застройки с ее частичной реконструкцией и освоением новых территорий.

Поэтапное освоение территории предполагает первоочередное размещение селитебных, производственно-складских, логистических, производственно-коммунальных, общественно-деловых зон с учетом развития транспортной и инженерной инфраструктур.

Село Новая Малыкла

Значение села Новая Малыкла, как административного центра муниципального образования, отражено в Генеральном плане.

Генеральным планом МО «Новомалыклинское сельское поселение» предполагается расширение жилой застройки в северо-восточной и северо-западной частях территории села Новая Малыкла в его границах. Зону перспективной жилой застройки площадью 22,18 га рекомендуем  расположить в северо-восточной части села на территории, занятой зелеными насаждениями, примыкающей к промышленной и жилой застройкам и к северной границе населенного пункта. Участок перспективной жилой застройки площадью         8,93 га, расположенный в северо-западной части территории села, займет часть существующей и неиспользуемой территории производственной зоны и участок территории, занятой зелеными насаждениями, примыкающий к северной границе села.

Площадь зоны проектируемой жилой застройки 31,11 га.

Развитие существующей общественно-деловой зоны села Новая Малыкла Генеральным планом не предусматривается.

Село Старая Куликовка

Генеральным планом предусматривается развитие существующей усадебной застройки с общественно-деловой и рекреационной зонами в западной части села с расширением его границ. Размещение участков общественно-деловой и рекреационной зон предполагается в центре предполагаемой застройки.

Освоение селитебной территории будет осуществляться за счет усадебной коттеджной застройки.

Общая площадь территории жилой застройки  79,3 га.

Общая площадь территории общественно-деловой застройки  3,6 га.

Общая площадь рекреационной зоны  3,8 га.

Общая площадь расширения села  86,7 га.

Поселок  Станция Якушка

Генеральным планом предусматривается расширение производственной зоны, территория которой будет размещена в центре поселка, восточнее элеватора.

Площадь производственной зоны  3,6 га.

Развитие жилой и общественно-деловой зон поселка Генеральным планом не предполагается.

Село Эчкаюн

Генеральным планом предусмотрено развитие села с расширением существующих границ.

Территорию индивидуальной жилой застройки предполагается разместить к западу от села между границами с. Эчкаюн и п. Гимрановка. Селитебное освоение предполагается осуществить за счет усадебной застройки.

Общественно-деловую застройку планируется разместить западнее существующей общественной зоны.

Один из участков производственной зоны площадью 18,5 га, согласно Генеральному плану, предполагается разместить между селом Эчкаюн и поселком Гимрановка южнее перспективной жилой застройки. Три участка перспективной производственной зоны разместятся к северу (площадью 14,97 га) от с. Эчкаюн, примыкая к существующей производственной зоне,  к северо-западу от с. Эчкаюн (площадью 2,8 га) и к юго-западу (площадью 11,01 га), примыкая к границам с. Эчкаюн и с. Новый Сантимир.

Один участок рекреационной зоны разместится между жилой и производственной зонами, расположенными к западу от с. Эчкаюн, второй  на северо-западе с. Эчкаюн.

Общая площадь территории жилой застройки  12,8 га.

Общая площадь производственной зоны  47,28 га.

Общая площадь территории общественно-деловой застройки  2,6 га.

Общая площадь рекреационной зоны  16,5 га.

Общая площадь расширения села  47,28 га.

Село Новый Сантимир

Генеральным планом предусмотрено развитие села с расширением существующих границ в восточной части территории села.

Предполагаемая площадь территории жилой застройки  4,6 га.

Предполагаемые площади расширения с. Эчкаюн, п. Новый Сантимир,        п. Гимрановка и п. Амировка размещены таким образом, чтобы из этих сел, с учетом расширения, был сформирован единый урбанистический поселенческий комплекс в виде большого населенного пункта, в котором были бы сформированы в полном объеме все объекты жизнеобеспечения, которые обеспечат высокое качество жизни населения.

В Генеральном плане определена градостроительная возможность использования муниципальных земель без нарушения экологического равновесия, с определением границ водоохранных зон, границ охранных и санитарно-защитных зон существующих и проектируемых объектов производственно-коммунального назначения.

2.3 Основная социально-демографическая концепция развития

МО «Новомалыклинское сельское поселение»

2.3.1 Прогноз численности населения

- Прогноз численности населения сформирован по годовой численности с учетом естественного движения населения и миграционного прироста (убыли) при сохранении ситуации, сложившейся в 2004–2008 годах.

- По данному сценарию при среднем показателе прироста населения – 62 человека в год, к 2015 году численность населения МО «Новомалыклинское сельское поселение» увеличится на 734 человека (8 %) и составит 6022 человека. К расчетному сроку (2030 г.) численность населения увеличится на 1364 (24,4 %) человека, число жителей будет составлять 6592 человека.

2.3.2 Система расселения и трудовые ресурсы

Основой для разработки генеральных планов вообще и                                Генерального плана МО «Новомалыклинское сельское поселение» в частности является население – его современная и прогнозируемая численность, состав, квалификация, планируемый уровень жизни.

Особое внимание при этом необходимо обращать на достоверность информации о современной демографической ситуации (объем и характер  миграций, наличие легального и нелегального населения) и на прогноз численности населения на планируемые периоды (20152030 гг.)

Анализ тенденций состояния численности населения МО «Новомалыклинское сельское поселение» показывает, что естественный прирост населения за период с 2004 по 2008 гг. снижался, как за счет низкой рождаемости, так и за счет высокой смертности. Одновременно в последние годы стабилизировался отток населения в другие регионы, его значение несколько ниже притока

На фоне этих показателей за последнее десятилетие общая численность населения уменьшается незначительно. За последние 10 лет численность населения сократилась примерно на 179 человек (3 %).

Анализ динамики численности населения Новомалыклинского сельского поселения показывает, что смертность превышает рождаемость. Приток населения из других регионов уменьшается, одновременно незначительно снизился и отток населения, но, тем не менее, он почти в 2 раза превышает по численности ежегодную рождаемость, таким образом, отмечается падение численности населения.

Проведённый анализ динамики населения показывает, что миграционная политика в Новомалыклинском сельском поселении в целом требует пересмотра в сторону увеличения прироста численности трудоспособного населения. Одновременно необходимо повысить качество жизни населения, что повысит рождаемость, снизит смертность и сделает поселение более привлекательным для мигрантов.

Мировой опыт убедительно показал, что регулирование расселения возможно лишь при проведении целеустремленной миграционной политики в пределах субъекта федерации или России в целом. Однако новейшие тенденции формирования населения во всем мире определили необходимость разработки новых концепций и идей прироста населения с учетом природных, производственных, культурных и инженерных факторов.

Изменение общественных потребностей и социальных ценностей и стремление каждой семьи иметь отдельную квартиру приводит ко все большему развитию крупных жилых комплексов, сочетающих одноквартирные и многоквартирные дома, размещаемых недалеко от транспортных (речных, шоссейных, железнодорожных магистралей).

Учитывая это при оценке условий и масштабов роста населения по оптимистическому сценарию и, соответственно, наращивания производственных мощностей, необходимо изыскать территории для застройки и определить конструктивные решения жилых домов и общественных зданий.

Согласно проекту «Схема территориального планирования Ульяновской области», выполненному ФГУП «Институт Урбанистики» (г. Санкт-Петербург), Новомалыклинский район, а, следовательно, и «Новомалыклинское сельское поселение» в системе межселенного обслуживания относится к Ульяновской группе районов с центром межрайонного обслуживания в               г. Ульяновск.

Планировочную структуру МО «Новомалыклинское сельское поселение» формирует система существующих дорог, связывающих населённые пункты поселения между собой.

Село Новая Малыкла в системе межселенного обслуживания является центром обслуживания муниципального образования «Новомалыклинский район». В планировочной структуре Ульяновской области «Новомалыклинское сельское поселение» расположено на пересечении главной планировочной оси  дороги в направлении «Саранск – Ульяновск – Самара» и второстепенной планировочной оси  дороги «Старая Сахча  Новосёлки» с выходом на севере на Казань и на юге – в Тольятти, которая формируется на основе проектной автомагистрали областного значения.

Анализ существующей организационно-планировочной структуры МО позволяет утверждать, что основой (стержнем) планировочной структуры является сеть высококачественных автодорог, которые связывают населенные пункты поселения и поселения района между собой.

Особое внимание следует обратить на создание объездной автодороги федерального значения, проходящей через новый мост через р. Волгу, что обеспечит возможность строительства на территории поселения крупных логистических центров. В местах пересечения дорог необходимо создавать наиболее значимые хозяйственные объекты и объекты инженерной инфраструктуры, которые обеспечат в будущем дальнейшее развитие поселения.

В результате природоохранного анализа и экологического зонирования проектируемой территории создан экологический каркас территории Новомалыклинского сельского поселения.

Схемы функционального зонирования МО «Новомалыклинское сельское поселение» и жилых агломераций (их экологический раздел) играют основную роль в формировании экологического каркаса на более низком территориальном уровне, чем Новомалыклинский район и Ульяновская область в целом.

В концепции устойчивого развития муниципальных образований, провозглашенной ООН, понятие среды обитания не ограничивается экологическими аспектами взаимодействия человека и природы. Муниципальное образование рассматривают как целостный антропоприродный комплекс, где обществом  должны быть  обеспечены и сохранены для потомков оптимальные условия жизнедеятельности. Не в ущерб экологической составляющей усилена привлекательность среды обитания за счет упорядочения хозяйственно-экономической деятельности, расширения различного вида услуг и рекреационных возможностей, а также учтены техногенные воздействия на природную среду, меньшие нормативных значений.

Приток населения в крупные населённые пункты связан с их притягательностью, которая заключается в том, что они являются центрами благоприятной трудовой деятельности. Многофункциональные населённые пункты обеспечивают многообразие средств существования и предоставляют возможность выбора рабочих мест. Одновременно с этим открывается широкий спектр культурных и социальных услуг. Объединение разнообразных мест приложения труда и удовлетворение социально-бытовых потребностей очень важны для человека ХХI века, поэтому приток и сохранение населения будет в крупных урбанизированных населенных пунктах. Поэтому необходимо проводить интенсивное укрупнение населенных пунктов с обеспечением всех нормальных факторов жизнедеятельности населения.

Таким образом, для обеспечения инвестиционной привлекательности  Новомалыклинского сельского поселения необходимо осуществить реализацию крупных функциональных зон пространственного развития территории, для чего необходимо:

- создать природно-рекреационные зоны на благоприятных территориях с учётом правового регулирования земельных отношений и сохранения экологического баланса территории с учётом сложившегося экологического каркаса муниципального образования;

- в части инженерного обеспечения территории достигнуть показателей развития передовых российских регионов;

- развить современную транспортную систему поселения с целью обеспечения транспортных потоков север  юг, восток  запад с созданием терминального комплекса.

Построение экологического каркаса рассматриваемой территории будем основывать на концепции, суть которой базируется на поляризации биосферы и техносферы в поселении. Здесь сопоставляются экономические и экологические функции и принимается в учет техногенная и демографическая нагрузки на среду обитания. По нормам для естественных ландшафтов и сельхозугодий на одного человека должен приходиться 1 га земли, в рассматриваемом поселении на одного человека приходится 2,5 га, что свидетельствует о значительных экономических возможностях развития рассматриваемой территории.

Таким образом, с точки зрения формирования экологического каркаса планируемой территории, можно сделать заключение, что территория Новомалыклинского сельского поселения в экологическом отношении благоприятна для интенсивного экологического освоения.

2.4 Развитие производственного комплекса

2.4.1 Развитие транспортной инфраструктуры МО «Новомалыклинское сельское поселение»

Автомобильный транспорт

В МО «Новомалыклинское сельское поселение» грузовые и пассажирские перевозки осуществляются с использованием автомобильного транспорта наравне с железнодорожным.

В развитии транспортной сети Новомалыклинского сельского поселения приоритет отдан реконструкции и модернизации существующей сети автодорог. Часть дорог муниципального образования находится в неудовлетворительном эксплуатационном состоянии.

«Схемой территориального планирования Ульяновской области» рекомендуется строительство новой автодороги федерального значения, проходящей по маршруту «Москва  Саранск  Ульяновск – Екатеринбург» на основе нового мостового перехода, предлагаемых обходов г. Ульяновска и населенных пунктов Гулюшево и Прислониха на существующей федеральной автомобильной дороге «Саранск  Сурское  Ульяновск», обходов                          г. Димитровграда и населенных пунктов р.п. Чердаклы и п. Мулловка сформирует  автодорожный коридор «Волжский транзит». Автодорожный коридор «Волжский транзит» будет продлен в восточном направлении за счет строительства автомобильной дороги «Димитровград  граница области  Екатеринбург».

Мероприятия по развитию сети автомобильных дорог поселения  заключаются в приведении всех автомобильных дорог в состояние, соответствующее нормативно-техническим требованиям.

Развитие транспортной инфраструктуры муниципального образования «Новомалыклинское сельское поселение» планируется осуществлять по следующим направлениям:

- формирование инфраструктуры транспорта соответствующей потребностям экономики и населения Новомалыклинского сельского поселения;

- создание транспортной системы, обеспечивающей оптимальные способы доставки грузов и пассажиров, развитие системы транспортных коммуникаций;

- улучшение транспортной доступности в населенных пунктах муниципального образования, что приведет к повышению мобильности и деловой активности населения.

Как было отмечено ранее, важной составной частью благоустройства дорог является придорожный сервис. Исходя из анализа существующего состояния сети объектов придорожного сервиса и интенсивности движения автотранспорта по автомобильным дорогам, перспективными для интенсивного развития придорожного сервиса, является автомобильная дорога областного значения «Самара  Казань».

Учитывая техническое состояние автомобильных дорог и интенсивность движения на них, требуется дополнительно разместить на дороге «Казань – Самара» 1 АЗС, 1 гостиницу, 1 стоянку, 1 станцию технического обслуживания (СТО), 1 пункт питания.

Согласно «Программе развития объектов придорожного сервиса на региональных и местных автомобильных дорогах общего пользования на территории муниципального образования «Новомалыклинский район» Ульяновской области на 2007–2010 годы», на территории Новомалыклинского сельского поселения намечены мероприятия по строительству объектов придорожного сервиса, приведенные в таблице 33.

Таблица 33 – Схема размещения планируемых объектов придорожного сервиса на территории МО «Новомалыклинское сельское поселение»

| Наименование объекта | Местоположение объекта | Положение относительно дороги | Собственник объекта |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Населенный пункт | Расстояние от границы населенного пункта | Километр трассы |  |  |
| Автомобильная дорога регионального значения «Казань – Самара» |
| Комплекс придорожного сервиса: АЗС кафе СТО гостиница | с. Александровка | 0,5 | 129  130 км | слева | по конкурсу |

Местоположение новых площадок отдыха и остановочных площадок требует уточнения на стадии проектирования с учетом максимально эффективного использования окружающего ландшафта и соблюдения природоохранных требований.

Организация движения транспорта и пешеходов

Организация движения транспорта запроектирована в соответствии с действующими нормативами.

В проекте предусмотрено движение общественного транспорта (автобусное движение и маршрутное такси), обеспечивающее необходимые маршруты по основным пассажиропотокам населения в пределах Новомалыклинского сельского поселения.

Железнодорожный транспорт

Схемой территориального планирования Ульяновской области на основании анализа и прогноза роста отраслей промышленности                       МО «Новомалыклинское сельское поселение», а также доли транспортировки продукции железнодорожным транспортом, предполагается увеличение объёма отправления грузов.

Схемой предусматривается электрификация железной дороги «Инза – Ульяновск – Димитровград – Уфа – Челябинск», в том числе и участка, проходящего по территории Новомалыклинского сельского поселения.

2.4.2 Развитие промышленного комплекса и логистики

МО «Новомалыклинское сельское поселение» располагает возможностью предоставления инвестиционной площадки. Для размещения промышленного предприятия предлагается территория производственной базы МСО площадью 2,9 га у с. Новая Малыкла.

Производственную зону предполагается разместить в 1,5 км юго-восточнее от села Новая Малыкла (ул. Первомайская) на поле № 1 первого севооборота. Площадь участка под строительство – 64 га, размеры – 800×800 м.

2.4.3 Развитие агропромышленного комплекса

Муниципальное образование «Новомалыклинское сельское поселение» является одним из крупных сельскохозяйственных поселений Ульяновской области. Площадь сельхозугодий составляет 12324 га.

С целью дальнейшего развития агропромышленного комплекса на территории МО «Новомалыклинское сельское поселение» планируется реализация следующих инвестиционных проектов:

- строительство модулей по откорму птицы:

- в 2,5 км западнее дорожного знака села Новая Малыкла, в 100 м севернее автодороги «Новая Малыкла  Димитровград», на поле № 6 кормового севооборота, площадь участка – 3,5 га, размер –             187×187 м;

- в 500 м северо-восточнее села Старая Куликовка, в 100 метрах к северу от автомобильной дороги «Димитровград  Новочерем-шанск», на поле № 4 кормового севооборота, площадь участка –        15 га, размер  300×500 м;

- в 1,5 км западнее села Эчкаюн, на поле кормового севооборота № 1 планируется птицекомплекс, рассчитанный на 40 тыс. голов;

- строительство убойного цеха в 1,5 км на северо-восток от железнодорожного переезда (от села Новая Малыкла), в 150 м от автодороги Новая Малыкла  Новочеремшанск, на поле № 5 второго севооборота, планируется строительство убойного цеха площадью 16 га, размерами 400×400 м (рассчитан на 12 тыс. тонн мяса птицы);

- строительство ферм КРС:

- в 300 м юго-восточнее села Новая Малыкла (ул. Чернова), на поле кормового севооборота, площадью участка 8 га, размером      282,8×282,8 м;

- в 500 м севернее села Старая Куликовка, на поле № 3 кормового севооборота, площадью участка 15 га с размерами 300×500 м (рассчитана на 500 голов);

- в 500 м восточнее села Эчкаюн, на поле № 7 кормового севооборота;

- строительство инкубатора на 6,5 млн. штук яиц в 1,8 км восточнее                       с. Александровка, на поле № 2 первого севооборота, в 300 м южнее дороги «Димитровград  Новочеремшанск», на участке площадью 14 га, размерами 300×466 м.

2.4.4 Развитие инженерной инфраструктуры

2.4.4.1 Система водоснабжения

Для обеспечения жителей Новомалыклинского сельского поселения качественной питьевой водой необходимо развитие систем водоснабжения            с. Новая Малыкла и сельских населенных пунктов, для чего необходимо проектирование и строительство централизованной системы водоснабжения.

Утвержденные запасы подземных вод в Новомалыклинском месторождении равны 0,122 м3/с, из них подготовлены для промышленного освоения – 0,094 м3/с.

Перспективное развитие системы водоснабжения Новомалыклинского сельского поселения предусмотрено в комплексной программе «Социально-экономическое развитие муниципального образования «Новомалыклинский район» на 2006–2010 годы», подпрограмме «Социальное развитие и благоустройство территории Новомалыклинского района на 2006-2010 годы» и муниципальной целевой программе «Обеспечение населения муниципального образования доброкачественной питьевой водой на 2007–2010 годы». Областная целевая программа «Обеспечение населения Ульяновской области доброкачественной питьевой водой на 2008–2010 годы» предусматривает мероприятия по строительству и реконструкции в Новомалыклинском сельском поселении водопроводных сетей, приведенные в таблице 34.

Обеспечение населения сельского поселения питьевой водой в достаточном количестве и надлежащего качества позволяет улучшить здоровье населения и оздоровить социально-экономическую обстановку в населенных пунктах, а также позволит более эффективно использовать природные источники питьевой воды. Для экономии  питьевой воды следует ввести режим её экономии, а при проектировании промышленных и сельскохозяйственных предприятий предусматривать систему оборотного водоснабжения.

2.4.4.2 Система водоотведения

В МО «Новомалыклинское сельское поселение» необходимо проектирование и строительство канализационных сооружений и сетей для улучшения экологической обстановки и повышения уровня благоустройства жилья в с. Новая Малыкла и сельских населенных пунктах. Также необходимо развитие централизованной системы водоотведения.

При проектировании планируемых промышленных и сельскохозяйственных объектов рекомендуется предусмотреть строительство очистных сооружений ливнестока с механической очисткой и очистных сооружений с биологической очисткой (БОС).

Таблица 34 – Необходимые мероприятия по строительству и реконструкции водопроводных сетей

МО «Новомалыклинское сельское поселение» согласно ОЦП «Обеспечение населения Ульяновской области доброкачественной питьевой водой» на 2007–2010 годы

| № п/п | Наименование населённых пунктов | Источник водоснабжения | Водопотребление, м3/сут. фактическое/недостающее | Водопроводные сети |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Техническое состояние |  | Техническое состояние, протяжённость, км | год строительства |
|  |  | буровая скважина | каптированный родник |  | исправное, км | требует ремонта, км | необходимо проектирование, км |  |
|  |  | исправленное, шт. | требует ремонта, шт. | необходимо проектирование, шт. | исправное, шт. | требует ремонта, шт. | необходимо проектирование, шт. |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | с. Новая Малыкла | 6 | 2 |  |  |  |  | 80 | 7 | 10 |  | 1966 |
| 2 | с. Старая Куликовка | 1 | 1 |  |  |  |  | 200 | 2 | 1 |  | 1978 |
| 3 | с. Александровка | 2 |  |  |  |  |  | 400 | 10 | 7 |  | 1976 |
| 4 | п. Станция Якушка | 3 |  |  |  |  |  | 400 | 4 | 3 |  | 1976 |

Схемой территориального планирования Ульяновской области предлагается проектирование и строительство в сельских населенных пунктах централизованные системы водоотведения, которые будут объединять жилые, производственные зоны и зоны отдыха. Исключение составляют сельскохозяйственные предприятия, сточные воды от которых являются навозосодержащими. Канализование промышленных предприятий необходимо предусматривать по полной раздельной системе.

Перечень мероприятий и затрат по водоотведению в населенных пунктах муниципального образования «Новомалыклинский район», в том числе  и  «Новомалыклинское сельское поселение», на 2007–2010 годы приведен в таблице 35.

2.4.4.3 Теплоснабжение

В соответствии со СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» теплоснабжение населённых пунктов поселения следует предусматривать на основании утвержденных схем теплоснабжения. В районах одно- и двухэтажной жилой застройки с плотностью населения 40 чел./га и выше системы централизованного теплоснабжения допускается предусматривать от котельных на группу общественных и жилых зданий.

В рассматриваемых населенных пунктах поселения плотность населения менее 20 чел./га.

Утвержденная схема теплоснабжения в МО «Новомалыклинское сельское поселение» отсутствует.

Настоящим проектом предусматривается теплоснабжение многоквартирной жилой застройки и объектов коммунально-бытового назначения от локальных или групповых котельных (отдельно стоящих или пристроенных), работающих на газовом топливе.

Теплоснабжение проектируемой малоэтажной (коттеджной) застройки предусматривается от индивидуальных источников тепла на природном газе.

Современные котельные, предназначенные для теплоснабжения производственных, административных зданий и объектов жилищно-коммунального сектора, представляют собой высокоэффективные автоматизированные, экологичные системы теплоснабжения.

Также планируется реконструкция существующих котельных и инженерных сетей, обеспечивающих теплоснабжением социальную инфраструктуру и многоквартирную жилую застройку в населенных пунктах Новомалыклинского сельского поселения.

Таблица 35  Перечень мероприятий и затрат по водоотведению в населенных пунктах муниципального образования «Новомалыклинское сельское поселение» на 2007–2010 годы

| № п/п | Наименование мероприятия | Организация - исполнитель | Физическая характеристика мероприятия | Срок выполнения | Источники финансирования | Потребность в финансовых затратах по годам, тыс. рублей | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2007 - 2010 | в том числе: |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Реконструкция канализационных сетей | на конкурсной основе | 60 куб. м в сутки | 2007 - 2008 гг. | Средства организаций | 2500,0 | 1000,0 | 1500,0 | 0,0 | 0,0 | Снижение техногенной нагрузки на окружающую среду, размещение отходов |

2.4.4.4 Газоснабжение

Для газоснабжения проектируемой застройки достаточно имеющихся в населенных пунктах Новомалыклинского сельского поселения ГРП высокого давления для редуцирования давления с 6 кг/см2 (высокое давление) до 3 кг/см2 (среднее давление).

Генеральным планом МО «Новомалыклинское сельское поселение» рекомендуется дальнейшее развитие системы газоснабжения. Природным газом намечено обеспечить всех потребителей Новомалыклинского сельского поселения: сохраняемую и новую жилую застройку, предприятия, отопительные котельные (проектируемые и существующие).

Строительство и реконструкция газопроводов − это лишь часть «Программы газификации Ульяновской области».

Программа газификации области предполагает газификацию всех жилых населённых пунктов поселения.

2.4.4.5 Электроснабжение

Развитие энергетического комплекса МО «Новомалыклинское сельское поселение» связано:

- с повышением уровня жизни населения за счет внедрения новых энергоэффективных производственных технологий;

- с повышением надежности энергетического обеспечения потребителей;

- со снижением удельной энергоемкости внутреннего регионального продукта за счет внедрения новых технологий и энергосберегающего оборудования;

- со снижением доли затрат на энергообеспечение организациями комплекса ЖКХ;

- с реализацией совместных энергоэффективных проектов объектов  промышленного производства.

Внедрение энергосберегающего оборудования и технологий является важнейшим направлением реформирования жилищно-коммунального хозяйства. В коммунальной электроэнергетике основное внимание будет направлено на обеспечение устойчивого функционирования источников и систем электроснабжения.

По степени надежности электроснабжения объекты относятся к потребителям II–III категории по ПУЭ. Для электроснабжения новых проектируемых объектов Генеральным планом предусматривается строительство новых электроподстанций ПС 110 /35/10 кВ в. с. Новая Малыкла и в  с. Александровка.

Электроснабжение новых проектируемых объектов частично возможно осуществлять от существующих сетей электроснабжения при наличии свободных мощностей.

Электроснабжение проектируемой жилой, общественной и промышленной застройки предлагается от существующих и вновь построенных электроподстанций ПС 110 кВ/35/10 кВ по питающим линиям 10 кВ и 0,4 кВ.

2.4.4.6 Информационные технологии и связь

- В соответствии с существующими нормами потребное количество телефонов городской телефонной сети в жилом секторе определяется по количеству квартир, из расчета на каждую квартиру или коттедж по одному телефону. Потребное количество телефонов ГТС для учреждений культурно-бытового обслуживания, гостиничного и оздоровительного комплексов определяется ориентировочно по аналогии с другими подобными организациями и исходя из количества работающего персонала.

- Развитие сферы связи  один из важнейших факторов развития экономики сельского поселения, роста деловой и интеллектуальной активности населения.

- Ульяновским филиалом ОАО «ВолгаТелеком» планируются на период до 2020 года развитие внутризоновой связи области, строительство волоконно-оптических линий связи и создание на их базе корпоративных сетей, коммутируемых и управляемых пользователями.

- Генеральным планом МО «Новомалыклинское сельское поселение» в целях развития информационных технологий необходимо обеспечить:

- создание оптимальных условий для развития информационно-  телекоммуникационной инфраструктуры, отвечающей современным требованиям и обеспечивающей потребности населения и организаций  в информационных услугах, в том числе и за счет сети «интернет»;

- создание комплекса информационных систем, обеспечивающих поддержку деятельности органов государственной власти Ульяновской области, органов местного самоуправления МО «Новомалыклинский район» и «Новомалыклинское сельское поселение»;

- внедрение новейших технологий в области телефонной связи – волоконно-оптических линий на территории МО «Новомалыклинское сельское поселение».

Государственным учреждением Федеральной почтовой связи разработаны мероприятия, направленные на укрепление материально-технической базы почтовых отделений связи в населённых пунктах Новомалыклинского сельского поселения в 2006–2010 годах, для чего предусмотрены собственные средства предприятия.

Планируется приобретение более совершенного оборудования, позволяющего ускорить работу по обработке всех почтовых отправлений, повысить сервис обслуживания населения до уровня возросших современных стандартов, в т.ч. услуги электронной почты.

Средства на реализацию данной подпрограммы будут поступать в виде инвестиций в строительство новых и реконструкцию имеющихся объектов связи (в т.ч. строительство и монтаж антенн сотовой связи), а также совершенствование технологий предоставления услуг.

Реализация намеченных программных мероприятий за период с 2006 по 2010 годы создаст благоприятные условия для обеспечения населения и хозяйствующих субъектов поселения доступными и качественными услугами связи.

2.4.4.7 Территории с особым режимом использования

Ритуальное обслуживание населения

На территории МО «Новомалыклинское сельское поселение» на сегодняшний день находится 10 кладбищ общей площадью 11,77 га. Площадей имеющихся кладбищ на проектируемый период недостаточно, на перспективу следует расширять территории существующих кладбищ и открывать новые.

Таблица 36 – Информация о расширении кладбищ на территории

МО «Новомалыклинское сельское поселение»

| № п/п | Место расположение кладбищ | Площадь развития, га | Площадь с учетом развития, га |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | с. Новая Малыкла | 0,32 + 1,1 | 0,96 + 3,3 |
| 2 | с. Александровка | 0,74 | 3,2 + 2,2(з) |
| 3 | п. Амировка | 0,07 | 0,75 |
| 4 | п. Гимрановка | 0,03 | 0,34 |
| 5 | п. Новый Сантимир | 0,05 | 0,55 |
| 6 | с. Старая Куликовка | 0,5 | 1,5 |
| 7 | с. Эчкаюн | 0,06 | 0,64 |
| 8 | п. Баткак |  | 0,5 |
| 9 | с. Нижняя Тюгальбуга |  | 0,7 |
|  | Итого | 2,87 | 15,84 |

Сбор и утилизация твердых бытовых отходов

В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2008 г. «О внесении изменений в статью 16 Федерального закона «Об охране окружающей среды» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» с 01.01.2010 г. запрещается размещение отходов на объектах, не внесённых в государственный Реестр объектов размещения отходов производства и потребления, а также биологических отходов, Генеральным планом МО «Новомалыклинское   сельское   поселение» рекомендуется:

- ликвидация и рекультивация 12 несанкционированных свалок;

- строительство полигона ТБО у с. Новая Малыкла после исследования    территории и нахождения благоприятного участка (с точки зрения исключения инфильтрации в подземные воды);

- при проектировании полигона ТБО в с. Новая Малыкла предусмотреть на полигоне строительство мусоросортировочной станции;

- внедрение технологий вторичного использования отходов (внедрение

замкнутых циклов на предприятиях поселения);

- организовать вывоз ТБО на действующий полигон ТБО в                       г. Димитровграде до ввода в действие полигона ТБО в с. Новая Малыкла.

Решение этих вопросов предусмотрено Генеральной схемой очистки территории МО «Новомалыклинское сельское поселение» согласно действующим нормативным документам.

Захоронение биологических отходов

На территории МО «Новомалыклинское сельское поселение» имеются четыре скотомогильника, один из них, расположенный у с. Новая Куликовка,  сибиреязвенный (см. таблицу 31).

Необходимо разработать проекты обустройства существующих мест захоронения биологических отходов в соответствии с Ветеринарно-санитарными правилами сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов.

2.5 Совершенствование системы расселения  МО «Новомалыклинское сельское поселение»

В основу Генерального плана МО «Новомалыклинское сельское поселение» положена новая система расселения с учетом перспективного развития поселения.

Все населённые пункты муниципального образования, классифицирован-ные как перспективные и подлежащие укрупнению и полному благоустройству, неперспективные, подлежащие сселению, и населённые пункты ограниченного развития.

В п. Нижняя Тюгальбуга с численностью населения 9 человек проживает большей частью население возраста старше трудоспособного. Дальнейшее развитие этого населенного пункта поселения по хозяйственно  производственным условиям является нецелесообразным. Жители поселка могут быть переселены в один из ближайших перспективных населенных пунктов, а земли этого населенного пункта могут быть предложены под коттеджную застройку или дачные товарищества.

Административный центр поселения  с. Новая Малыкла  социальный, административный и хозяйственно-производственный центр поселения и района, а также центр культурно-бытового, медицинского и торгового обслуживания планируется к интенсивному развитию путем расширения в северо-западную и северо-восточную стороны.

Районный центр должен развиваться как по площади, так и по составу застройки. Новые застраиваемые территории должны быть обеспечены системой полного благоустройства (дороги, теплоснабжение, газоснабжение, водообеспечение и водоотведение).

Территория районного центра, включающая старую застройку, за планируемое время (20 лет) должна претерпеть значительные изменения в направлении совершенствования жилых домов и системы благоустройства.

При разработке генерального плана МО «Новомалыклинское сельское поселение» предусматривается замена ветхого и аварийного жилья на комфортабельные дома коттеджного типа. Финансирование этого строительства планируется осуществлять за счет ипотечных кредитов под поручительство администрации поселения.

Территория, включающая старую застройку, должна быть полностью обеспечена централизованной инженерной инфраструктурой, а заменяемое ветхое и аварийное жильё должно обеспечиваться локальными системами водообеспечения и канализации (водоснабжение из индивидуальных скважин, канализация в виде септиков).

Учитывая уменьшение численности населения в отдельных населенных пунктах, Генеральным планом рекомендуется населенные пункты, близко расположенные друг от друга, преобразовать в урбанизированные поселенческие комплексы (УПК) с развитием в них социальной инфраструктуры, а в дальнейшем предлагаться как развитая производственная инвестиционная площадка, обеспечивающая высокое качество жизни населения.

Таким комплексом может быть населенный пункт, объединяющий            с. Новый Сантимир, с.  Эчкаюн, п. Амировка, п. Гимрановка.

Эти мероприятия связаны с тем, что мелкие населенные пункты исторически медленно, но верно «умирают», а крупный УПК с полным комплексом инфраструктурного и социального обеспечения с возможностью обеспечения высокого качества жизни населения будет иметь возможность обеспечения длительной жизнедеятельности.

Таким образом, задача сохранения населения МО «Новомалыклинское сельское поселение» может быть решена за счет образования УПК и оптимизации социальной инфраструктуры в пределах УПК, что позволит более реально приблизить систему качественного обслуживания к населению.

Таблица 37  Перечень земельных участков, предполагаемых для расширения и нового строительства населенных пунктов МО «Новомалыклинское сельское поселение»

| № п/п | Населенный пункт | Расположение от населенного пункта | Площадь перспективной застройки, га |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | индивидуальная жилая | общественно-деловая | производственная | рекреационная | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | с. Новая Малыкла | северо-запад | 8,93 | – | – | – | 8,93 |
|  |  | северо-восток | 22,18 | – | − | – | 22,18 |
|  |  | всего | 31,11 | – | – | – | 31,11 |
| 2 | ст. Якушка | центр, восточнее элеватора | – | − | 3,6 | − | 3,6 |
|  |  | всего | – | – | 3,6 | − | 3,6 |
| 3 | с. Эчкаюн | запад | 12,8 |  | 18,5 | 11,6 | 42,9 |
|  |  | север | – | − | 14,97 | − | 14,97 |
|  |  | северо-запад | – | 2,6 | 2,8 | 4,9 | 10,3 |
|  |  | юго-восток | – | – | 11,01 | – | 11,01 |
|  |  | всего | 12,8 | 2,6 | 47,28 | 16,5 | 79,18 |
| 4 | п. Амировка | юго-запад | 32,65 | 14,97 | − | – | 47,62 |
| 5 | c. Новый Сантимир | восток | 4,6 | – | − | − | 4,6 |
| 6 | с. Старая Куликовка | запад | 79,3 | 3,6 | - | 3,8 | 86,7 |
| ИТОГО |  | 160,46 | 21,17 | 50,88 | 20,3 | 252,81 |

Прочие земли (кладбища, дороги, огороды, озеленение) – 89,83 га.

2.6 Развитие жилищного строительства

2.6.1 Типология нового жилищного строительства

Усадебная застройка с ведением подсобного хозяйства – жилые зоны с участками до 1 га, застроенные индивидуальными жилыми домами в 1–3 этажа на одну семью общей площадью 100–150 м2 и более. Территория застройки предназначена для ведения личного подсобного хозяйства.

Коттеджная – жилые зоны с участками до 0,1 га, застроенные  индивидуальными жилыми домами в 13 этажа на одну семью общей площадью 100–150 м2 и более. Территория застройки предназначена для ведения личного подсобного хозяйства и отдыха.

Блокированная – застройка средней этажности (2–3 этажа) со стенами преимущественно из кирпича. Дома типа таун-хауз с участком около 0,01 га.

Секционная застройка – застройка жилыми многоквартирными домами средней этажности (2–3 этажа) без индивидуальных придомовых участков. Жилые дома могут быть в кирпичном, панельном, монолитном или смешанном исполнении.

Для новой жилой застройки сельских населенных пунктов предлагается следующая типология жилого фонда:

Преимущественный тип застройки – малоэтажная индивидуальная застройка с возможностью ведения личного подсобного хозяйства. Площадь участка до 0,2 га. Для укрупнённых расчётов средняя площадь индивидуального малоэтажного жилого дома принимается в размере                 120–150 м2 общей площади.

Классификация территорий малоэтажной застройки приведена в таблице 38.

Новую жилую застройку  предлагается осуществлять с полным набором современного инженерного оборудования и благоустройства.

2.6.2 Перспективы жилищного строительства

Стратегической целью государственной жилищной политики на территории Ульяновской области, в том числе на территории МО «Новомалыклинское сельское поселение» является формирование рынка доступного жилья, обеспечение комфортных условий проживания граждан, создание эффективного жилищного сектора.

В целях создания благоприятных условий для развития жилищного строительства органам местного самоуправления необходимо осуществлять:

подготовку земельных участков для жилищного строительства, в том числе подготовку инженерной и транспортной инфраструктур на планируемых площадках для жилищного строительства;

Таблица 38 –  Классификация территорий малоэтажной застройки домами с приквартирными участками

| Тип территории | Степень градостроительной освоенности территории | Типы жилых домов (этажность 1−3) | Площади приквартирных участков, м2 (не менее) [1] | Функционально-типологические признаки участка (кроме проживания) | Социальная инфраструктура |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | на свобод-ных тер-риториях | на застро-енных тер-риториях |  |  |
| Отдельные жилые образования в структуре с. Новая Малыкла | Свободные от застройки территории, в том числе резервные | 1. Дома коттеджного типа 2. Блокированные дома | 200 100 | Садоводство или цветоводство, игры детей, отдых | Выборочное применение объектов повседневного обслуживания, компенсирующих их недостаток на прилегающих территориях города. Применение встроенных и встроенно-пристроенных объектов |
| Жилые образо-вания сельских населенных пунктов (с. Александ-ровка, с. Старая Куликовка, п. Баткак, п. Амировка, п. Гимрановка, п. Нижняя Тюгальбуга, п. Новый Сантимир, с. Эчкаюн, п. Станция Якушка, разъезд Амировка) | Свободные от застройки территории, в том числе резервные Территории со сложившейся застройкой | 1. Усадебные дома 2. Дома коттеджного типа 3. Блокированные дома | 1000 300 150 | 800 250 80 | Ведение развитого ЛПХ [2], товарного сельскохозяйственного производства, садовод-ство, огородничество, игры детей, отдых Ведение ограниченно-го ЛПХ [3], садоводст-во, огородничество, игры детей, отдых Садоводство, цветоводство, игры детей, отдых | В сельской местности – базовые объекты периодического обслужи-вания на группу поселений; повседневное обслуживание в каждом поселении на основе сочетания стационарных зданий и передвижных средств; применение многофункциональных зданий и микроцентров. |
| [1] Площади приквартирных участков жилых домов на территориях с малоэтажной застройкой определяются местной администрацией субъектов Федерации. [2] Развитое ЛПХ – личное подсобное хозяйство с содержанием крупного, мелкого и рогатого скота. [3] Ограниченное ЛПХ – личное подсобное хозяйство с содержанием мелкого скота и птицы. [4] На территории со сложившейся застройкой в первую очередь следует осуществлять реконструкцию фонда жилых и общественных зданий. |

- освоение земель сельскохозяйственного назначения, прилегающих к населенным пунктам и расположенных вблизи от мест подключения к инженерным коммуникациям, в целях развития малоэтажной застройки;

- содействие в реализации мероприятий национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России»;

- увеличение объемов строительства жилья и коммунальной инфраструктуры;

- приведение существующего жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества;

- обеспечение доступности жилья и коммунальных услуг в соответствии с платежеспособным спросом населения;

- развитие финансово-кредитных институтов рынка жилья.

В области действует областная целевая программа «Развитие малоэтажного индивидуального строительства в Ульяновской области в 2007–2010 годах».

На территории МО «Новомалыклинское сельское поселение» действует комплексная программа социально-экономического развития муниципального образования «Новомалыклинский район» на 2008–2010 годы.

В целях улучшения жилищных условий граждан программа предусматривает использование средств, выделяемых из федерального бюджета на безвозвратной основе на условиях долевого финансирования в виде субсидий сельским гражданам на строительство (приобретение) жилья в сельской местности.

Согласно Программе предлагается привлечение инвесторов для освоения неиспользуемых свободных участков на территории поселения под строительство жилых комплексов.

Перечень земельных участков, предполагаемых для размещения новых жилых домов с учётом увеличения численности населения и повышения качества жизни в населенных пунктах МО «Новомалыклинское сельское поселение», приведен в таблице 39.

Таблица 39 – Перечень земельных участков, предполагаемых

для размещения новых жилых домов

| № п/п | Населенный пункт | Расположение от населенного пункта | Площадь перспективной жилой застройки, га |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | с. Новая Малыкла | северо-запад | 8,93 |
|  |  | северо-восток | 22,18 |
|  |  | всего | 31,11 |
| 2 | с. Эчкаюн | запад | 12,8 |
| 3 | п. Амировка | юго-запад | 32,65 |
| 4 | с. Старая Куликовка | запад | 79,3 |

Продолжение таблицы 39

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 | c. Новый Сантимир | восток | 4,6 |
| Итого |  | 160,46 |

2.7 Развитие системы культуры и бытового обслуживания

МО «Новомалыклинское сельское поселение»

Проектное решение принималось на основе ряда факторов, учитывающих как количественные, так и качественные показатели:

Фактическая обеспеченность объектами социальной инфраструктуры

В результате анализа выявлено:

- обеспеченность больничными койками в стационарах и амбулаторно-поликлиническими учреждениями значительно отстает от нормативной;

- обеспеченность клубами близка к нормативной;

- по количеству томов обеспеченность библиотеками превышает нормативную, однако, емкость их недостаточна;

- обеспеченность объектами спорта ниже нормативной;

- обеспеченность объектами образования соответствует нормативной с учетом доставки школьников школьными автобусными маршрутами.

Стандартным набором учреждений здравоохранения Новомалыклинского сельского поселения обладает только с. Новая Малыкла. В малонаселенных пунктах отсутствуют учреждения здравоохранения. Не имеется ФАПа в             с. Старая Куликовка с численностью населения 257 человек.

Села Новая Малыкла и Эчкаюн спортивными сооружениями обеспечены в достаточном количестве. Спортивные сооружения закрытого типа отсутствуют в п. Станция Якушка с численностью населения 693 человека, в     с. Старая Куликовка с численностью населения 257 человек и малых населенных пунктах поселения.

Спортивные сооружения открытого типа отсутствуют в с. Старая Куликовка и малых населенных пунктах поселения.

Детское дошкольное учреждение отсутствует в с. Старая Куликовка с числом жителей 257 человек.

Нормативная наполняемость разновозрастных групп при наличии детей любых возрастов (от 3 до 7 лет) – 10 человек, любых 2-х возрастов (от 3 до 7 лет) – 20 человек.

Генеральным планом предусмотрено:

- в сфере здравоохранения – реконструкция существующих ФАПов;

- в сфере физкультуры и спорта:

- строительство физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК) в           с. Новая Малыкла;

- реконструкция существующих спортивных сооружений (в направлении благоустройства) в с. Новая Малыкла, с. Эчкаюн, с. Александровка и             п. Станция Якушка;

- строительство объектов физкультуры и спорта на площадках, планируемых под комплексное освоение;

- в сфере культуры  реконструкция существующего Дома культуры в      с. Эчкаюн;

- в  сфере образования  строительство детского сада в с. Новая Малыкла в связи с недостаточностью мест для детей в существующем ДОУ.

Кроме того, необходимо предусмотреть детальное обследование безопасности и поэтапную реконструкцию всех имеющихся в Новомалыклинском сельском поселении объектов образования.

Уникальные объекты эпизодического спроса (театры, выставочные залы, спорткомплексы, университеты, научные центры, больницы, хоспис и прочие учреждения) концентрируются в районном центре с. Новая Малыкла и областном центре г. Ульяновск.

2.8 Развитие туризма и отдыха

В муниципальном образовании «Новомалыклинское сельское поселение» имеется конкурентоспособный потенциал для развития туризма. На его территории находятся памятники истории и архитектуры (см. таблицу 6). В районном центре – с. Новая Малыкла находится историко-краеведческий музей. Особый интерес у туристов могут вызвать выступления фольклорных коллективов  мордовского народного фольклорного ансамбля «Кальне» и вокальной группы «Ивушка», исполняющей русские народные песни.

Маршрутно-транзитными точками станут наиболее значимые населенные пункты, имеющие на своей территории отдельные памятники истории и  культуры (с. Новая Малыкла,  и  с. Александровка). На территориях таких населенных пунктов должна быть развита система кратковременного качественного обслуживания туристов.

Согласно областной целевой программе развития туризма в Ульяновской области на 20052010 годы Новомалыклинский район и «Новомалыклинское сельское поселение» в том числе входят в состав кластера познавательного туризма.

Преобладающими видами туристической активности на территории муниципального образования «Новомалыклинское сельское поселение» являются:

- оздоровительный и рекреационный туризм,

- этнический туризм,

- познавательный туризм.

Оздоровительный и рекреационный туризм

Предусмотреть обустройство рекреационной территории для отдыха населения Новомалыклинского сельского поселения  в районе с. Новая Малыкла, где расположены рыбопродуктивные пруды и где могут быть развиты:

- рыбалка, в том числе коммерческая;

- купание.

Этнический туризм

В поселении предлагается организация фестивалей этнической культуры. Место проведения фестивалей предполагается расположить близ села Новая Малыкла, куда будут организованы маршруты, в том числе из г. Ульяновска.

Познавательный туризм

По территории МО «Новомалыклинское сельское поселение» проходит участок Краснореченского тура. При организации маршрута познавательного туризма Генеральным планом предусматривается организовать маршрутно-транзитный центр для этого тура в с. Новая Малыкла.

Схема развития рекреационно-туристической инфраструктуры поселения показана на рисунке 33.

2.9 Мероприятия по охране, защите и обеспечению сохранности объектов историко-культурного наследия

Для обеспечения сохранности объектов культурного наследия Генеральным планом муниципального образования «Новомалыклинское сельское поселение» в указанных целях рекомендуется:

- разработать программу выявления объектов историко-культурного наследия;

- выполнить акт сверки объектов культурного наследия;

- разработать следующие виды проектной документации:

- проекты зоны охраны объектов культурного наследия;

- проекты зон регулировки застройки и хозяйственной деятельности;

- проекты зон охраны отдельных фрагментов городской застройки;

- проекты реставрации объектов культурного наследия с указанием этапности выполнения, объёмов выполнения по расчётным периодам и необходимого объёма финансирования каждого этапа;

- проекты консервации объектов культурного наследия;

- проекты приспособления объектов культурного наследия к современным условиям;

- разработать программу по формированию туристических маршрутов различного целевого назначения по территории МО «Новомалыклинское сельское поселение» с указанием целевого назначения и определением объёмов строительства на каждом расчётном этапе;

- модернизировать и реставрировать исторически ценный жилищный фонд.

До разработки и утверждения проектов зон охраны, с целью сохранения объектов культурного наследия должны быть определены территории бассейнов визуального влияния и зрительного восприятия памятников истории и архитектуры.

3. Природно-экологические условия   развития территории. Мероприятия  по  охране  окружающей среды

Основные экологические проблемы Ульяновской области (в том числе и Новомалыклинского сельского поселения) и мероприятия в области охраны окружающей среды определены в областной целевой программе «Охрана окружающей среды Ульяновской области на 20072010 годы», принятой законом Ульяновской области № 101-ЗО от 31.07.2007 г.

Основной целью программы являются: оздоровление экологической обстановки, обеспечение экологической безопасности территории муниципальных образований и населения, сохранение и восстановление природных экосистем.

Мероприятия по охране окружающей среды МО «Новомалыклинское сельское поселение» рассмотрены по следующим направлениям (см. таблицу 40):

- охрана водных ресурсов;

- утилизация отходов производства и потребления;

- повышение уровня экологической культуры населения, экологическое воспитание и просвещение.

Охрана водных ресурсов

Цель мероприятий в рамках данного раздела – снижение объема загрязненных стоков, поступающих в реки, защита от подтопления и затопления территорий паводковыми водами.

Одними из мероприятий по охране водных ресурсов на территории Новомалыклинского сельского поселения являются:

- реконструкция канализационных сетей (60 м3/сут.);

- обустройство водозаборных скважин.

Утилизация твердых бытовых и биологических отходов

Улучшение экологической обстановки может быть достигнуто за счет уменьшения негативного воздействия на окружающую среду отходов производства и потребления путем реорганизации системы управления отходами в комплексе с созданием развитой производственной инфраструктуры по сбору, обезвреживанию и утилизации отходов.

Мероприятием по утилизации ТБО является рекультивация существующих несанкционированных свалок в населенных пунктах МО «Новомалыклинское сельское поселение».

Повышение уровня экологической культуры населения, экологические воспитание и просвещение предусматривает:

организация специальных экологических лагерей школьников и экологических смен.

Таблица 40

Мероприятия по защите окружающей среды на территории муниципального образования «Новомалыклинский район», в том числе Новомалыклинского сельского поселения Ульяновской области в соответствии с ОЦП «Охрана окружающей среды Ульяновской области на 2007-2010 годы»

| N п/п | Наименование мероприятия | Организация − исполнитель | Физическая характеристика мероприятия | Срок выполне-ния | Источники финансиро-вания | Потребность в финансовых затратах, тысяч рублей | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | всего | в том числе: |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ВОДНЫХ объектов |
| 1 | Реконструкция канализационных сетей | На конкурсной основе | 60 м3/сут. | 2007 − 208 гг. | Средства организаций | 2500,0 | 1000,0 | 1500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Снижение техногенной нагрузки на окружающую среду, размещение отходов |
| 2 | Обустройство водозаборных скважин | На конкурсной основе | − | 2007− 2010 гг. | Иные средства | 150,0 | 50,0 | 50,0 | 25,0 | 25,0 | 0,0 | Обеспечение доброкачественной питьевой водой жителей населенных пунктов |
| МЕРОПРИЯТИЯ ПО УТИЛИЗАЦИИ ОТХОДОВ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ |
| 1 | Рекультивация несанкционирован-ных свалок | На конкурсной основе | - | 2007− 2009 гг. | Иные средства | 120,0 | 30,0 | 60,0 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | Рациональное использование природных ресурсов, предотвращение загрязнения окружающей среды |

Продолжение таблицы 40

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПОВЫШЕНИЮ УРОВНЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ НАСЕЛЕНИЯ, ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ И ПРОСВЕЩЕНИЮ |
| 1 | Организация специальных экологических лагерей школьников и экологических смен | На конкурсной основе | Проведение летнего трудового экологического лагеря | 2007− 2010 гг. | Иные средства | 120,0 | 25,0 | 30,0 | 35,0 | 30,0 |  | Обучение школьников экологической культуре |

4. Основные технико-экономические показатели  генерального плана муниципального образования «НОВОМАЛЫКЛИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ поселение» Новомалыклинского района Ульяновской области

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Современное состояние на 01.01.08 г. | Расчетный срок (2030 г.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Территория |  |  |  |
| 1.1 | Общая площадь земель городского поселения в установленных границах, в т.ч.: | га | 14088 | 14088 |
|  | - территории жилых зон, в т.ч.: | га / % | 259,4 / 1,84 | 297,4 / 2,1 |
|  | - многоэтажная застройка | га / % | - | - |
|  | - 4-5 этажная застройка | га / % | - | - |
|  | - малоэтажная застройка, в т.ч.: | га / % | 259,4 / 1,84 | 297,4 / 2,1 |
|  | - малоэтажные жилые дома с приквартирными земельными участками | га / % | 15 / 0,11 | 15 / 0,11 |
|  | - индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками | га / % | 242 / 1,72 | 280 / 1,99 |
|  | - общественно-деловых зон | га / % | 22 / 0,16 | 22 / 0,16 |
|  | - производственных зон | га / % | 140 / 0,99 | 200 / 1,42 |
|  | - зон инженерной и транспортной инфраструктур | га / % | 179 / 1,27 | 190 / 1,35 |
|  | - рекреационных зон | га / % | - | - |
|  | - зон сельскохозяйственного использования | га / % | 12324 / 83,64 | 12324 / 83,05 |
|  | - зон специального назначения | га / % | - | - |
|  | - режимных зон | га / % | - | - |
|  | - иных зон | га / % | 5 / 0,04 | 5 / 0,04 |
| 1.2 | Из общей площади городского поселения территории общего пользования, из них: | га / % | 502 / 3,56 | 515 / 3,66 |
|  | - зеленые насаждения общего пользования | га / % | 101 / 0,72 | 110 / 0,78 |
|  | - улицы, дороги, проезды, площади | га / % | 369 / 2,8 | 400 / 2,8 |
|  | - прочие территории общего пользования | га / % | 5 / 0,04 | 5 / 0,04 |
| 1.3 | Из общей площади земель городского, сельского поселения территории, неиспользуемые, требующие специальных инженерных мероприятий (овраги, нарушенные территории и т.п.) | га / % | 214 / 1,5 | 214 / 1,5 |
| 1.4 | Из общей площади земель городского, сельского поселения территории резерва для развития поселения | га / % | - | 10 / 0,07 |
| 1.5 | Использование подземного пространства под транспортную инфраструктуру и иные цели | тыс. м2 | - | - |
| 1.6 | Из общего количества земель городского поселения | га | 10579 | 10579 |
|  | - земли федеральной собственности | га / % | 4 | 4 |
|  | - земли субъекта Российской Федерации | га / % | 10 / 0,07 | 10 / 0,07 |
|  | - земли муниципальной собственности | га / % | 1220 / 8,66 | 1220 / 8,66 |
|  | - земли частной собственности | га / % | 9349 / 66,36 | 9349 / 66,36 |
| 2 | Население |  |  |  |
| 2.1 | Численность населения с учетом подчиненных административно-территориальных образований | чел. | 5588 | 6952 |
|  | в том числе собственно с. Новая Малыкла | чел. | 3520 | 4500 |
| 2.2 | Показатели естественного движения: |  |  |  |
|  | - среднегодовой прирост | чел./год | 55 | 55 |
|  | - среднегодовая убыль | чел./год | 120 | 120 |
| 2.3 | Показатели миграции населения: |  |  |  |
|  | - среднегодовой прирост | чел./год | 382 | 382 |
|  | - среднегодовая убыль | чел./год | 251 | 251 |

Продолжение таблицы

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.4 | Возрастная структура населения |  |  |  |
|  | - дети до 15-ти лет | чел. / % | 700 / 12,5 | 825 / 12 |
|  | - население в трудоспособном возрасте (мужчины 16–59, женщины 16– 54 лет) | чел. / % | 3646 / 62 | 4912 / 71 |
|  | - население старше трудоспособного возраста | чел. / % | 1190 / 25,5 | 1215 / 17 |
| 2.5 | Численность занятого населения – всего, из них: | чел. | 2926 | 4400 |
|  | - в материальной сфере, в том числе: | чел. / % от численности занятого населения | 2126 / 73 | 2860 / 65 |
|  | - промышленность |  | 60 / 2 | 200 / 5 |
|  | - строительство |  | 60 / 2 | 150 / 3 |
|  | - сельское хозяйство |  | 1400 / 48 | 2500 / 57 |
|  | - наука |  | - | 10 / 0 |
|  | - прочие |  | 606 / 21 | 640 / 15 |
|  | - в обслуживающей сфере |  | 800 / 27 | 900 / 35 |
| 2.6 | Число семей и одиноких жителей  всего | единиц | 1800 | 1800 |
|  | в том числе имеющих жилищную обеспеченность ниже социальной нормы | единиц | 44 | - |
| 2.7 | Число вынужденных переселенцев и беженцев | чел. | 2 | 2 |
| 3 | Жилищный фонд |  |  |  |
| 3.1 | Жилищный фонд – всего | тыс. м2 общ. жил. площ. | 115,91 | 120 |
|  | в том числе: - государственной и муниципальной собственности | тыс. м2 общ. жил. площ. / % к общ. объему жил. фонда | 29,07 / 25 | 10 / 8,3 |
|  | - частной собственности |  | 86,84 / 75 | 110 / 91,7 |
| 3.2 | Из общего жилищного фонда: |  |  |  |
|  | - в многоэтажных домах | тыс. м2 общ. жил. площ. / % к общ. объему жил. фонда | - | - |
|  | - 4–5-этажных домах |  | - | - |
|  | - в малоэтажных домах, в том числе: |  | 115,91 | 120 |
|  | - в малоэтажных жилых домах с приквартирными земельными участками |  | 18,48 / 15,9 | 18,48 / 15,4 |
|  | - в индивидуальных жилых домах с приусадебными земельными участками |  | 97,43 / 84,1 | 97,43 / 84,1 |
| 3.3 | Жилищный фонд с износом более 70 % | тыс. м2 общ. жил. площ. / % к общ. объему жил. фонда | 9 / 7,7 | 8 / 6,7 |
|  | в том числе государственный и муниципальный фонд |  | 9 / 7,7 | 8 / 6,7 |
| 3.4 | Убыль жилищного фонда – всего, в том числе: | тыс. м2 общ. жил. площ. / % к общ. объему жил. фонда | - | 2 / 1,7 |
|  | - государственной и муниципальной собственности |  | - | 2 / 1,7 |
|  | - частной собственности |  | - | - |
| 3.5 | Из общего объема убыли жилищного фонда убыль по: | тыс. м2 общ. жил. площ. / % к общ. объему жил. фонда |  |  |
|  | - техническому состоянию |  | - | 2 / 1,7 |
|  | - реконструкции |  | - | 2 / 1,7 |
|  | - другим причинам (организация санитарно-защитных зон, переоборудование и пр.) |  | - | - |
| 3.6 | Существующий сохраняемый жилищный фонд | тыс. м2 общ. жил. площ. | 106,91 | 106,91 |
| 3.7 | Новое жилищное строительство – всего, в том числе: | тыс. м2 общ. жил. площ. | 0,65 | 4,09 |

Продолжение таблицы

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - за счет средств федерального бюджета, средств бюджета субъекта Российской Федерации и местных бюджетов; | тыс. м2 общ. жил. площ. / % к общ. объему нового стро-ительства | - | 1,09 / 26,7 |
|  | - за счет средств населения |  | 0,65 / 100 | 3 / 73,3 |
| 3.8 | Структура нового жилищного строительства по этажности, в том числе: | тыс. м2 общ. жил. площ. | 0,65 | 4,09 |
|  | - малоэтажное, из них | тыс. м2 общ. жил. площ. / % к общ. объему нового стро-ительства | 0,65 / 100 | 4,09 / 100 |
|  | - малоэтажные жилые дома с приквартирными земельными участками |  | - | - |
|  | - индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками |  | 0,65 / 100 | 4,09 / 100 |
|  | - 4–5-этажное |  | - | - |
|  | - многоэтажное |  | - | - |
| 3.9 | Из общего объема нового жилищного строительства размещается: | тыс. м2 общ. жил. площ. / % к общ. объему нового стро-ительства | 0,65 | 4,09 |
|  | - на свободных территориях |  | - | 1,09 / 26,7 |
|  | - за счет реконструкции существующей застройки |  | 0,65 / 100 | 3 / 73,3 |
| 3.10 | Обеспеченность жилищного фонда: |  |  |  |
|  | - водопроводом | % от общего жилищного фонда | 80 | 100 |
|  | - канализацией |  | 60 | 70 |
|  | - электричеством |  | 100 | 100 |
|  | - газом |  | 100 | 100 |
|  | - теплом |  | - | 30 |
|  | - горячей водой |  | - | 50 |
| 3.11 | Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир | м2/чел. | 20,7 | 20 |
| 4 | Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения |  |  |  |
| 4.1 | Детские дошкольные учреждения | мест всего / на 1000 чел. | 184 / 33 |  |
| 4.2 | Общеобразовательные школы | мест всего / на 1000 чел. | 1548 / 277 |  |
| 4.3 | Учреждения начального и среднего профессионального образования | учащихся | - |  |
| 4.4 | Высшие учебные заведения | студентов | - | – |
| 4.5 | Больницы | коек всего / на 1000 чел. | 98 / 6,2 | 196 / 12,4 |
| 4.6 | Поликлиники | посещений в смену | 6200 | 6200 |
| 4.7 | Предприятия розничной торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения | шт. всего / на1000 чел. | 16 / 3 | 20 / 3 |
| 4.8 | Учреждения культуры и искусства | шт. всего / на1000 чел. | 11 / 2 | 11 / 1,6 |
| 4.9 | Физкультурно-спортивные сооружения | шт. всего / на1000 чел. | 10 / 1,8 | 11 / 1,6 |
| 4.10 | Учреждения санаторно-курортные и оздоровительные, отдыха и туризма | шт. всего / на1000 чел. | - | 1 |
| 4.11 | Учреждения социального обеспечения | шт. всего / на1000 чел. | - | 1 |
| 4.12 | Организации и учреждения управления, кредитно-финансовые учреждения | шт. всего / на1000 чел. | 12 / 2,15 | 13 / 1,9 |

Продолжение таблицы

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.13 | Прочие объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения | шт. всего / на1000 чел. | 12 / 2,15 | 12 / 1,7 |
| 5 | Транспортная инфраструктура |  |  |  |
| 5.1 | Протяженность линий общественного пассажирского транспорта, в том числе: |  |  |  |
|  | - электрифицированная железная дорога | км двойного пути | - | - |
|  | - метрополитен | км двойного пути | - | - |
|  | - скоростной трамвай |  | - | - |
|  | - трамвай |  | - | - |
|  | - троллейбус | км | - | - |
|  | - автобус | км | 32 | 32 |
|  | - водный транспорт | км | - | - |
| 5.2 | Протяженность магистральных улиц и дорог – всего | км | 70,5 | 70,5 |
|  | в том числе: - магистральных дорог скоростного движения | км | 24,01 | 24,01 |
|  | - магистральных дорог регулируемого движения | км | - | - |
|  | - магистральных улиц общегородского значения непрерывного движения | км | 46,49 | 46,49 |
|  | - магистральных улиц общегородского значения регулируемого движения | км | 46,49 | 46,49 |
|  | – магистральных улиц районного значения | км | 5,05 | 5,05 |
| 5.3 | Общая протяженность улично-дорожной сети | км | 45 | 47 |
|  | в том числе с усовершенствованным покрытием | км | 19 | 47 |
| 5.4 | Из общей протяженности улиц и дорог улицы и дороги, не удовлетворяющие пропускной способности | % | - | - |
| 5.5 | Плотность сети линий наземного пассажирского транспорта: | км/км2 | 0,29 | 0,33 |
|  | - в пределах застроенных территорий | км/км2 |  |  |
|  | - в пределах центральных районов городского поселения | км/км2 |  |  |
| 5.6 | Количество транспортных развязок в разных уровнях | единиц | - | - |
| 5.7 | Средние затраты времени на трудовые передвижения в один конец | мин. | 15 | 15 |
| 5.8 | Аэропорты, в том числе: | единиц | - | - |
|  | - международного значения | единиц | - | - |
|  | - федерального значения | единиц | - | - |
|  | - местного значения | единиц | - | - |
| 5.9 | Обеспеченность населения индивидуальными легковыми автомобилями (на 1000 жителей) | автомобилей | 180 | 200 |
| 6 | Инженерная инфраструктура и благоустройство территории |  |  |  |
| 6.1 | Водоснабжение |  |  |  |
| 6.1.1 | Водопотребление  всего, в том числе: | тыс. м3/сут. | 0,37 | 1,7 |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | тыс. м3/сут. | 0,31 | 1,1 |
|  | - на производственные нужды | тыс. м3/сут. | 0,06 | 0,5 |
| 6.1.2 | Вторичное использование воды | % | - | 20 |
| 6.1.3 | Производительность водозаборных сооружений | тыс. м3/сут. | 2 | 2 |
|  | в том числе водозаборов подземных вод | тыс. м3/сут. | 2 | 2 |
| 6.1.4 | Среднесуточное водопотребление на 1 человека | л/сут. на чел. | 66,2 | 244 |
|  | в том числе на хозяйственно-питьевые нужды | л/сут. на чел. | 55,4 | 160 |

Продолжение таблицы

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.1.5 | Протяженность сетей | км | 47,2 | 47,2 |
| 6.2 | Канализация |  |  |  |
| 6.2.1 | Общее поступление сточных вод  всего, в том числе: | тыс. м3/сут. | 0,5 | 1,2 |
|  | - хозяйственно-бытовые сточные воды | тыс. м3/сут. | 0,5 | 0,7 |
|  | - производственные сточные воды | тыс. м3/сут. | - | 0,5 |
| 6.2.2 | Производительность очистных сооружений канализации | тыс. м3/сут. | 0,5 | 1,2 |
| 6.2.3 | Протяженность сетей | км | - | 1,5 |
| 6.3 | Электроснабжение |  |  |  |
| 6.3.1 | Потребность в электроэнергии – всего, в том числе: | млн. кВт-ч/год | 12 | 16 |
|  | - на производственные нужды |  | 2 | 4 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды |  | 10 | 12 |
| 6.3.2 | Потребление электроэнергии на 1 чел. в год | кВт-ч | 2264 | 3020 |
|  | в том числе на коммунально-бытовые нужды |  | 1886 | 2260 |
| 6.3.3 | Источники покрытия электронагрузок | МВт | - | - |
| 6.3.4 | Протяженность сетей | км | 36,68 | 36,68 |
| 6.4 | Теплоснабжение |  |  |  |
| 6.4.1 | Потребление тепла | млн. Гкал/год | 0,006 | 0,012 |
|  | в том числе на коммунально-бытовые нужды |  | 0,006 | 0,008 |
| 6.4.2 | Производительность централизованных источников теплоснабжения – всего, в том числе: | Гкал/ч | - |  |
|  | - ТЭЦ (АТЭС, АСТ) | Гкал/ч | - |  |
|  | - районные котельные | Гкал/ч | - |  |
| 6.4.3 | Производительность локальных источников теплоснабжения | Гкал/ч | 10,921 | 22 |
| 6.4.4 | Протяженность сетей | км | 1,2 | 1,2 |
| 6.5 | Газоснабжение |  |  |  |
| 6.5.1 | Удельный вес газа в топливном балансе поселения | % | 100 | 100 |
| 6.5.2 | Потребление газа – всего, в том числе: | млн. м3/год | 8,5 | 9 |
|  |  на коммунально-бытовые нужды | млн. м3/год | 8,3 | 8,6 |
|  |  на производственные нужды | млн. м3/год | 0,2 | 0,4 |
| 6.5.3 | Источники подачи газа |  | - | - |
| 6.5.4 | Протяженность сетей | км | 76 | 78 |
| 6.6 | Связь |  |  |  |
| 6.6.1 | Охват населения телевизионным вещанием | % от населения | 100 | 100 |
| 6.6.2 | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров на 100 семей | 54 | 60 |
| 6.7 | Инженерная подготовка территории |  |  |  |
| 6.7.1 | Защита территории от затопления: |  |  |  |
|  | - площадь | га | - | - |
|  | - протяженность защитных сооружений | км | - | - |
|  | - намыв и подсыпка | млн. м3 | - | - |
| 6.7.2 | Другие специальные мероприятия по инженерной подготовке территории | единицы |  |  |
|  | - рекультивация территории свалки | единицы | 10,6 | 6 |
| 6.8 | Санитарная очистка территории |  |  |  |
| 6.8.1 | Объем бытовых отходов | тыс. т/год | 3 | 3 |
|  | в том числе дифференцированного сбора отходов | % | - | 10 |

Продолжение таблицы

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.8.2 | Мусороперерабатывающие заводы | единиц/ тыс. т в год | - | 1 |
| 6.8.3 | Мусоросжигательные заводы |  | - | - |
| 6.8.4 | Мусороперегрузочные станции |  | - | 1 |
| 6.8.5 | Усовершенствованные свалки (полигоны) | единиц/га | - | 1 / 6 |
| 6.8.6 | Общая площадь свалок | га | 10,6 | - |
|  | в том числе стихийных | га | 2 | - |
| 6.9 | Иные виды инженерного оборудования территории | единицы | - | 3 |
| 7 | Ритуальное обслуживание населения |  |  |  |
| 7.1 | Общее количество кладбищ | га | 11,77 | 15,84 |
| 7.2 | Общее количество крематориев | единицы | - | - |
| 8 | Охрана природы и рациональное природопользование |  |  |  |
| 8.1 | Объем выбросов вредных веществ в атмосферный воздух | тыс. т/год | 2 | - |
| 8.2 | Общий объем сброса загрязненных вод | млн м3/год | 0,3 | - |
| 8.3 | Рекультивация нарушенных территорий | га | 100 | 100 |
| 8.4 | Территории, неблагополучные в экологическом отношении (территории, загрязненные химическими и биологическими веществами, вредными микроорганизмами свыше предельно допустимых концентраций, радиоактивными веществами в количествах, свыше предельно допустимых уровней) | га | - | - |
| 8.5 | Территории с уровнем шума свыше 65 дБ | га | 300 | 300 |
| 8.6 | Население, проживающее в санитарно-защитных зонах | тыс. чел. | - | - |
| 8.7 | Озеленение санитарно-защитных и водоохранных зон | га | 10 | 10 |
| 8.8 | Защита почв и недр | единицы | 3 | 3 |
| 8.9 | Иные мероприятия по охране природы и рациональному природопользованию | единицы | 2 | 2 |
| 9 | Ориентировочный объем инвестиций по I этапу реализации проектных решений | тыс. руб. / год | 10000 | 100000 |

Список используемой литературы

- Агроклиматические ресурсы Ульяновской области. 2-е издание. – Л.: Гидрометеоиздат, 1968.

- Археологическая карта России, Ульяновская область. РАН ИА, М.

- Благовещенский В.Ф. Ботаническое ресурсоведение. (Полезные растения  мира). – Ульяновск: Симбирская книга, 1994.

- Благовещенский В.В., Раков Н.С., Шустов В.С. Редкие и исчезающие растения Ульяновской области. Саратов: Приволжское книжное издательство, 1989.

- Бураков С.О., Волкова П.И., Золотов А.И. и др. Географическое краеведение. Ульяновская область. Издательство «Корпорация технологий продвижения», г. Ульяновск, 2007 – 240 с.

- Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 № 74 – ФЗ            (с изменениями от 03.06.2006).

- Градостроительный кодекс Российской Федерации в новой редакции (№ 190 от 4.12.2006).

- Дедков А.П. Экзогенное рельефообразование в Казанско-Ульяновском Приволжье. – Казань: Издательство КГУ, 1970.

- Дедков А.П. Природные условия Ульяновской области  Казань: Издательство КГУ, 1978.

- Демографический ежегодник Ульяновской области. Статистический сборник. – Ульяновск: Госкомстат России. Ульяновский комитет статистики. – 2003. – 123 с.

- Закон Ульяновской области «Об утверждении областной целевой программы «Обеспечение территорий муниципальных образований Ульяновской области документами территориального планирования и правилами землепользования и застройки на 2008−2009 годы»

- Земельный кодекc РФ от 25.10.2001 №136-ФЗ (принят ГД ФС РФ 28.09.2001), Одобрен Советом Федерации 10.10.2001.

- Инструкция о порядки разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации (утвержден 29.10.2002 № 150).

- Лесной кодекс РФ от 4.12.2006 № 200 - ФЗ.

- Масленников А.В., Мордвинов А.Н., Раков Н.С. Растительный мир  Ульяновской области. – Ульяновск, 1998–1999 гг.

- Методика подготовки документов и материалов, необходимых для разработки схемы территориального планирования муниципального района и генерального плана городского округа, поселения. Составили: Яновский Л.М., Муромцев Б.В., Ракова М.В. Воронеж: 2005, 43 с.

- Постановление правительства Российской Федерации от 23 марта 2008 г. «О порядке подготовки и согласования проекта схемы территориального планирования Российской Федерации».

- Руководство по комплексной оценке и функциональному зонированию территорий в районах планировки. – М.: Стройиздат, 1982.

- СанПиН 2.21/2.1.1. 1200 – 03 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы. Новая редакция.

- СНиП 2.06.15–85. Инженерная защита территорий от затопления и подтопления.

- СНиП 2.07.01–89*. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений.

- СНиП 11–01–95. Инструкция о порядке разработки, согласования, утверждения в составе проектной документации на строительство предприятий, зданий и сооружений.

- СНиП 11–01–96. Основные положения создания и введения государственного градостроительного кадастра Российской Федерации.

- Об особо охраняемых природных территориях. Федеральный закон РФ от 1995 г.

- Об охране окружающей среды. Федеральный закон РФ от 10.01.2002 г. № 7 - ФЗ.

Также были использованы:

- Демографический ежегодник Ульяновской области Территориального органа федеральной службы государственной статистики по Ульяновской области за 2007 год;

- Паспорт муниципального образования «Новомалыклинское сельское поселение», 2007 год;

- Районная целевая программа демографического развития МО «Новомалыклинский район» Ульяновской области на 2007–2010 годы;

- Сельские населенные пункты Ульяновской области  и численность проживающего в них населения. Статистический сборник Территориального органа федеральной службы государственной статистики по Ульяновской области за 2008 год;

- Социальное и экономическое положение муниципальных районов и городских округов Ульяновской области в 2006 году. Статистический сборник Территориального органа федеральной службы государственной статистики по Ульяновской области за 2007 год;

- Социальный паспорт муниципального образования «Новомалыклин-ское сельское поселение» Новомалыклинского района Ульяновской области, 2006 год;

Численность населения по полу и возрасту. Новомалыклинский район. Статистические данные, предоставленные Территориальным органом федеральной службы государственной статистики по Ульяновской области за 2007 год.

Приложение А

Ветеринарно-санитарные карты